人才公寓垃圾房改建工程要求

- 拆除及新建围墙：拆除现有围墙8米，新建标准围墙15米，三个垛子，高度与原围墙一样。基础挖至原土，大方脚（两砖49+两砖37），围墙砂浆砌筑、粉刷。 墙体上部里外刷白涂料，垛子、墙体下部贴砖（标准参照现有围墙），注意地下电线电缆。

- 垃圾房：原垃圾房南墙向西、东墙向北延伸各8米标准砂浆墙，室内高度不低于2.4米；现浇屋顶顶板厚度10cmC25混凝土（屋面不得汪水），标准钢筋地圈梁、顶棚圈梁， 中间加两道横跨梁，朝南顶棚梁下增设2个100cm长×50cm高的出气洞，西墙顶棚梁下留两个100cm长×50cm高的出气洞。北墙顶棚梁下留一个100cm长×50cm高的出气洞。室内现浇厚度10cmC25混凝土地坪，增设一个排污井直径30cm管道接至路边下水管道。两套1.9米高×1.2米宽的304不锈钢管焊接门（含附件、门锁），朝东的门双面包不锈钢板；朝北的门上面窗子透风下面双面不锈钢板。垃圾房朝东外刷白涂料。

3、围墙内侧便道：新建垃圾房向北至现在水泥路的地面整平现浇2米宽×9米长的混凝土跑道，基础15cm碎砖夯实，面层10cmC25混凝土。

- 绿化：移栽现有绿化：将现有树木移至公寓内补栽。新建区域空地栽木冬20平方，围墙外补齐红花继木球（标准均参照现场规格、密度）。