东陈镇垃圾分类收集亭设计方案

垃圾分类收集亭设计要素

| 品名 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240升四色桶带分类亭 |
| 垃圾桶（组） | 240升*4只 | 组 |  |
| 宣传牌 | 30*60CM | 组 | 户外写真 |
| 宣传亭 | 4*1*2.2M | 套 | 铁艺 |
| 分类亭基础 | 450*150*10（CM) | 个 | 混凝土 |
| 宣传牌安装 |  | 组 | (含辅材） |

广告画面规格: 每幅60*80cm, 共四幅。

材质要求:

收集亭四根立柱和上沿两端横档采用10*15cm镀锌方管，壁厚3.0mm;顶盖四边框架和其他横档采用4*6cm镀锌方管，壁厚3mm；地脚材质: 350*350*15mm钢板；上盖顶板采用5mm亚克力板材，朝阳面采用1.2mm镀锌板封边封面;广告画面底板采用 2mm镀锌板，画面采用塑面喷印贴；收集亭用材料符合国标要求。

表面处理工艺:外层抗紫外线喷塑，颜色为灰色。

基础固定方式：立柱根脚混凝土基础埋设牢固，用混凝土

收面并与地坪保持一致。

质保要求:质保期两年，质保期内立柱框架、顶面牢固无松动，亭棚外观完好，喷塑立面无剥落，框架及焊接点无锈蚀。

垃圾分类桶安置点

| 品名 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240升双桶带不锈钢围栏 |
| 垃圾桶（组） | 240升*2只 | 组 | 安放到位价 |
| 宣传牌 | 90*60CM | 块 | 银色包边包 |
| 围栏 | 1.5*1M | 套 | 不锈钢（1.2米高，三边围栏） |
| 垃圾桶基础 | 200*150*15（CM) | 个 | 混凝土 |
| 宣传牌安装 |  | 组 | (含辅材） |

四根角柱（1.2米高，不是图示的1米，距基础砼地面）及面管为直径90mm的304不锈钢柱子（壁厚1.5mm）。

竖栅栏为直径20mm的304不锈钢（壁厚1.0mm、长80cm）。上下格栅横档为32mm的304不锈钢（壁厚1.0mm）。

横栅栏之间配置装饰花饰。

3、果壳箱样品