南通市如皋生态环境局文件 通如皋环〔2021〕3号

关于转发《关于开展化工、工贸等行业企业环境治理设施安全风险辨识管控的通知》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）：

现将《关于开展化工、工贸等行业企业环境治理设施安全风险辨识管控的通知》转发给你们，请督促辖区内化工、工贸等行业企业，2月10前完成环境治理设施安全风险辨识管控工作。

南通市如皋生态环境局

2021年2月5日

附件1

危险（有害）因素排查辨识清单

车间/班组：_______________________________

| 序号 | 风险点（单元）名称 | 所在位置 | 存在的主要 危险（有害）因素 | 易发生的事故类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

排查人员：            负责人：                年   月   日

注：1.《危险（有害）因素排查辨识清单》是开展安全风险管控的基础工作，企业、车间、班组应认真做好排查辨识和填写工作；

2. 风险点（单元）名称是指企业生产完成一个工艺操作过程的设备、管控仪表等组合体存在安全风险的单元；

3. 存在的主要危险（有害）因素包括人、物的、环境和管理的因素；

4. 易发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。

附件2

安全风险分级管控清单

# 企业（车间）名称：______________________________

| 序号 | 风险点 （单元） 名 称 | 所在 位置 | 主要危险 （有害）因素 | 可能导致 事故类别 | 风险等级/ 风险色度 | 辨识分级时 间 | 采取的主要管控措施 | 责任 部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

岗位安全风险告知卡

| 风险点名称 | 编号 | 主要的危险因素 | 易发生的事故类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片 | 采取的主要管控措施 |
|  | 应急处置措施 |
| 风险等级： | 管控周期： | 管控责任人： |

附件4

风险辨识方法

（一）物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺陷

推荐以安全检查表法（SCL）对各个作业单元的物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺陷进行辨识。

化工企业可以参照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）评分细则、国家安全监管总局发布的《重点监管危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号、安监总管三〔2013〕12号）和《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）等，根据划分的作业单元，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。

冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业可以参照国家安全监管总局编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）制定安全检查表。

（二）人的不安全行为

推荐以作业危害分析法（JHA），并按照作业步骤分解，逐一对作业过程中的人的不安全行为进行辨识。

附件5

区域固有风险评估

根据区域内事故发生的可能性L值和事故后果的严重性S值，确定区域固有风险等级。L取值应符合表1的规定， S取值应符合表2的规定，区域固有风险等级确定应符合表3的规定。

表1 区域内事故发生的可能性（L）取值

| 序号 | 项目 | 取值 | Ln | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 火灾危险性类别 | 丁、戊类及其他 | 丙类 | 乙类 | 甲类 | L1 |  |
| 2 | 化学品急性毒性危害类别 | 类别4、类别5及其他 | 类别3 | 类别2 | 类别1 | L2 |  |
| 3 | 化学品管控类别 | / | / | 只涉及重点监管危险化学品或特别管控危险化学品 | 同时涉及重点监管危险化学品和特别管控危险化学品 | L3 |  |
| 4 | 危险工艺和操作 | 不涉及危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应），且采用连续操作 | 不涉及危险工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应），且采用间歇或半连续操作 | 涉及危险工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应），且采用连续操作 | 涉及危险工艺或金属有机物合成反应（包括格氏反应），且采用间歇或半连续操作 | L4 |  |
| 5 | 工艺压力(p，表压) | 0MPa≤p≤0.1MPa | 0.1MPa＜p＜1.6MPa | 1.6MPa≤p＜10.0MPa | p≥10.0MPa | L5 |  |
| 6 | 工艺温度（t） | t≤20℃ | 20℃＜t＜150℃ | 150℃≤t＜450℃ | t≥450℃ | L6 |  |
| 火灾危险性类别判定，按照GB 50016、GB 50160、GB 51283和GB 50074执行。 化学品急性毒性危害类别判定，按照GB 30000.18执行。 重点监管危险化学品是指列入《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）和《第二批重点监管危险化学品名录》（安监总管三〔2013〕12号）的危险化学品；特别管控危险化学品是指列入《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部 2020年第1号公告）的危险化学品。区域内不涉及此二类危险化学品的，该项不取值。 危险化工工艺是指列入《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》（安监总管三〔2013〕3号）的化工工艺。 工艺压力和工艺温度项取值仅限于涉及危险化学品的原料处理（不含储存）、化学反应、产品精制等化工工艺过程。工艺压力为常压的，该项取值为1；工艺温度为常温的，该项取值为1。 区域内涉及多个取值时，Ln（n=1，2，3，4，5，6）取最大值。无此项目时，Ln不取值。 按照实际取值项目数计算L值，L =（L1+L2+……+Ln）/n。L级差为1，当L大于1且小于等于2时，L取2，以此类推。 |

表2 区域内发生事故后果的严重性（S）取值

| 序号 | 项目 | 取值 | Sn | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 区域与周边相邻区域（包括周边企业）现场人数的最大值 | 0～2人 | 3～9人 | 10～29人 | 30人及以上 | S1 |  |
| 2 | 所在企业任一装置设施类区域最大现场人数 | 0～2人 | 3～9人 | 10～29人 | 30人及以上 | S2 |  |
| 3 | 区域内危险化学品重大危险源等级 | 非危险化学品重大危险源 | 三、四级 | 二级 | 一级 | S3 |  |
| 4 | 企业边界外500米范围内 | 无防护目标 | 仅涉及1个一般防护目标中的三类防护目标 | 仅涉及2个一般防护目标中的三类防护目标 | 涉及防护目标的其他情况 | S4 |  |
| 周边相邻限于区域周边300m范围。 第1、2项取值仅适用于装置设施类区域，不适用于办公区域。如不涉及项目内容的，Sn不取值。 装置设施类区域人数，是指在区域内从事操作、巡检的最多人数合计。 区域内危险化学品重大危险源等级按照GB 18218执行。 防护目标界定按照GB 36894执行，加油加气站营业网点和其他非危险化学品工业企业不作为防护目标。 S取大值，即S=MAX（S1，S2，S3，S4）。 |

表3 区域固有风险等级确定

| 风险矩阵 | 事故后果的严重性（S） |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 事故发生的可能性（L） | 1 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | 2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 3 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
|  | 4 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |
| 区域固有风险蓝色低风险等级用IV表示、黄色一般风险等级用III表示、橙色较大风险等级用II表示、红色重大风险等级用I表示。 |

附件6

区域控制风险评估方法

为满足风险分级的需要，评估方法可以选用危险性预分析法（PHA）、事故树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、故障类型及影响分析法（FMEA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）、道化学（DOW）、蒙德法（ICI）、危险度评价法、单元危险性快速排序法、火灾爆炸数学模型计算等定量评估方法。企业应经过研究论证，确定适用的风险评估方法。必要时，宜根据评估方法的特点，选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、分析综合、相互验证，以提高评估结果的准确性。

行业有规定的，选择评估方法时从其规定。例如，涉及重点监管危险化学品的储罐，应选用危险与可操作性研究（HAZOP）。行业无规定的，从方便企业自主开展和全面推广的角度，建议采用风险矩阵法（L·S）或者作业条件危险性分析（LEC）。

风险矩阵分析法（L·S）

风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

表1  事故发生的可能性（L）判定准则

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

表2  事件后果严重性（S）判定准则

| 等级 | 法律、法规 及其他要求 | 人员 | 直接经济损失 | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | 100万元以上 | 部分装置（>2 套）或设备 | 重大国际影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | 50万元以上 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 1万元以上 | 1 套装置停工或设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万元以下 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表3  安全风险等级判定准则（R）及控制措施

| 风险值 | 安全风险等级 | 对应本标准中安全风险评估分级 | 应采取的管控级别 | 实施管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | A/1级 | 极其危险 | 重大风险 | 公司（厂）级、车间(部室)级、班组、岗位管控 | 立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、测量及评估 |
| 15-16 | B/2级 | 高度危险 | 较大风险 | 公司（厂）级、车间(部室)级、班组、岗位管控 | 立即或近期补充管控措施，定期检查、测量及评估 |
| 9-12 | C/3级 | 显著危险 | 一般风险 | 车间(部室)级、班组、岗位管控 | 建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 |
| 1-8 | D/4级 | 轻度危险 | 低风险 | 班组、岗位管控 | 有条件、有经费时完善管控措施 |

表4  风险矩阵表

| 5 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 | 极其危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 |
| 3 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 显著危险 | 高度危险 |
| 2 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 |
| 1 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 |
| 后果等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

作业条件危险性程度评价（LEC）

作业条件危险性分析法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

表5  事故事件发生的可能性（L）判定准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 |
| 0.1 | 实际不可能 |

表6  暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表7  发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则

| 分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | 5000以上 | 公司 停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000以上 | 装置 停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上 | 部分设备停工 | 公司及周边范围 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表8  安全风险等级判定准则（D）及控制措施

| 风险值 | 安全风险等级 | 对应本标准中安全风险评估分级 | 应采取的管控级别 | 实施管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >320 | A/1级 | 极其危险 | 重大风险 | 公司（厂）级、车间(部室)级、班组、岗位管控 | 立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、测量及评估 |
| 160～320 | B/2级 | 高度危险 | 较大风险 | 公司（厂）级、车间(部室)级、班组、岗位管控 | 立即或近期补充管控措施，定期检查、测量及评估 |
| 70～159 | C/3级 | 显著危险 | 一般风险 | 车间(部室)级、班组、岗位管控 | 建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 |
| <70 | D/4级 | 轻度危险 | 低风险 | 班组、岗位管控 | 有条件、有经费时完善管控措施 |

附件7

区域风险分级及管控原则

| 区域风险等级（R） | 区域控制风险 |
| --- | --- |
|  | D | C | B | A |
| 区域固有风险 | Ⅳ | ⅣD | ⅣC | ⅣB | ⅣA |
|  | Ⅲ | ⅢD | ⅢC | ⅢB | ⅢA |
|  | Ⅱ | ⅡD | ⅡC | ⅡB | ⅡA |
|  | Ⅰ | ⅠD | ⅠC | ⅠB | ⅠA |

区域风险等级用R表示，当：

R={ⅣD}，区域风险等级判定为蓝色低风险；

R={ⅢD, ⅣC}，区域风险等级判定为黄色一般风险；

R={ⅡD, ⅢB, ⅢC, ⅣB}，区域风险等级判定为橙色较大风险；

R={ⅠA, ⅠB, ⅠC, ⅠD, ⅡA , ⅡB, ⅡC, ⅢA, ⅣA}，区域风险等级判定为红色重大风险。

（一）基本原则

安全风险等级从高到低划分为4级：

重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。

较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由企业安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。

一般风险/黄色风险，评估属中度危险；应由所在车间负责管控，公司（厂）安全管理部门负责监督落实。

低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。

（二）区域风险等级校正及升级管控

1. 在区域风险分级评估的基础上，对存在以下情况的，进行区域风险等级矫正

--任一区域发生较大及以上生产安全事故的，自事故发生之日3年内，该区域提高2个风险等级

--任一区域发生一般生产事故的，自发生之日内3年内，该区域提高1个风险等级

--任一区域存在应急管理通报的重大隐患且未完成整改的，该区域提高2个风险等级

2. 符合安全风险目录所列情形的，企业应当将其确定为较大以上风险。

3. 企业应当将一、二级重大危险源或者发生火灾、爆炸等事故可能造成十人以上人员死亡的较大以上安全风险，确定为重大安全风险