建设项目环境影响报告表

项目名称：             干拌砂浆项目

建设单位（盖章）： 南通万美防水防腐保温工程有限公司

编制单位：安徽显闰环境工程有限公司

编制日期：2019年3月

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

表一   建设项目基本情况

| 项目名称 | 干拌砂浆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通万美防水防腐保温工程有限公司 |
| 法人代表 | 胡艳 | 联系人 | 胡艳 |
| 通讯地址 | 如皋市城北街道柴湾居委会十四组 |
| 联系电话 | 15365480618 | 传真 | / | 邮政编码 | 226578 |
| 建设地点 | 如皋市城北街道柴湾居委会十四组 |
| 立项审批部门 | 如皋市经济技术开发区行政审批局 | 项目代码 | 2019-320654-41-03-508847 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3029其他水泥类似制品制造 |
| 占地面积 | 4160m2 | 绿化面积 | 1080m2 |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 35 | 环保投资占总投资比例 | 35% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019.9 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料详见表1-2；主要设备详见设备清单表1-4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 526.5 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 30万 | 燃气（吨/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制，雨水就近排入附近沟渠。项目无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后肥田，综合利用不排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施和产品。 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 干拌砂浆通常叫水硬性水泥混合砂浆，是指经干燥筛分处理的骨料（如石砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，建筑和装工程应用极为广泛。鉴于干拌砂浆良好的市场前景，南通万美防水防腐保温工程有限公司拟投资100万元，建设年产30万吨干拌砂浆项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等文件的有关规定，应该对项目进行环境影响评价，对照2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>》（环境保护部令44号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”项目，应编制环境影响报告表。为此，项目建设单位委托安徽显闰环境工程有限公司对该项目进行环境影响评价，我司在接受委托后，组织技术人员对项目所在地进行了现场踏勘、调查及资料收集，并根据建设单位提供的项目资料，编制完成了该项目环境影响报告表。 1.1.2工程内容及规模 （1）项目名称：干拌砂浆项目 （2）建设单位：南通万美防水防腐保温工程有限公司 （3）建设地点：如皋市城北街道柴湾居委会十四组 （4）项目占地面积：4160m2 （5）项目性质：新建 （6）投资总额：100万元 （7）项目定员：8人 （8）工作班制：实行一班制，每班工作10小时，全年工作300天。 （9）其他：本项目无食堂，不提供住宿。 项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 干拌砂浆生产线 干拌砂浆 30万t/a 3000h 1.1.3主要原辅材料及理化特性 本项目主要原辅材料见表1-2。 表1-2 拟建项目主要原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 年用量（t/a） 备注 1 水泥 90000 外购成品/由密封罐车运输 2 黄沙 204000 外购密封吨袋包装的精加工成品干黄沙，湿度和粒径已达到混合要求，无需烘干和筛分/汽车运输 3 添加剂 6003 为干拌砂浆添加剂，以袋装形式购入/汽车运输 主要原辅材料理化性质见表1-3。 表1-3 主要原辅材料理化性质一览表 序号 材料名称 主要理化性质 1 水泥 主要成分为硅酸钙，是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，具有很高的白度，色泽明亮。 2 黄沙 黄沙的组成是二氧化硅（SiO2），广泛存在于自然界中，本项目采用的黄沙主要是外购的经过处理后的干砂，湿度为0.5%~1%，无需烘干可直接进行干混。 3 添加剂 添加剂主要有以下几类：①纤维素醚；②可再分散乳胶粉；③聚丙烯纤维；④减水剂；⑤木质纤维 ①纤维素醚：纤维素是一种既不溶解也不熔融的多羟基高分子化合物。纤维素经醚化后则能溶于水、稀碱溶液和有机溶剂，并具有热塑性。经醚化后的纤维素溶解性能发生显著变化，可溶解于水、稀酸、稀碱或有机溶剂，性能优良，广泛用于建筑、水泥、石油、食品、纺织、洗涤剂、涂料、医药、造纸及电子元件等工业。 ②可再分散胶粉：一种水溶性复合型功能高分子材料，白色粉末状，无毒无味。单在保水来说可代替甲基纤维素10%--30%。增加产品与基面的粘结力，同时不易开裂、脱粉。该产品吸收的水分不是吸附水，它与水分子是以氢键的方式结合，水分子处于非游离状态，在挤压状态下不失水，在高温与光照条件下水分缓慢释放，具有一定保水性。该品用于干粉建材中，在推荐掺量的范围内不会影响水胶比和标稠，对产品性能不会产生负面影响。 ③聚丙烯纤维素：是一种高强聚丙烯束状单丝纤维，经特殊的表面处理技术，确保了纤维在混凝土中具有极佳的分散性及与水泥机体的握裹力。一般使用于细石混凝土。聚丙烯纤维的密度为0.90-0.92 g/cm3，熔点低（165~173℃），对光和热的稳定性差，电阻率7×1019Ω·cm，导热系数小。 ④减水剂：减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 ⑤木质纤维：具有很强的防冻和防热能力，提高系统抗腐蚀性，改善混凝土的耐久性，提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度，具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能，pH值：7.0±1.0。 1.1.4建设项目主要设备 本项目主要生产设备一览表，见表1-4。 表1-4本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 原料筒仓 / 个 2 2 筒仓顶部粉尘过滤器 / 个 2 3 配料计量系统 P-L 套 1 4 混合搅拌机 2TP5-20 台 1 5 密封输送系统 TL-2-160 套 1 6 成品仓 CP-30 个 1 7 阀口包装机 BE-2 台 1 8 布袋除尘器 / 套 2 9 空压机 / 台 1 1.1.5项目选址及平面布置 （1）选址合理性分析 本项目租赁位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组现有空厂房进行生产，根据城北街道土地利用规划，项目所在地为工业用地，不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。因此项目选址符合所在区域土地利用规划。本项目位于土地规划中的位置如附图1。 （2）周边环境概况 本项目位于位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组，北侧依次为柴湾南路和如皋市鸿韵棉制品有限公司；西侧为如皋市柴湾镇忠华屠宰场；东侧及南侧为农田。项目具体地理位置见附图2，项目周边土地利用状况见附图3。 （3）总平面布置 本项目租赁公司如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组现有空厂房进行生产，厂房占地面积4160m2。厂区东北侧为钢结构生产车间，建筑面积约1500m2；厂区西北侧为两排“L”形一层砖混结构房屋，分别作为办公室和员工生活区，建筑面积分别110m2和100m2；厂区南侧为绿化，面积约1080m2。考虑到本项目周围最近的敏感点为东北侧柴湾居十四组居民（距离厂界最近距离为65m），为了尽可能将污染源远离附近敏感点，故将干拌砂浆生产线设备、排气筒位置布局在生产车间南侧。为了便于水泥罐车卸料，将水泥筒仓放置在车间外西南角。添加剂等原材料从车间南门进入，包装好的成品从北门运出。本项目厂区平面布置见附图4，整个厂区功能分区明确，并以通道相隔，原料及成品进出可行，车间布局基本合理。 1.1.6产业政策 本项目为C3029其他水泥类似制品制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）及《南通市工业结构调整指导目录》（通政办发〔2006〕14号）中规定的淘汰及限制类项目，为允许类。因此本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。项目经如皋市经济技术开发区行政审批局备案（项目代码：2019-320654-41-03-508847） 1.1.7与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 根据江苏省人民政府办公厅文件《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发﹝2017﹞30号）。“两减”指减少煤炭消费总量和减少落后化工产能；“六治”指入江入海河流整治、治城市生活垃圾、治黑臭河道、治畜禽养殖污染、治挥发性有机物、治环境隐患；“三提升”指提升生态保护水平、环境经济政策调控水平、环境执法监管水平。 本项目无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后肥田，综合利用不排放；本项目废气主要为生产过程中产生颗粒物（粉尘），通过布袋式除尘器、仓顶过滤器等装置收集处理后达标排放；各类高噪声设备经减振、隔声等措施后，厂界噪声达标；项目产生的固废分类收集、妥善处置，零排放。因此，本项目符合《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》的要求。 1.1.8“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组，对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》以及《南通市生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区为柴湾特殊物种保护区（二级管控区），距离为2.82km。本项目不在其限制开发区范围内，不会对柴湾特殊物种保护区（二级管控区）产生影响，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》要求。江苏省生态红线保护区（如皋）分布图见附图5，南通市生态红线保护区（如皋）分布图见附图6。 ②环境质量底线 根据2017 年度如皋市环境状况公报，该区域的二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物平均值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准要求。饮用水、地下水、地表水均满足相应的质量标准。通过青山绿水（江苏）检验检测有限公司3月22日对厂界及居民区进行噪声监测，南通万美防水防腐保温工程有限公司各厂界及周围敏感点噪声昼夜间监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中工业居民混杂区2类标准，声环境质量较好。 本项目产生的大气污染物经有效处理后达标排入大气环境，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；项目无生产废水产生，员工生活污水经过化粪池处理后肥田，综合利用不外排；本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，不会降低该区域声环境质量要求。 综上，本项目区域环境质量可以满足相应功能区要求，符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网。本项目的用水、用电不会对自来水厂、供电单位产生负担。本项目选址位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组，项目用地性质为工业用地，符合城北街道总体用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本次新建项目位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组，本项目属于其他水泥类似制品制造项目，不在环境准入负面清单范围内。生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 1.1.9公用及辅助工程 （1）供水 本项目全厂用水为526.5t/a，主要为员工生活用水、厂区道路洒水抑尘用水以及绿化用水，均来自市政自来水管网。 （2）排水 项目厂区实行“雨污分流”制，雨水就近排入附近沟渠。员工生活污水192t/a经化粪池处理后肥田，综合利用不排放。 （3）供电 项目总用电量约为30万千瓦时/年，用电全部来自市政电网。 （4）储运工程 本项目黄沙为外购的精加工成品干砂，采用密封吨袋包装，生产时通过螺旋上料蛟龙将干砂送入筒仓；水泥由散装罐车运输进厂，通过车辆自带气泵输送到水泥筒仓；各类添加剂以袋装形式暂存于车间原材料堆放处，生产时通过人工计量加料的方式利用密封输送系统将其送入混合搅拌机内。 建设项目公用及辅助工程详见表1-6。 表1-6 建设项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 工程内容及规模 主体工程 干拌砂浆生产车间 租赁现有空厂房，拟在长65m，宽23，高12m的封闭钢结构车间内配备配料机、搅拌机、包装机等设备，形成年产30万吨干拌砂浆的生产规模 辅助工程 办公室 建筑面积110 m2 1F，砖混结构，依托现有 员工生活区 建筑面积100m2 1F，砖混结构，依托现有，用于员工生活 配电房 50 m2 位于生产车间内，依托现有 空压站房 50m2 位于生产车间内，新增 公用工程 给水 526.5 t/a 来自当 自来水管网 排水 192t/a 员工生活污水经化粪池处理后肥田，综合利用不排放 供电 30万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 环保工程 废气治理 筒仓：筒仓顶部安装过滤器+仓顶呼吸口排放（筒仓高度约20m） 生产过程中排放的粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表中的污染物排放限值。 混合搅拌：布袋除尘器+15m高1#排气筒 包装：布袋除尘器+15m高1#排气筒 密封输送系统（包括螺旋上料蛟龙和密闭提升机） 车辆运输：厂区道路硬化+洒水抑尘、专人清扫地面积尘 · 废水治理 设置1座5m³化粪池用于处理员工生活污水，生活污水处理后肥田，不外排。 噪声 设备基础减震、厂房隔声，达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废 ①设置垃圾桶收集生活垃圾； ②设置一般固废堆场50m2满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 贮运工程 原料筒仓 2个，共150m2 成品仓 1个，共100m2 原料放置区 50m2，用于放置各类添加剂 成品放置区 200m2，用于放置包装好的干拌砂浆成品 汽车运输 原料及产品均采用汽车运输 1.1.10环保投资 该项目环保投资达35万元，占总投资的35%。具体环保投资见表1-7。 表1-7 本项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、总磷 5m³化粪池1个 2 不外排，对周围环境影响较小 废气 干拌砂浆生产线 粉尘 筒仓：筒仓顶部安装过滤器2台+c仓顶呼吸口（筒仓高度约20m） 8 废气达标排放 混合：1台布袋除尘器+15m高1#排气筒 6 包装：1台布袋除尘器+15m高1#排气筒 6 密封输送系统：螺旋上料蛟龙+密封提升机 8 车辆运输：厂区道路硬化、洒水抑尘、专人清扫地面积尘 2 噪声 车间生产设备运行 机械噪声 设备基础减震、车间隔声 2 达标 固废 固废 暂存场 生活垃圾 设置垃圾桶若干，由 环卫部门清运处理 1 满足环保要求 一般固废 设置50m2的一般固废堆放场所，收集后外售 环保投资合计 35 / 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，租赁如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组现有空厂房进行生产，因此无原有污染情况及主要环境问题。 |

表二   建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 如皋市位于南通市的中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′—32°30′。东经120°20′—120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 建设项目位于位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组，北侧依次为柴湾南路和如皋市鸿韵棉制品有限公司；西侧为如皋市柴湾镇忠华屠宰场；东侧及南侧为农田。 2.1.2地形地貌 如皋市属于长江三角洲海相，河相沉积的沙嘴沙洲沉积平原部分，成土母质以江淮冲积物为主体，属扬子地层第一分层部分区。境内地势平坦，地面平均海拔2-6米（废黄河口基面），地貌分区为南通市五个地貌分区中的北岸古沙咀区。本地区地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下，为浅原构造地震。 建设项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0~72米，层底埋深31~72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。 地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密-中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。 根据《中国地震动参数区划图GB18306-2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 2.1.3气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.9℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2015年降雨量1424.7mm；年主导风向为东南风，春夏以东南风为主，冬季以西北风居多，年平均风速2.62米/秒。 具体风向频率见下表2-1： 表2-1 2011年-2015年如皋市风向频率表 风向 风频（%） 风向 风频（%） N 6.38 S 4.48 NNE 6.12 SSW 4.03 NE 8.4 SW 2.68 ENE 6.84 WNW 2.38 E 15.76 W 3.22 ENE 8.9 WNW 3.02 SE 11 NW 4.82 SSE 6.43 NNW 5.54 2.1.4水文 如皋位于河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。 全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪水、干旱，盐渍的水利系统。 项目所在地区主要河流是通扬运河、如泰运河。其支流为白茅港、如长河、万兴河、居住河、文革河、红旗河、南凌河、姜桥港、东风河、复兴河、跃进河、新柴河、通龚河。 通扬运河为如皋市一级河流，河宽50米，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水体正常流向向北，水深3～4米，枯水期流速平均约为0.08m/s ，枯水期流量约2.8m3/s；平水期流速平均约为0.14m/s，平水期水流量约6m3/s。 如泰运河为如皋市一级河流，河宽50米，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水体正常流向向东，水深3～4米，枯水期流速平均约为0.08m/s，枯水期流量约2.8m3/s；平水期流速平均约为0.14m/s，平水期水流量约6m3/s 。 2.1.5土壤、植被、生物多样性 如皋市内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 城北街道内天然木本植物缺乏，主要为人工种植的杨树、桑树、柳树、龙柏、棕榈、构树、广玉兰、女贞；常见的草本植物有芦苇、芦竹、茅草、葎草、牛筋草、狗尾草、蒲公英、藜、蓼等。野生动物有蛙、鸟、蛇、野兔及黄鼠狼等。农业现状栽培植被有三麦、棉花、油菜、玉米、花生、蚕豆、黄豆及瓜类蔬菜等。 由于人类长期经济活动的影响，天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1如皋市社会环境简况 如皋市隶属江苏省南通市，地处长江三角洲北翼，北纬32°00′~32°30′、东经120°20′~120°50′。如皋市南临长江，东临黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海150 公里，西距南京200 公里。全市总面积约为1477 平方公里（不含长江水面），人口约142万，其中市区面积约为35 平方公里，人口约40 万。 江苏历史文化名城如皋已有1600多年建县史，有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300 亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80 年代以来，如皋先后有600 多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20 多万亩。 世界长寿养生福地被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋百岁老人高达270 多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90 岁以上的老人有4000 多人，80 岁以上的老人有40000 多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济技术开发区作为国家级经济技术开发区以及如皋高新技术产业开发区作为省级经济开发区，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机，11个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2.2.2如皋市城北街道社会环境简况 如皋市城北街道又称如皋经济技术开发区，是1993年12月经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2013年1月17日成功晋级国家经济技术开发区。是城市依托型、生态环保型、产业集聚型、服务高效型的现代都市型经济强区。现辖22个社区，面积91.8平方公里，人口15万人。区内基础设施完善。2005年通过ISO14001国际环境质量体系认证，将全面建成江苏最大、苏中唯一的金属表面处理中心，污水管网、供热管网、天然气管道初步实现全覆盖，道路框架实现“六横六纵”，基础设施达到“九通一平”。 开发区区位优势凸显。地处上海经济圈1.5小时，周边200公里范围内，拥有七个机场、六条高速、五个开放港口、四座跨江大桥、三条铁路。从如皋港东侧穿江而过的沪通城际轨道交通、锡通高速于2012年建成通车后，到上海的距离将从90分钟的车程缩短到40分钟内，海陆空铁水立体交通网络为企业的货物运输提供了强有力的保障。 开发区内物流通关便捷。具有良好的物资集散和仓储条件，大大方便企业的物流配送，尤其是价格低廉、条件优越的水运资源、铁路运输，大大降低企业的物流成本；国家一类开放口岸如皋港使物流通关更快速、便捷、低廉。 区内35米宽水泥路面主干道和24米、15米宽水泥路面、沥青路面次干道已全面建成，与全国公路运输网络直接沟通。 开发区东、西片区两个110千伏变电所和已并网发电的热电厂呈“三足鼎立”之势，形成了变回路不间断供电系统。 开发区地表水、地下水十分丰富，水质优良，市区自来水厂自来水管道已全面接进区内，形成了5万吨的日供水能力。开发区邮电支局功能齐全，装机容量14000门，可提供无线寻呼、移动电话、特快专递、图文传真、数字微波等服务。

表三   环境质量状况

3.1建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题：（空气环境、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 3.1.1环境空气质量 （1）空气质量达标情况 根据2017年如皋市环境质量状况公报，如皋市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧指标年均值分别为18微克/立方米、28微克/立方米、78微克/立方米、45微克/立方米、808微克/立方米、112微克/立方米，自然降尘浓度年均值为5.0吨/平方公里·月。2017年我市空气质量优良天数277天，优良率75.9%。其中颗粒物超标，项目所在区域为不达标区。 （2）酸雨 2017年全市降水总体呈弱酸性，降水pH均值为6.08，酸雨频率为7.5%。 （3）废气和主要废气污染物排放量 2017年全市工业废气排放量为129亿立方米，二氧化硫排放量为1911吨，氮氧化物排放量为1339吨，烟（粉）尘排放量为1497吨。 3.1.2水环境质量现状 （1）饮用水源水 2017年集中式水源地和备用水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表1Ⅲ类、表2和表3标准，水质状况良好。 （2）地表水 2017年，全市共设碾砣港闸、焦港桥、夏堡北大桥、曙光电灌站、勇敢大桥、新省道334公路桥、新国道204公路桥、长庄大桥、林梓大桥、东陈大桥、环西大桥等11个“水十条”考核断面，除夏堡北大桥、曙光电灌站和林梓大桥等3个断面未达到相应的功能区标准，其余各断面均达到相应的功能区标准。全年总体水质为轻度污染，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占54.5%，Ⅳ类水质断面占36.4%，Ⅴ类水质断面占9.1%。 （3）地下水 2017年两地下水测井所测指标均值除化肥厂氨氮超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1Ⅳ类标准外，其余所测指标均值均符合标准。 （4）废水和主要污染物排放量 2017年，全市工业废水排放总量为1026万吨。工业废水中主要污染物化学耗氧量（COD）排放量为1243吨。城市生活污水排放量（含全市各乡镇进入污水处理厂的量）3398万吨。 3.1.3声环境质量现状 （1）区域环境噪声 2017年市区区域声环境质量昼间平均等效声级值为51.7分贝，总体质量等级为二级（较好）。 （2）道路交通噪声 2017年全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为64.0分贝，质量等级为一级（好）。 （3）功能区噪声 2017年，如皋市功能区噪声1类区声环境质量达到相应功能区要求，2类区昼夜间、3类区昼夜间和4a类区夜间声环境质量未达到相应功能区要求。 （4）本项目周边声环境质量 按照《声环境质量标准》中有关规定，本项目所在区域工业居民混杂，属于2类功能区。根据本项目声源特点及评价区环境特征，本次环评委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2019年3月22日在项目各厂界布设4个监测点N1、N2、N3、N4，在附近居民处设1个监测点N5，进行昼、夜间噪声实测。噪声测量结果见表3-1。 表3-1声环境质量现状监测数据单位：dB（A） 监测 时间 监测点 标准 级别 昼间 达标 状况 夜间 达标状况 监测值 标准 限值 监测值 标准 限值 2019.03.22 N1东厂界 2类 49.4 60 达标 41.5 50 达标 N2南厂界 2类 47.8 60 达标 40.6 50 达标 N3西厂界 2类 50.7 60 达标 42.3 50 达标 N4北厂界 2类 53.3 60 达标 43.0 50 达标 N5东北侧居民处 2类 48.8 60 达标 40.3 50 达标 监测结果表明：建设项目各厂界及周围敏感点昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境质量良好。 3.1.4固废处置现状 2017年，全市工业固体废物产生量为22.87万吨，其中危险废物产生量为9.34万吨，工业废物综合利用量14.52万吨，处理量为4.79万吨，贮存量7.39万吨。到2017年底，全市共有城镇污水处理厂21座，实际处理污水量11.39万吨/天，日产生污泥量80.72吨。污泥规范化处置率达到100%。 3.2主要环境保护目标 本项目大气环境保护目标见表3-2、水环境保护目标详见表3-3，其他要素主要环境保护目标见表3-4。 表3-2 大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 最近距离/m X Y 1 柴湾居十四组 3593422 268664 约100户 居民 二类区 NE 65 2 柴湾居十一组 3593197 268634 约50户 居民 二类区 SW 80 3 杨宗村九组 3593232 268483 约200户 居民 二类区 W 150 4 小昌庄 3593068 268856 约80户 居民 二类区 SE 300 5 如意湾佳园 3593226 268199 约500户 居民 二类区 W 430 6 如皋市柴湾小学 3593931 268821 约600人 学生 二类区 NE 600 7 杨宗小区 3593613 267862 约1500户 居民 二类区 NW 800 8 如皋市城北初中 3593230 267714 约1500人 学生 二类区 W 920 9 万新村二十二组 3593511 269566 约200户 居民 二类区 E 950 10 空庄 3592871 269878 约300户 居民 二类区 SE 1320 表3-3 水环境保护目标一览表 保护对象 保护内容 相对厂界m 相对排放口m 与本项目的水利联系 距离 坐标 高差 距离 坐标 X Y X Y 通扬运河 水质 85 -85 0 0.9 / / / 否 南凌河 水质 356 0 -445 2.3 / / / 否 相对厂界坐标是以厂界西北角作为坐标原点；本项目废水不外排，故不存在排口。 表3-4其他要素主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离（m） 规模 保护目标说明 声环境 柴湾居十四组居民 NE 65 约100户 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 柴湾居十一组居民 SW 80 约50户 杨宗村九组居民 W 150 约200户 生态环境 柴湾特殊物种保护区（二级管控区） NW 2820 10.54km2 《南通市生态红线区域保护规划》

表四   评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 浓度 限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 µg/Nm3 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 20 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4mg/Nm3 1小时平均 10mg/Nm3 TSP 年平均 200 24小时平均 300 4.1.2地表水环境质量标准 本项目所在区域内的通扬运河（鹿门到花市段）、南凌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准执行。具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 地表水 类别 pH COD SS* 石油类 总磷 氨氮 通扬运河 Ⅲ 6~9 ≤30 ≤60 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.5 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准执行 4.1.3声环境质量标准 项目所在地位于如皋市城北街道柴湾居委会十四组，属于工业居民混杂区，厂界和周围环境敏感点噪声统一执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类区限值要求。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：（dB（A）） 适用区域 功能区类别 标准限值（dB(A)） 执行标准 昼间 夜间 各厂界及周围敏感点 2类 60 50 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区限值要求 4.2污染物排放标准 4.2.1水污染物排放标准 本项目无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后肥田，综合利用不排放。 4.2.2大气污染物排放标准 生产过程中粉尘的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1“现有及新建企业大气污染物排放标准”中的污染物排放限值，具体排放标准见表4-6。 表4-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）单位：mg/m3 生产过程 生产设备 污染物项目 排放限值 (有组织) 排放限值 (无组织) 散装水泥中转站及 水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物 20 0.5 4.2.3噪声排放标准 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间（6时-22时）、夜间（22时-6时），具体标准见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：（dB（A）） 功能区类别 时段 执行标准 昼间 夜间 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4.2.4固体废弃物排放标准 本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 4.3总量控制指标 根据工程分析结果，本项目各污染物排放量见表4-8。 表4-8 本项目总量控制指标 单位：（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 平衡途径 废气 粉尘（有组织） 594.54 592.735 1.805 在城北街道范围内平衡 废水 污水量 192 192 0 化粪池处理后肥田，不外排，无需申请总量 COD 0.077 0.077 0 SS 0.058 0.058 0 氨氮 0.005 0.005 0 总磷 0.001 0.001 0 固废 一般固体废物 593.537 593.537 0 零排放，无需申请总量 生活垃圾 1.2 1.2 0 注：①根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知(通环办[2019]8号)》中的要求“未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门”。 ②对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在分类管理名录中。 根据以上内容，本项目不再对排污总量进行申请。

表五  建设项目工程分析

5.1建设项目工艺流程简述 5.1.1施工期工程分析 本项目为租赁如皋市城北街道柴湾居委会十四组现有空厂房进行生产，无土建施工行为，不设施工营地，施工期主要是进行生产车间设备安装调试。本项目施工期工程量较小且时间短，对周围环境影响较小，本环评仅对施工期环境影响进行简单论述。 5.1.2运营期工艺流程及产污环节分析 项目运营期干拌砂浆生产线工艺流程及产污环节见下图5-1。 图5-1生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程简述： ①筒仓贮存：外购精加工成品黄沙（粒径和湿度均已满足干混要求，无需烘干和筛分，可直接使用），经密封斗提机输送至干砂筒仓贮存。同时，水泥经气力输送设备进入水泥筒仓。黄沙筒仓和水泥筒仓顶端设置专用仓顶除尘器，颗粒物经除尘器截留后回落到料仓内用于生产，少量粉尘从筒仓呼吸口排放。 ②计量配料：由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据原料配比的要求，把筒仓中的水泥、黄沙分别导入配料机，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。计量好通过电动提升机直接提升至高效混合机上端。添加剂经人工电子秤称量后由辅料仓经密闭输送系统进入混料机，辅料仓的原料使用状况由筒仓料位计来监视，同时控制上料。 ③混合搅拌：计量好后的黄沙、水泥、添加剂等分别通过密封输送系统送入无重力混合机中。无重力混合机的混合速度相当快，物料在其中不断更叠、扩散，一般情况下7~8分钟即混合均匀，然后卸入成品仓中。混合搅拌机为全封闭混料，产生的粉尘经布袋除尘器处理。 ④包装：成品干粉砂浆根据用户的要求进行包装，本项目配设阀口包装机，成品干粉砂浆自成品仓通过软连接进入包装机计量、打包。包装线配备布袋除尘器，回收成品料粉尘。 5.2项目主要污染工序及源强分析 5.2.1施工期污染源强分析 1、废气 项目施工期废气主要为建筑材料运输产生的扬尘，汽车运输产生的尾气，以及设备安装过程中焊接产生的焊接烟尘，建设阶段施工强度小，施工期短，故废气产生量较少，不作定量分析。 2、废水 项目施工期用水主要为施工人员生活用水，项目施工期不设食堂、宿舍，生活污水产生量较少。按施工期安装人员10人考虑，生活用水按50L/人·d计，生活用水约为0.5m3/d，生活污水按生活用水的80%计，则生活污水量约为0.4m3/d，施工周期约50天，因此施工期生活污水产生量为20m3。主要污染因子为COD、SS、NH3-N和TP，浓度分别为COD：400mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：5mg/L。 3、噪声 项目设备安装期间噪声主要来自运输车辆和各种安装机械如电钻、焊机等机械设备产生噪声，各类机械设备的噪声源强为80～100dB（A）。 4、固体废物 （1）建筑垃圾 项目建设主要为设备的安装和调试，因此仅产生少量的建筑垃圾。类比同类项目，建筑垃圾产生量约2t。 （2）生活垃圾 项目施工期施工人员为10人，施工人员日常生活中产生的生活垃圾按每人0.5kg/d计，则施工人员产生垃圾量为5kg/d，项目施工期约50天，总共产生生活垃圾为250kg(0.25t)。 5.2.2运营期污染源强分析 1、废气 本项目营运期废气主要来自干拌砂浆生产过程中产生的粉尘、以及运输车辆汽车尾气。 （1）生产粉尘 ①有组织排放粉尘 A、原料筒仓呼吸粉尘 外购成品黄沙由密闭斗提机输送至黄沙筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓自带仓顶除尘器净化处理后经仓顶呼吸口排放（仓顶排气筒距离地面高约20m），仓顶除尘器设计除尘效率为99%以上，风量2000m3/h。根据类比调查，本项目黄沙用量为20.4万t/a，其砂仓粉尘产生量约为2.04t/a，产生浓度约为340mg/m3，经仓顶除尘器处理后，其排放量约为0.0204t/a，排放浓度为6mg/m3。 由于添加剂用量较少（平均每1吨原料中添加约0.02t的添加剂），且添加剂采用密封系统进行输送，因此产尘量较少，本次评价不定量分析。 水泥通过槽罐车运输进厂，然后粉料从槽罐车内通过管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入水泥筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓顶部的自带仓顶除尘器净化处理后通过仓顶呼吸口外排（仓顶排气筒距离地面高约20m）,仓顶除尘器设计除尘效率为99%以上，风量为10000 m3/h。根据厂方提供的技术资料和类比调查，本项目水泥用量为9万t/a，进入筒仓工序产污系数取0.5千克/吨-水泥，则水泥筒仓粉尘产生量为45t/a，产生浓度约为1500mg/m3，经仓顶除尘器处理后，其排放量约为0.45t/a，排放浓度为15mg/m3。该工段粉尘排放情况见下表5-1。 表5-1 黄沙和水泥筒仓粉尘产生及排放情况表 设备 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 环保 措施 除尘效率（%） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 黄沙筒仓 2.04 340 仓顶 除尘器 99 3.4 0.0204 水泥筒仓 45 1500 15 0.45 由上表可知，黄沙和水泥筒仓产生的粉尘经除尘器处理后粉尘排放浓度分别为3.4mg/m3、15mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产标准限值（颗粒物最高允许排放浓度≤20mg/m3）的要求。处理后粉尘经20m高的仓顶排气筒外排。 B、混料搅拌粉尘 本项目生产的干拌砂浆属于水泥制品，产污系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）表3121中的数据，详见表5-2。 表5-2 水泥制品制造业产排污系数表 产品名称 原料名称 工序名称 污染物指标 单位 产污系数 各种水泥制品 水泥、砂子、石子等 物料混合搅拌工序 工业粉尘 千克/吨-水泥 5.75 物料通过螺旋输送机输送至无重力混合搅拌机内进行混料，混合机进料口及出料口连接处产生粉尘，根据表5-2所列产污系数，产尘量为517.5t/a，通过配置的布袋除尘器收集后回收利用，处理效率按99.8%计算，设计风量为30000m³/h，则粉尘排放量1.035t/a，排放浓度为14.5mg/ m³，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值（颗粒物最高排放浓度≤20mg/m3）的要求。 C、包装粉尘 项目每年需要包装30万吨干混砂浆，包装时产生粉尘，类比同类型企业，粉尘量为30t/a，通过配置布袋除尘器收集后回收利用，布袋除尘器处理效率为99%，风量为8000m³/h，则粉尘排放量为0.3t/a，排放浓度为12.5 mg/ m³，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值（颗粒物最高排放浓度≤20mg/m3）的要求。 ②无组织排放粉尘 A、堆场扬尘 项目原料均储存在筒仓内，不设置原料堆场。成品干拌砂浆均采用阀口机密封包装，放置在成品堆场，堆场位于车间内，无风，不易产生粉尘。故本次评价不对堆场扬尘进行量化评价。 B、物料输送粉尘 项目使用封闭式传送带、斗式提升机、螺旋上料蛟龙等密闭输送方式输送物料，基本杜绝了物料输送环节的粉尘。故本次评价不对物料输送粉尘进行量化评价。 C、逸散粉尘 实际生产中，由于生产设备无法做到完全封闭，部分粉尘无法完全收集，逸散至车间中，类比同类型企业，此类粉尘产生量为0.3t/a。 D、运输车辆起尘 本项目原材料、产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定的范围内会造成污染。扬尘量多少与道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在干燥和地面风速低于4m/s时，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 由上述公式计算，本项目汽车行驶过程中扬尘量的预测结果详见表5-3。 表5-3 汽车道路运输扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h） 汽车平均质量 （t） 道路表面粉尘量 （kg/m2） 汽车扬尘量预测值 （kg/km·辆） 5 30 0.60 0.49 10 30 0.60 0.98 20 30 0.60 1.96 本项目成品和原料每天运输量为2000t，单车运输量按30t计算，则每天进出运输车辆约70车次，汽车扬尘量按0.49kg/km·辆计，厂区内平均行驶距离按照100m计，则汽车在厂区内行驶过程中的扬尘量为1.029t/a。在采取路面硬化、定期对路面洒水、进出车辆车轮冲洗、运输车辆加盖帆布等降尘措施后，可使粉尘量降低80%左右，即汽车道路运输扬尘排放量约为0.206t/a。 根据以上分析，车间内无组织排放的粉尘总量为0.3+0.206=0.506t/a。车间顶部设置排气扇进行换气，则车间对粉尘的截留效率按40%计算，则无组织粉尘排放量为0.304t/a。截留的粉尘在地面沉降，由专人定期进行清扫。 （2）汽车尾气 运输车辆进出厂区的过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOx和THC。项目正常生产过程中，每天进出厂区运输车辆约70辆（次），运输车辆在厂区内行驶距离按平均100m计，则总行驶距离为7km/d。排放的主要大气污染物排放系数按单车CO 71.95g/km、THC 11.44g/km、NOx 2.37g/km计，厂区内汽车尾气污染物排放情况见表5-4。 表5-4汽车尾气污染物排放量 污染物 排放因子（g/km·辆） 总排放量（kg/a） CO 71.95 151.095 THC 11.44 24.024 NOx 2.37 4.977

2、废水 本项目新鲜用水为526.5t/a。干混砂浆生产过程中不用水，因此，本项目无生产废水产生，项目运营期产生的废水主要为员工生活污水。 （1）生活用水 本项目不提供食宿，劳动定员8人，年生产300天，每天生产10小时。根据《江苏省服务业和生活用水定额（2014年修订版）》，员工的生活用水定额取100L/人·日计。则项目生活用水约为240t/a，污水产生量按用水量的80%计，则污水量为192t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N和TP，浓度分别为COD：400mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：5mg/L。上述生活污水通过化粪池处理后肥田，不外排。 （2）厂区道路洒水抑尘用水 为降低厂区无组织粉尘排放量，对厂区道路进行洒水抑尘，用水量按0.5L/m2·d计，厂区道路面积为1370m2（依托现有，已全部硬化），则本项目洒水降尘用水量为205.5t/a。洒水降尘用水全部蒸发损耗。 （3）绿化用水 本项目厂区绿化面积约1080m2，用水量按0.25L/m2·d计，则本项目绿化用水量为81t/a，绿化用水全部被植物吸收。 本项目水污染物产生及排放情况见表5-5。 表5-5本项目水污染物产生及排放情况 污染源 废水量t/a 污染物名称 污染物产生情况 治理 措施 污染物排放情况 标准浓度限值mg/L 排放 去向 浓度 mg/L 产生量 （t/a） 浓度(mg/L) 接管量（t/a） 生活 污水 192 COD 400 0.077 化粪池处理 -- -- -- 作农肥利用，不排放。 SS 300 0.058 -- -- -- NH3-N 25 0.005 -- -- -- TP 5 0.001 -- -- -- 项目运营期水平衡图见图5-2。 图5-2 项目水平衡图（t/a) 3、噪声 本项目噪声主要为干拌砂浆生产过程中设备运行产生的机械噪声。机械噪声包括搅拌机、包装机、空压机、风机等，其声源值在80~95dB(A)之间，项目主要噪声设备情况见表5-6。 表5-6 主要生产设备噪声 序号 声源设备名称 噪声值 dB（A） 位置 距厂界最 近距离（m） 治理 措施 降噪效果 dB（A） 1 阀口包装机 80 生产车间 E，10 设备基础减震、厂房隔声 ≥25 2 混合搅拌机 85 S，5 3 输送设备 80 S，5 4 空压机 95 W，3 5 风机 85 S，5 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）合理总平布局 车间面积较大，通过合理车间布局，将车间内噪声较大的设备尽量远离厂界、远离附近敏感点设置；车间侧墙体上的窗户安装中空双层窗，在车间四周安装吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料，以上措施最高可降低噪声25dB(A)。 （2）降低噪声源 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟等减震、隔震等措施。 （3）加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要为各除尘器收集的粉尘、车间清扫的粉尘、废包装袋、沉淀池沉淀的泥沙以及员工的生活垃圾。 （1）各除尘器收集的粉尘：项目各除尘器收集的粉尘量为592.735t/a，粉尘收集后回用于生产。 （2）车间清扫的粉尘：车间截留的粉尘沉降于车间地面及高台上，定期清扫，清扫的总量为0.202t/a，作为建筑材料外售。 （3）废包装袋：项目原辅材料废包装袋产生量约为0.6t/a，暂存于车间内固废暂存区，定期外售。 （4）生活垃圾：本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为1.2t/a，本项目生活垃圾由厂内设置的垃圾箱收集后委托环卫部门统一外运处理。 2、固体废物属性判断 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及拟建项目固废产生情况见表5-7。 表5-7 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 除尘器回收粉尘 干拌砂浆生产 固态 粉尘 592.735 √ - 《固体废物鉴别标准通则》 2 车间清扫的粉尘 车间清扫 固态 粉尘 0.202 √ - 3 废包装袋 原辅材料包装 固态 塑料 0.6 √ - 4 生活垃圾 员工生活 固态 瓜皮果屑等 1.2 √ - 3、固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-8。 表5-8建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险 特性 废物 类别 废物 代码 产生量（t/a） 处置方式 1 除尘器回收粉尘 一般固废 干拌砂浆生产 固态 粉尘 — — 592.735 回用于生产 2 车间清扫的粉尘 一般固废 车间清扫 固态 粉尘 — — — 0.202 收集后作为建筑材料出售 3 废包装袋 一般固废 原辅材料包装 固态 塑料 — — — 0.6 收集后出售 4 生活垃圾 一般固废 员工生活 固态 瓜皮果屑等 — — — 1.2 委托环卫部门清运

表六  建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 车辆扬尘、车辆尾气、焊接烟尘等 | / | / | / | / | / | 无组织排放，难以定量 |
|  | 运营期 | 有组织排放 | 黄沙筒仓 | 粉尘 | 340 | 2.04 | 3.4 | 0.0068 | 0.020 | 仓顶呼吸口排放（筒仓距离地面20m） |
|  |  |  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 1500 | 45 | 15 | 0.15 | 0.45 |  |
|  |  |  | 混料搅拌 | 粉尘 | 5750 | 517.5 | 14.5 | 0.345 | 1.035 | 通过除尘器收集处理后共用1#排气筒排放 |
|  |  |  | 包装 | 粉尘 | 1250 | 30 | 12.5 | 0.1 | 0.3 |  |
|  |  | 无组织排放 | 车间逸散 | 粉尘 | / | 0.3 | / | 0.06 | 0.18 | 车间内无组织排放 |
|  |  |  | 运输车辆扬尘 | 粉尘 | / | 0.206 | / | 0.041 | 0.124 |  |
|  |  |  | 进出车辆尾气 | CO | / | 0.151 | / | / | 0.151 | 厂区内无组织排放 |
|  |  |  |  | THC | / | 0.024 | / | / | 0.024 |  |
|  |  |  |  | NOx | / | 0.005 | / | / | 0.005 |  |
| 水 污 染 物 |  | 排放源 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 施工期 | 生活污水 | COD | 20 | 400 | 0.008 | / | / | 化粪池处理后肥田，不外排 |
|  |  |  | SS |  | 300 | 0.006 | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 | 0.001 | / | / |  |
|  |  |  | TP |  | 5 | 0.0001 | / | / |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD | 192 | 400 | 0.077 | / | / |  |
|  |  |  | SS |  | 300 | 0.058 | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 | 0.005 | / | / |  |
|  |  |  | TP |  | 5 | 0.001 | / | / |  |
| 固 体 废 物 |  |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 施工期 | 建筑垃圾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 运往指定地点统一处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 委托环卫部门清运 |
|  | 运营期 | 除尘器回收粉尘 | 592.735 | 0 | 592.735 | 0 | 回用于生产 |
|  |  | 车间清扫的粉尘 | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | 收集作为建筑材料出售 |
|  |  | 废包装袋 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 收集后出售 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 委托环卫部门清运 |
| 噪声 | 施工期：项目设备安装期间噪声主要来自运输车辆和各种安装机械如电钻、焊机等机械设备产生噪声，各类机械设备的噪声源强为80～100dB（A）。 运营期：项目噪声源主要来自搅拌机、包装机、空压机、风机等设备运行。其源强约为80~95dB(A)。 设备产生的噪声经过隔声减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）相应排放标准要求。 |
| 主要生态影响： 施工期：本项目租赁现有空厂房进行建设，施工期主要为设备安装调试，不会造成周边环境水土流失和景观破坏，对生态环境几乎无影响。 运营期：项目所排放的污染物经处理后，对土壤、植被等生态环境影响较小。 |

表七  环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1施工期大气环境影响分析 废气主要为建筑材料运输产生的扬尘，汽车运输产生的尾气，以及设备安装过程中焊接产生的焊接烟尘，建设阶段施工强度小，施工期短，故废气产生量较少，对周围环境影响较小。建设单位通过严格落实施工期六个百分之百要求（即现场封闭管理百分之百、场区道路硬化百分之百、洒水清扫保洁百分之百、物料密闭运输百分之百、出入车辆清洗百分之百），可进一步降低施工期废气排放对周围环境的影响。 7.1.2施工期水环境影响分析 根据工程分析，施工人员生活污水产生量约为0.4m3/d，施工期共计产生生活污水20t。生活污水依托原有的化粪池处理后肥田，综合利用不外排，不会对周围水环境造成影响。 7.1.3施工期噪声影响分析 项目设备安装期间噪声主要来自运输车辆和各种安装机械如电钻、焊机等机械设备产生噪声，各类机械设备的噪声源强为80～100dB（A）。为确保施工厂界噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，因此在装修安装设备过程中应尽量采用低噪声设备，并对设备定期维护保养，加强对设备的管理，文明施工，合理安排施工时间。由于机械运行所产生的噪声值较大，为减少施工噪声对周围环境的影响，施工单位应避免在中午（北京时间12时至14时30分）和夜间（北京时间22时至次日早晨6时）之间施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。因特殊需要必须连续作业的，建设单位在施工前做准备，征得环保部门同意批准后，张贴告示、做好宣传，告知周边居民等。此外，对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间。减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。在落实以上措施后，预计本项目施工噪声对周边环境影响不大。 7.1.4施工期固体废物影响分析 施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分。施工期产生的建筑垃圾共计2t，及时清理至城建部门指定地点进行处置。施工期产生的施工人员生活垃圾共计0.25t，由环卫部门统一清运处理。因此，本项目施工期产生的固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生影响。 综上所述，在采取有效措施的情况下，施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物对周围环境影响较小。施工期影响为短期影响，工程施工结束影响也随之结束。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1营运期大气环境影响分析 （1）废气产生情况简述 本项目营运期废气主要来自干拌砂浆生产过程中产生的粉尘、以及运输车辆汽车尾气。考虑到车辆汽车尾气排放源强较小，故此处只对本项目生产过程中粉尘排放对周围环境的影响进行分析。 （2）环境影响分析 ①估算模型参数表 估算模型参数见表7-1。 表7-1 AERSCREEN估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） / 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向/℃ / ②评价因子和评价标准筛选 根据《建设项目环境评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，选择建设项目生产过程中产生的颗粒物（TSP）作为大气环境影响评价因子。评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值（µg/Nm3） 标准来源 颗粒物（TSP） 24小时均值 300 颗粒物1小时平均质量浓度按照《环境空气质量标准》GB3095-2012日均值的3倍折算 ③污染源参数 大气污染源点源参数调查清单见表7-3，面源参数调查清单见表7-4。 表7-3 有组织废气排放源强参数 编号 名称 排气筒底部中心坐标 m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气 量/m3/h 烟气 温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） x y TSP 1 1#排气筒 3593367 268630 2 15 1 38000 25 3000 间歇 0.445 表7-4 无组织废气排放源强参数 编号 名称 面源中心点坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北夹角/o 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） x y TSP 1 生产车间 3593342 268632 2 65 23 70 12 3000 间歇 0.101 ④估算模式计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测点源、面源下风向小时落地浓度、最大落地浓度及其出现距离，具体见表7-5至7-6所示。 表7-5 正常情况下1#排气筒估算模式预测结果表 距源中心下风向距离D(m) 1#排气筒（TSP） 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 10 1.29E-03 0.14 25 6.81E-03 0.76 50 2.44E-02 2.71 56 2.74E-02 3.04 75 2.22E-02 2.47 100 2.25E-02 2.50 125 1.98E-02 2.20 150 1.74E-02 1.93 175 1.52E-02 1.69 200 1.37E-02 1.52 225 1.25E-02 1.38 250 1.14E-02 1.26 275 1.04E-02 1.15 300 9.49E-03 1.05 325 8.72E-03 0.97 350 8.04E-03 0.89 375 7.44E-03 0.83 400 6.91E-03 0.77 425 6.44E-03 0.72 450 6.01E-03 0.67 475 5.63E-03 0.63 500 5.29E-03 0.59 525 4.98E-03 0.55 550 4.70E-03 0.52 575 4.45E-03 0.49 600 4.22E-03 0.47 625 4.00E-03 0.44 650 3.81E-03 0.42 675 3.63E-03 0.40 700 3.46E-03 0.38 725 3.31E-03 0.37 750 3.17E-03 0.35 775 3.03E-03 0.34 800 2.91E-03 0.32 825 2.79E-03 0.31 850 2.69E-03 0.30 875 2.59E-03 0.29 900 2.49E-03 0.28 925 2.40E-03 0.27 950 2.32E-03 0.26 975 2.24E-03 0.25 1000 2.17E-03 0.24 下风向最大浓度(mg/m3) 2.74E-02 最大占标率（%） 3.04 最大地面浓度距离（m） 56 表7-6 生产车间无组织面源估算模式预测结果 距源中心下风向距离D(m) 生产车间 TSP 下风向预测浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 10 4.22E-02 4.68 25 5.37E-02 5.96 34 5.90E-02 6.55 50 5.20E-02 5.78 75 3.56E-02 3.96 100 2.55E-02 2.84 125 1.94E-02 2.15 150 1.53E-02 1.70 175 1.25E-02 1.39 200 1.05E-02 1.17 225 9.00E-03 1.00 250 7.82E-03 0.87 275 6.88E-03 0.76 300 6.12E-03 0.68 325 5.50E-03 0.61 350 4.98E-03 0.55 375 4.54E-03 0.50 400 4.16E-03 0.46 425 3.83E-03 0.43 450 3.55E-03 0.39 475 3.30E-03 0.37 500 3.08E-03 0.34 525 2.88E-03 0.32 550 2.70E-03 0.30 575 2.55E-03 0.28 600 2.40E-03 0.27 625 2.27E-03 0.25 650 2.16E-03 0.24 675 2.05E-03 0.23 700 1.95E-03 0.22 725 1.86E-03 0.21 750 1.78E-03 0.20 775 1.70E-03 0.19 800 1.63E-03 0.18 825 1.56E-03 0.17 850 1.50E-03 0.17 875 1.44E-03 0.16 900 1.39E-03 0.15 925 1.33E-03 0.15 950 1.29E-03 0.14 975 1.24E-03 0.14 1000 1.20E-03 0.13 下风向最大浓度(mg/m3) 5.90E-02 最大占标率（%） 6.55 最大地面浓度距离（m） 34 ⑤评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-7 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表7-8 估算模式计算结果统计 类别 污染源 污染物 最大落地浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离m 有组织 1#排气筒 颗粒物 （粉尘） 2.74E-02 3.04 56 无组织 生产车间 颗粒物 （粉尘） 5.90E-02 6.55 34 由表7-8分析可知，项目无组织废气最大落地浓度为0.059mg/m3，预测值符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监测浓度（厂界外20m，监控浓度限值<0.5mg/m3）限值要求。 结合表7-7和7-8可知，本项目大气影响评价等级为二级，不需要进一步预测，无需设置大气防护距离。可认为本项目对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 （3）卫生环境防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）制定的卫生防护距离公式进行计算。 卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平（kg/h）； L——工业企业所需卫生防护距离（m）； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径（m）； ABCD——卫生防护距离计算系数，见下表7-9。 表7-9 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速(m/s) 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 本项目卫生防护距离所用参数和计算结果见下表7-10。 表7-10 卫生防护距离计算结果表 污染物 Qc（kg/h） Cm（mg/m3） A B C D 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 生产车间 TSP 0.101 0.45 470 0.021 1.85 0.84 6.054 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），以及表7-10计算结果，本项目大气卫生防护距离应设置为：以生产车间为执行边界的50m范围。经现场勘察，距离厂界最近的环境敏感点为东北侧柴湾居十四组居民，距厂界约65m，建设项目卫生防护区域内无居民点等敏感目标，因此，本项目无组织排放废气对周围的大气环境影响较小。项目建成后，防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。另外，企业在生产过程中应加强以下管理：①在厂周围种植树木，加强绿化；②保持项目区内清洁卫生，提高环境对空气的自净能力。 （4）大气影响评价自查 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km □ 边长5~50km□ 边长=5km □ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 2017年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区☑ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 项目正常排放源☑本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模式□ 其他☑ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km☑ 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大占标率>30%□ 非正常 1h 浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常 占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标☑ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ / )厂界最远（ / ）m 污染物年排放量 SO2：（） NOX：（） 颗粒物：（1.805t/a） VOCs：（） 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2营运期水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 本项目不产生生产废水，员工员工生活污水经化粪池处理后肥田，综合利用不排放。 （2）评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，根据建设项目《环境影响评价技术导则地表水环境》HJ2.3-2018，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排环境的，按三级B评价。根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。由于本项目所在区域暂未铺设污水管网，且本项目员工较少，生活污水产生量少，污水成分简单，故暂不考虑接管污水管网，因此不对接管可行性进行分析。 综上分析，本项目废水不外排，对周围环境影响较小。 （3）地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见表7-12。 表7-12 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他☑ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ / 监测断面或点位个数 （/）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（3.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标☑；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TP） （石油类） （LAS） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/ （t/a） 排放浓度/ （mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3营运期噪声环境影响分析 本项目噪声主要为干拌砂浆生产过程中设备运行产生的机械噪声。机械噪声包括搅拌机、包装机、空压机、风机等，其声源值在80~95dB(A)之间，通过采取隔声、基础减振等噪声防治措施后，噪声可削减25 dB(A) 左右。 （1）预测模式 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ① 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 ② 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理， 故几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 ③ 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ④ 预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （2）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，根据厂区平面布置图可知，影响预测参数选取及预测结果见下表7-13。 表7-13 噪声预测结果单位：（dB（A）） 测点位 标准 昼间（2019.3.22） 点号 位名 贡献值 本底值 叠加本底值后 执行标准值 1 项目东侧 2 49 49.4 52.2 60 2 项目南侧 2 47.4 47.8 50.6 60 3 项目西侧 2 51 50.7 53.9 60 4 项目北侧 2 39.5 53.3 53.5 60 5 项目东北侧 2 27.4 48.8 48.8 50 注：建设项目夜间不生产，故不分析夜间生产噪声和环境本底噪声叠加情况。 由表7-13可知，该项目各高噪声设备，经厂方采取有效控制措施后，本项目运营期各厂界监测点昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，附近敏感点昼间噪声叠加值仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目噪声经距离衰减、空气衰减和墙壁衰减后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 7.2.4营运期固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为各除尘器收集的粉尘、车间清扫的粉尘、废包装袋、沉淀池沉淀的泥沙以及员工的生活垃圾。具体各项固废的处理方式见下表7-14。 表7-14 建设项目固废产生及处置情况 序号 固废名称 属性 废物代码 产生量 （吨/年） 处置方式 1 除尘器回收粉尘 一般固废 / 592.735 回用于生产 2 车间清扫的粉尘 一般固废 / 0.202 收集后作为建筑材料出售 3 废包装袋 一般固废 / 0.6 收集后出售 4 生活垃圾 一般固废 / 1.2 委托环卫部门清运 本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，固废实现零排放，对周围环境不产生影响，也不会造成二次污染。 7.2.5环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》规定进行例行监测，监测计划如下： ① 大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-15。 表7-15 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织 1#排放口 颗粒物 一年一次 无组织 厂界 颗粒物 一年一次 ② 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-16噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 （3）排污口规范化整治 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求，该建设项目固定噪声源扰民处、固废堆放处必须进行规范化设置。 ①污水排放口规范化 全厂设置一个雨水排口，在总接管口设置标志牌及装备污水流量计，雨水接管口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，设置能满足采样条件的明渠，明渠规格符合《城市排水流量堰槽测量标准》（CJ3009.1-5-93）设计规定，以便于采取水样和监测计量。 ②固定噪声污染源扰民处规范化整治 对固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 ③固废（堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、工业固废等分开堆放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。 污水排放口、固废堆放地以及主要固定噪声源附近设置环境保护图形标志牌具体见下图7.1和表7-17： 雨水排放口 污水排放口 噪声排放源 噪声排放源 固体废物提示 一般固体废物 危险废物 城市生活垃圾分类标志 图7.1 环境保护图形标志 表7-17 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 7.2.5清洁生产评述 清洁生产要求：对生产过程而言，建设项目要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少和降低所有废弃物数量及毒性；对产品而言，要求减少从原材料到产品最终产品最终处置的整个生命周期的不利影响；对服务而言，要求将预防性的环境战略结合到设计和所提供服务的活动之中。项目严格原料筛选、严格按照工艺生产，以新带老措施、安全预防等措施符合清洁生产要求。 7.2.6本项目“三同时”验收 根据《中国人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应尽快落实本评价提出的污染防治措施，企业自主验收，“三同时”具体实施计划为： ①建设单位自主验收； ②建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测，验收监测一栏表见7-18； 表7-18 “三同时”验收监测一览表 监测点位置 监测项目 监测频次 备注 废气 1#排气筒 颗粒物（粉尘） 2天×3次/天 -- 厂界 颗粒物（粉尘） 2天×3次/天 -- 废水 化粪池 pH、COD、SS、NH3-N、TP 2天×4次/天 -- 噪声 厂界 等效声级Leq（A） 2天×4次/天 -- ③“三同时”验收清单见下表7-19。 表7-19 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称 南通万美防水防腐保温工程有限公司干拌砂浆项目 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效率 处理效果、执行标准 或拟达要求 环保 投资（万元） 完成 时间 废气 筒仓 粉尘 2台仓顶过滤器+仓顶呼吸口排放 99% 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产标准限值（颗粒物最高允许排放浓度≤20mg/m3）的要求 30 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入运行” 混合 粉尘 布袋除尘器+15米1#排气筒；风量：30000m3/h 99.8% 包装 粉尘 布袋除尘器+15米1#排气筒；风量：8000m3/h 99% 车间逸散 粉尘 车间加强通风，专人清扫地面沉降粉尘 / 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监测浓度（厂界外20m，监控浓度限值<0.5mg/m3）限值要求。 运输车辆 粉尘 道路硬化、洒水抑尘、车轮清洗 / 车辆尾气 CO、THC、NOx 减少无效移动，使用清洁燃油 / 减少污染物排放。 废水 生活污水 COD SS 氨氮 总磷 5m3化粪池 1）15% 2）25% 3）0% 4）0% 肥田，不外排 2 噪声 搅拌机、包装机、空压机、风机等 机械噪声 低噪声设备、墙壁隔声、密闭门窗/距离衰减等综合防治措施 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 2 固废 生活 生活垃圾 环卫清运 零排放，不产生 二次污染 1 生产 除尘器回收粉尘 回用于生产 车间清扫的粉尘 收集后作为建筑材料出售 废包装袋 收集后出售 绿化 1080m2 - 事故应急措施 — - 环境管理 专职人员管理，自行监测 清污分流、排污口规范化设置 雨污分流；排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌，达到江苏省排污口规范化管理要求 “以新带老”措施 无 总量平衡具体方案 大气污染物由建设单位向当地环境部门申请，在如皋市内调配解决；废水、固废零排放，无需申报总量 区域解决方案 无 卫生防护距离设置 以生产车间为边界50m范围

表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

8.1气体污染防治措施 本项目营运期废气主要来自干拌砂浆生产过程中产生的粉尘、以及运输车辆汽车尾气。 本项目筒仓呼吸粉尘、混合搅拌粉尘、包装粉尘均经过有效处理后排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产标准限值（颗粒物最高允许排放浓度≤20mg/m3）的要求。其中筒仓呼吸粉尘经过仓顶过滤器处理后经过仓顶呼吸口排放（筒仓高度约20m）；混合搅拌粉尘经过布袋除尘器处理后由15米1#排气筒排放；包装粉尘经过布袋除尘器处理后与混合搅拌产生的粉尘共用1#排气筒排放。 本项目生产过程中有少量车间逸散粉尘和车辆运输扬尘在车间内无组织排放，经过预测，项目无组织废气最大落地浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监测浓度（厂界外20m，监控浓度限值<0.5mg/m3）限值要求，说明本项目无组织污染物排放达标。以生产车间为边界设置50m卫生防护距离，该卫生防护距离内无居民、学校、医院等敏感目标。 本项目废气排放对周边环境影响较小。另外企业在生产过程中应加强以下管理： ①定期检查维修，保证车间内通风设备正常运行，防止废气局部聚集； ②在厂周围种植树木，加强绿化； ③保持项目区内清洁卫生，提高环境对空气的自净能力。 ④对进出车辆车轮进行冲洗、厂区道路进行洒水抑尘，减少车辆运输扬尘。 以上大气污染控制措施基本合理可行，且经济合理。 8.2水污染防治措施 本项目无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后肥田，综合利用不排放。因此，本项目产生的废水对周围环境影响较小。另外，企业在生产过程中应加强以下管理： ①化粪池加盖，周围种植绿化，并做好防雨防渗措施； 以上水污染控制措施基本合理可行，且经济合理。 8.3噪声污染防治措施 本项目噪声主要为干拌砂浆生产过程中设备运行产生的机械噪声。机械噪声包括搅拌机、包装机、空压机、风机等，其声源值在80~95dB(A)之间。在噪声控制方面，厂方主要采取以下措施： ①选用振动较小的设备； ②车间采用隔声效果好的墙体和隔声门； ③合理布局，将高噪声设备置于厂区中部； ④利用建筑物及绿化隔声降噪； 以生产车间为边界设置50m卫生防护距离，该卫生防护距离内无居民、学校、医院等敏感目标。噪声污染控制措施基本合理可行，且经济合理。 8.4固废污染防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要为各除尘器收集的粉尘、车间清扫的粉尘、废包装袋以及员工的生活垃圾。其中：除尘器收集的粉尘回用于生产；车间清扫的粉尘收集后作为建筑材料外售；原辅材料废包装袋暂存于车间内固废暂存区，定期外售；生活垃圾由厂内设置的垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

表九  结论与建议

一、结论 1、项目概况 干拌砂浆通常叫水硬性水泥混合砂浆，是指经干燥筛分处理的骨料（如石砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，建筑和装工程应用极为广泛。 鉴于干拌砂浆良好的市场前景，南通万美防水防腐保温工程有限公司拟投资100万元，租赁位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组现有空厂房进行生产，正式投产后将形成年产30万吨干拌砂浆的生产能力。 2、产业政策相符性结论 本项目为C3029其他水泥类似制品制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）及《南通市工业结构调整指导目录》（通政办发〔2006〕14号）中规定的淘汰及限制类项目，为允许类。因此本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。项目经如皋市经济技术开发区行政审批局备案（项目代码：2019-320654-41-03-508847） 3、项目选址可行性结论 本项目租赁位于如皋市经济技术开发区城北街道柴湾居委会十四组现有空厂房进行生产，根据城北街道土地利用规划，项目所在地为工业用地，不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。故项目选址符合所在区域土地利用规划。 4、环境影响分析结论 （1）废气 本项目有组织排放废气（如筒仓呼吸粉尘、混合搅拌粉尘、包装粉尘）均经过废气处理设施处理后排放，排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产标准限值（颗粒物最高允许排放浓度≤20mg/m3）的要求。项目无组织废气最大落地浓度预测值符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监测浓度（厂界外20m，监控浓度限值<0.5mg/m3）限值要求。 本项目大气污染物影响评价等级为二级，不需要进一步预测，无需设置大气防护距离。可认为本项目对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 以生产车间为执行边界的50m卫生防护距离。经现场勘察，距离厂界最近的环境敏感点为东北侧柴湾居十四组居民，距厂界约65m，建设项目卫生防护区域内无居民点等敏感目标，因此，本项目无组织排放废气对周围的大气环境影响较小。 综上所述，本项目对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 （2）废水 本项目无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后肥田，综合利用不排放。本项目为水污染影响型项目，根据建设项目《环境影响评价技术导则地表水环境》HJ2.3-2018，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排环境的，按三级B评价。 综上分析，本项目废水不外排，对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要为干拌砂浆生产过程中设备运行产生的机械噪声。机械噪声包括搅拌机、包装机、空压机、风机等，其声源值在80~95dB(A)之间，建设单位采取隔声、距离衰减等噪声控制措施后，本项目运营期各厂界监测点及周围敏感点昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目噪声经距离衰减、空气衰减和墙壁衰减后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 （4）固废 本项目营运期间的固废能得到合理的处置或综合利用，对周围环境基本无影响。 5、污染防治措施可行性结论 废气：通过加装仓顶过滤器和布袋除尘器等废气处理设施，本项目营运期产生的有组织废气均能满足法规和相关标准要求，达标排放。 经过预测，本项目无组织排放的粉尘最大落地浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中新污染源大气污染物无组织排放浓度限值的要求，说明加强车间自然通风、厂界种植树木、厂区道路进行硬化并定期洒水抑尘等措施可有效降低无组织排放的废气对周边环境的影响。 废水：通过设立化粪池对员工生活污水进行处理等措施，可进一步减少废水污染物对周围环境的影响。 噪声：本项目设备选用振动较小的设备，车间布局合理采用隔声效果好的墙体和隔声门，利用建筑物及绿化隔声降噪，厂界噪声达标排放，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 固废：本项目无危险废物产生，项目运营期产生的一般固体废物和生活垃圾均得到有效处置，实现零排放。 6、清洁生产水平分析结论 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 7、 总量控制结论 废水、固废总量零排放，无需申报总量。 总量控制途径：废气排放量1.805t/a，在如皋市城北街道范围内平衡。 （注：①根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知(通环办[2019]8号)》中的要求“未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门”；②对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在管理名录中。根据以上内容，本项目不再对排污总量进行申请。） 8、环境影响报告表结论 综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。建成后有较高的社会、经济效益；本项目采用了较先进的工艺技术，能耗和物耗都较低，主要污染防治措施可行，对周边各环境要素和生态系统的影响均在合理的范围之内，不会影响各环境要素的功能性质。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。 二、要求 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标； 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标； 3、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 4、建议当地政府及规划部门在规划时不在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 5、切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 上述评价结果是根据南通万美防水防腐保温工程有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由南通万美防水防腐保温工程有限公司按照环保部门要求另行申报。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

人工拆包

气力输送

提升输送

水泥

添加剂

黄沙

粉尘

辅料仓

黄沙筒仓

水泥筒仓

计量配料

粉尘、噪声

混合搅拌

粉尘、噪声

成品筒仓

包装

成品