建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称： | EPP汽车零部件、瑜伽及航模产品的 |
| --- | --- |
|  | 生产加工项目 |
| 建设单位（盖章）： | 南通市惠盟新材料有限公司 |

编制日期：2019年4月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | EPP汽车零部件、瑜伽及航模产品的生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通市惠盟新材料有限公司 |
| 法人代表 | 孙智勇 | 联系人 | 仇益龙 |
| 通讯地址 | 如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组 |
| 联系电话 | 18994211555 | 传真 | -- | 邮政编码 | 226500 |
| 建设地点 | 如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组 |
| 赋码部门 | 如皋经济技术开发区行政审批局投资审批科 | 项目代码 | 2019-320654-29-03-509910 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 | 2500m2 | 绿化面积 | /m2 |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中环保投资（万元） | 25 | 环保投资占 总投资比例（%） | 6.25 |
| 评价经费（万元） | — | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）和主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要生产设备详见表1-4和表1-6。 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 300 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时） | 2万 | 蒸汽（吨/年） | 3000 |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水排水量及排放去向 |
| 类型 | 年排放量（t/a） | 排放去向 |
| 工业废水 | 0 | 建设项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网，最终汇入西侧小河；生活污水240t/a经化粪池处理后农肥利用，不外排。 |
| 生活污水 | 0 |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1任务由来 EPP是一种聚丙烯塑料发泡材料，具有比重轻、特殊的泡孔结构缓冲性好、强度高、耐温能力强、发泡倍数范围大、耐油、无毒性、可回收等优异性能。EPP在汽车领域主要应用于汽车保险杠、汽车芯、汽车座椅、方向盘、缓冲垫、头枕、工具箱、后备箱、扶手、底垫板、遮阳板、仪表盘等（据统计数据反映：目前每辆汽车平均用塑料100-130kg，其中应用EPP塑料约4-6kg），是汽车轻量化的重要材料，可以提高汽车整体燃油效率。除此之外，EPP也广泛应用于瑜伽产品、航模产品等领域。 南通市惠盟新材料有限公司成立于2018年12月13日，主要从事EPP制品的生产、研发及销售。南通市惠盟新材料有限公司拟投资400万元租用位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组闲置空厂房、购置成型机、预压罐等设备39台（套）用于EPP制品生产项目的生产，项目建成之后能达到年加工300吨汽车零部件、100吨瑜伽产品、100吨航模产品的产能。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业47、塑料制品制造、其他”类，应该编制环境影响报告表。南通市惠盟新材料有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2项目周边环境概况 建设项目位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组，项目东侧为房东厂房，过厂房为城西北路，过城西北路为农田及池塘；项目北侧为池塘，过池塘为小路；项目西侧为房东厂房，过房东厂房为农田；项目南侧为房东厂房，过房东厂房为池塘，过池塘为居民。 项目地理位置图见附图1，项目周边300米土地使用状况图见附图2。 1.1.3产业政策及规划相容性分析 （1）产业政策相容性分析 建设项目为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，因此属于允许类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）规划相容性分析 建设项目位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组，土地性质为工业用地，符合城北街道土地利用总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 （3）与江苏省人民政府办公厅关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）相符性 江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂……包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。建设项目不在包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业内，满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）的要求。 （4）与江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发【2018】122号）相符性分析 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低 VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。建设项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，符合江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发【2018】122号）。 （5）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。本项目距离焦港河、如泰运河、如海运河均在1km之外，不在一级保护区范围内。 项目所在地不在通榆河一级保护区范围内，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理用于周边农户肥田，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 1.1.4 “三线一单”相符性分析 （1）生态红线： 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，建设项目不在生态保护红线范围内；对照《江苏省生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线保护区为如海运河如城饮用水水源保护区，本项目距离如海运河如城饮用水水源保护区边界距离为2150米，不在如海运河如城饮用水水源保护区管控区内。本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。江苏省（如皋市）生态红线区域保护规划见附图4。 （2）环境质量底线： 根据《如皋市2017年环境质量报告书》，2017年如皋市环境空气中二氧化硫、二氧化氮年均值与24小时平均值，一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；颗粒物、细颗粒物年均值、24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.11倍、0.09倍、0.29倍、0.27倍、0.06倍。项目所在区PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线： 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，蒸汽来自江苏大唐国际如皋热电有限责任公司。本项目的用水、用电不会对自来水厂、供电、供汽单位产生负担。本项目选址位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单： 本项目生产的产品、工艺及生产使用的设备均不属于产业政策中限制类和淘汰类项目，不新增产能也不涉及落后产能。所以本项目不属于环境准入负面清单。 表1-1 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订，项目不属其中的限制类及淘汰类，可视为允许类 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目不属其中的限制类及淘汰类，可视为允许类 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市场准入负面清单草案》（试点版） 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 6 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造项目，不属于《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号中所涉及的禁止行业。 7 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》中相关要求 8 《江苏省挥发性有机物污染治理专项实施方案》 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，符合《江苏省挥发性有机物污染治理专项实施方案》中相关要求 9 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》中相关要求 10 《江苏省大气污染防治条例》 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，符合《江苏省大气污染防治条例》中相关要求 1.1.5项目概况 项目名称：EPP汽车零部件、瑜伽及航模产品的生产加工项目 建设单位：南通市惠盟新材料有限公司 建设地点：如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组，具体地理位置见附图1 建设性质：新建； 占地面积：2500m2。 项目总投资：400万元，其中环保投资25万元，占总投资6.25%。 （1）建设内容及产品方案 建设项目产品方案见表1-3。 表1-3 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计规模 年运行时数 生产车间 汽车零部件 300t 2400h 瑜伽产品 100t 2400h 航模产品 100t 2400h 注：单班制，每天工作时间为8h，年工作300天。 （2）平面布置 建设项目厂房占地面积约为2500m2，厂房入口设置在厂区东侧，建设项目厂区平面布置图见附图3。 （3）主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性 建设项目主要原辅材料消耗情况见表1-4，原辅材料主要理化性质见表1-5。 表1-4 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号 名称 主要成分 状态 消耗量 储存方式 备注 1 EPP颗粒 聚丙烯 固态 500t/a 堆放 汽车运输 表1-5 建设项目原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 1 EPP 可发性聚丙烯是一种性能卓越的高结晶型聚合物/气体复合材料，通常为黑色、灰色或白色的颗粒状，直径大小一般为17~100kg/m3，通常可承受-40℃~110℃，由EPP改性而来。PP由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达167℃，耐热，分解温度在300℃以上，密度为0.39g/cm3，是最轻的通用塑料。其具有十分优越的抗震吸能性能、形变后恢复率高、很好的耐热性、耐化学性和耐油性，且质量轻，是一种纯粹的碳氢化合物，不含增塑剂或发泡剂等其他任何不利于再循环的化学物质，因此，加热后即可消解，燃烧后留下的只是水和二氧化碳。 可燃 无毒 （4）主要生产设备 建设项目主要生产设备一览表见表1-6。 表1-6 建设项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量 备注 1 成型机 PSPP1422 2台 加热定型 PSPP1214 2台 PSPP2240 2台 PSPP1318 2台 2 预压罐 20m3 16台 预压 3 空压机 55kw 4台 -- 4 蒸汽储能罐 20m3 2个 -- 5 冷却塔 100t 2个 冷却 6 烘干房 19*6.5*2.4 6间 烘干 7 行车 10t 1个 -- （5）劳动定员及工作制 建设项目职工人数为20人，实行三班制，每天工作时长为24h，每年工作300天，年工作时间以7200h计，项目不提供食宿。 （6）公用及辅助工程 ①供水 建设项目用水由市政供水，用水量为300m3/a，主要用于职工生活用水。 ②排水 建设项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理后用于周边农户肥田。 ③供电 建设项目年用电量2万kW·h，由如皋市政电网提供，供电可靠，可以满足建设项目的需求。 ④供汽 本项目在加热定型及烘干过程会用到蒸汽，由江苏大唐国际如皋热电有限责任公司供汽，供汽可靠，可以满足建设项目的需求。 ⑤贮运 建设项目原料及成品存放在车间内，厂外运输依靠社会专业物流公司。 建设项目公用及辅助工程见表1-7。 表1-7 建设项目公用及辅助工程 工程名称 设计能力 备注 贮运工程 原料区 占地面积：6.5*6.5m2 堆放原材料，地面虚线，共2处 成品区 占地面积：6.5*6.5m2 堆放成品，地面虚线，共3处 车间办公室 占地面积：6.5*6.5m2 办公，高3米，共1处 模具组装区 占地面积：6.5*6.5m2 模具组装，地面虚线，共1处 模具堆放区 占地面积：6.5*6.5m2 堆放模具，地面虚线，共1处 公用工程 给水系统 300m3/a 市政供水 排水系统 240m3/a 生活污水经化粪池后用于周边农户肥田 供电系统 2万KW·h/a 市政供电 环保工程 废气处理 二级活性炭吸附+15米高排气筒（风量5000m3/h，出口内径0.4m） 1套，收集效率90%，处理效率90% 处理加热定型过程产生的有机废气 废水处理 生活污水 化粪池1座，4m3 生活污水经化粪池后用于周边农户肥田 固废处理 一般固废堆放处 占地面积：6.5*6.5m2 位于车间内西部 危险固废堆放处 占地面积：6.5*6.5m2 位于车间内西部 噪声 厂房隔声、减振隔声措施 厂界达标 （7）项目建设规模 建设项目总投400万元，项目建成达产后年加工300吨汽车零部件、100吨瑜伽产品、100吨航模产品的产能。 1.2与本项目有关的污染情况及主要环境问题 建设项目为新建项目，项目所在地为闲置空厂房，无相关历史污染问题。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 如皋市位于南通市的中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′—32°30′。东经120°20′—120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 2.1.2地形地貌 项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0～72米，层底埋深31～72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。 地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密-中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。 根据《中国地震动参数区划图GB18306-2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 2.1.3气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.1℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2015年降雨量1066.8mm；该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s。 2.1.4水文 如皋位于河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。 全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪、干旱，盐渍的水利系统。 本项目周围的主要河流为如皋港、立新河。 如皋港为如皋市一级河道，其水文状况受长江潮汐和港闸双重影响，河宽40m，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水体正常流向由西向东，水深3~4m，枯水期流速平均约为0.08m/s，枯水期流量约2.8m3/s；平水期流速平均约为0.14m/s，平水期水流量约6m3/s。 立新河为如皋市二级河流，河宽约为50米，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水体正常流向向东，水深3～4米，枯水期流速平均约为0.08m/s，枯水期流量约2.8m3/s；平水期流速平均约为0.14m/s，平水期水流量约6m3/s。 2.1.5土壤、植被、生物多样性 评价区内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1如皋市社会环境简况 如皋市隶属江苏省南通市，地处长江三角洲北翼，北纬32°00′~32°30′、东经120°20′~120°50′。如皋市南临长江，东临黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海150 公里，西距南京200 公里。全市总面积约为1477 平方公里（不含长江水面），人口约142万，其中市区面积约为35 平方公里，人口约40 万。 江苏历史文化名城 如皋已有1600多年建县史，有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300 亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都：如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80 年代以来，如皋先后有600 多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20 多万亩。 世界长寿养生福地被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋百岁老人高达270 多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90 岁以上的老人有4000 多人，80 岁以上的老人有40000 多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土：在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济技术开发区作为国家级经济技术开发区以及如皋高新技术产业开发区作为省级经济开发区，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机，11个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2.2.2、如皋市城北街道社会环境简况 城北街道又称如皋经济技术开发区，是1993年12月经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2013年1月17日成功晋级国家经济技术开发区。是城市依托型、生态环保型、产业集聚型、服务高效型的现代都市型经济强区。现辖22个社区，面积91.8平方公里，人口15万人。区内基础设施完善。2005年通过ISO14001国际环境质量体系认证，将全面建成江苏最大、苏中唯一的金属表面处理中心，污水管网、供热管网、天然气管道初步实现全覆盖，道路框架实现“六横六纵”，基础设施达到“九通一平”。 开发区区位优势凸显。地处上海经济圈1.5小时，周边200公里范围内，拥有七个机场、六条高速、五个开放港口、四座跨 江大桥、三条铁路。从如皋港东侧穿江而过的沪通城际轨道交通、锡通高速于2012年建成通车后，到上海的距离将从90分钟的车程缩短到40分钟内，海陆空铁水立体交通网络为企业的货物运输提供了强有力的保障。 开发区内物流通关便捷。具有良好的物资集散和仓储条件，大大方便企业的物流配送，尤其是价格低廉、条件优越的水运资源、铁路运输，大大降低企业的物流成本；国家一类开放口岸如皋港使物流通关更快速、便捷、低廉。2015年全区完成GDP194.8亿元，工业增加值132.53亿元，一般预算收入9.79亿元，实际到账外资9777万美元。区内35米宽水泥路面主干道和24米、15米宽水泥路面、沥青路面次干道已全面建成，与全国公路运输网络直接沟通。开发区东、西片区两个110千伏变电所和已并网发电的热电厂呈“三足鼎立”之势，形成了变回路不间断供电系统。开发区地表水、地下水十分丰富，水质优良，市区自来水厂自来水管道已全面接进区内，形成了5万吨的日供水能力。开发区邮电支局功能齐全，装机容量14000门，可提供无线寻呼、移动电话、特快专递、图文传真、数字微波等服务。 评价区域内目前没有重点文物保护单位，尚没有重要历史文物古迹及自然景观。

# 表三、环境质量状况

3.1周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气质量现状 本次评价选取2017年作为评价基准年，根据《如皋市2017年环境质量报告书》项目所在区域如皋市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标倍数 达标情况 SO2 年均值 18 60 0.00 达标 24小时平均第98百分位数 42 150 0.00 达标 NO2 年均值 28 40 0.00 达标 24小时平均第98百分位数 76 80 0.00 达标 PM10 年均值 78 70 0.11 超标 24小时平均第95百分位数 164 150 0.09 超标 PM2.5 年均值 45 35 0.29 超标 24小时平均第95百分位数 95 75 0.27 超标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 169 160 0.06 超标 CO 24小时平均第95百分位数 1.331 （mg/m3） 4 （mg/m3） 0.00 达标 2017年如皋市环境空气中二氧化硫、二氧化氮年均值与24小时平均值，一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；颗粒物、细颗粒物年均值、24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.11倍、0.09倍、0.29倍、0.27倍、0.06倍。项目所在区PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 为了打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 3.1.2水环境质量现状 根据2017年《南通市环境状况公报》，项目所在地附近水体无名小河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目所在地水环境质量良好。 3.1.3声环境质量现状 根据本项目声源特点及评价区环境特征，于2019年3月14日在项目各厂界布设4个监测点N1、N2、N3、N4，进行昼夜间噪声实测。噪声测量结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测数据单位：dB（A） 监测时间 监测点 标准 级别 昼间 达标 状况 夜间 达标状况 监测值 标准 限值 监测值 标准 限值 2019.3.14 N1东厂界 2类 47 60 达标 44 50 达标 N2北厂界 2类 47 60 达标 45 50 达标 N3西厂界 2类 48 60 达标 45 50 达标 N4南厂界 2类 49 60 达标 45 50 达标 根据上表监测结果，建设项目各厂界昼、夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境质量良好。

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目地区环境现状，确定建设项目环境保护目标，详见表3-3~表3-4。 表3-3 建设项目主要环境保护目标（大气） 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对距离m） X Y 大气环境 3286294 40547570 居民 20户/60人 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准 N 165 3586040 40547677 居民 50户/150人 S 68 3586379 40547624 居民 30户/90人 N 251 表3-4 建设项目主要环境保护目标（声、水、生态） 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对距离（m） 声环境 居民 20户/60人 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 N 165 居民 50户/150人 S 68 厂界外1m / / / 水环境 西四新河 小河 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准 S 78 小河 小河 N 260 生态环境 如海运河如城饮用水水源保护区 一级管控区范围为取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围；二级管控区为二级保护区和准保护区：二级保护区范围为一级保护区以外上溯2000m，下延500m范围，准保护区为二级保护区上溯2000m，下延1000m范围 水源水质保护 一级管控区0.3km2，二级管控区1.1km2 W 2150

# 表四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。具体见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 μg/ m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 μg/ m3 150 1小时平均 μg/ m3 500 NO2 年平均 μg/ m3 40 日平均 μg/ m3 80 1小时平均 μg/ m3 200 NOX 年平均 μg/ m3 50 日平均 μg/ m3 100 1小时平均 μg/ m3 250 PM10 年平均 μg/ m3 70 日平均 μg/ m3 150 PM2.5 年平均 μg/ m3 35 日平均 μg/ m3 75 CO 日平均 μg/ m3 4000 1h平均 μg/ m3 10000 O3 日最大8h平均 μg/ m3 160 1h平均 μg/ m3 200 非甲烷总烃 小时均值 mg/ m3 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 4.1.2地表水环境质量标准 根据江苏省人民政府苏政复（2003）29号批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，附近小河为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。SS标准限值参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 评价因子 标准限值（mg/L，pH无量纲） 执行标准 Ⅲ类 pH（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） COD ≤20 NH3－N ≤1.0 SS* ≤30 TP ≤0.2 注：*参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 4.1.3声环境质量标准 根据项目所在地声环境功能区划，本项目所在区域为环境噪声2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体见表4-3。 表4-3声环境质量标准 适用区域 功能区类别 标准限值（dB(A)） 执行标准 昼间 夜间 项目厂界 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 建设项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5及表9中相关标准；具体标准见表4-4。 表4-4 合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015） 污染物 有组织排放限值 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 执行标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 60 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准 4.2.2水污染物排放标准 本项目实行“雨污分流”制，雨水收集后排入南侧河流，本项目无生产废水产生，外排废水主要为职工生活废水，经化粪池预处理后农肥综合利用。 4.2.3噪声排放标准 根据项目所在地声环境功能区划，建设项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域 功能区类别 标准限值（dB（A）） 执行标准 昼间 夜间 项目厂界 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4.2.4固体废物排放标准 一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 4.3总量控制指标 根据工程分析，本项目污染物排放总量控制指标见表4-6。 表4-6 本项目总量控制指标 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 接管量 排入外环境量 废气 非甲烷总烃 0.158 0.142 -- 0.016 废水 废水量 240 240 -- 0 COD 0.12 0.12 -- 0 SS 0.108 0.108 -- 0 NH3-N 0.0072 0.0072 -- 0 TP 0.0012 0.0012 -- 0 固废 一般固废 1 1 0 0 危险废物 0.75 0.75 0 0 生活垃圾 3 3 0 0 （1）大气污染物总量控制建议指标： 项目大气污染物为非甲烷总烃，有组织非甲烷总烃排放量为0.016t/a。 （2）水污染物总量控制建议指标： 废水经化粪池处理后农肥利用，不外排，无需申请总量。 （3）固体废物总量控制建议指标： 本项目工业固废均进行合理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业47、塑料制品制造、其他”类，在《固定污染源排污许可分类管理名录》中行业类别为“十六、橡胶和塑料制品业29、45塑料制品业292、其他”类，属于实施简化管理的行业，本项目对照使用《排污许可证申请与核发技术规范 塑料制品工业》于2020年发布，因此，对照南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，未颁发排污许可证申请与核发技术规范的行业暂按《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）执行，其中“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》实施简化管理的排污单位原则上仅许可排放浓度，不许可排放量”， 本项目属于实施简化管理的行业，因此，仅许可排放浓度，不许可排放量。

# 表五、建设项目工程分析

5.1建设项目工艺流程简述（图示）： 5.1.1 施工期 本项目租用张叶来位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组的厂房进行生产，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85－100dB(A)，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生生活污水应排入化粪池收集处理，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响较短暂,且本项目生产设备较少，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 5.1.2 营运期 （1）生产工艺流程及产污节点见图5-1。 图5-1 生产工艺流程及产污节点 工艺流程说明： 1）预压 将发泡好的EPP原料在预压罐中进行预压，向罐里充气，压力为4kg，以此来增强原料颗粒内部的压力，以生产出密度较低的模制件。 产污环节：此工序会产生设备运转N噪声。 2）入料 将预压好的EPP用空压机注入到EPP成型机的模具内。 产污环节：此工序会产生设备运转N噪声。 3）加热定型 将蒸汽通入模具中（本项目蒸汽来源于江苏大唐国际如皋热电有限责任公司，通过供气管道进入厂房内），温度控制在160℃左右（EPP的熔化温度为167℃，分解温度在300℃以上，因此，本项目加热温度在160℃左右能够使EPP软化，并且不会导致EPP分解），使EPP泡粒受热软化，体积膨胀而融结为型腔形状。 此工序分三步将蒸汽通入模具中： ①蒸汽冲刷：蒸汽从上至下冲刷，以将空气排出蒸汽室，冷凝水流出。在此过程中，打开上方的蒸汽进汽阀和下方的冷凝水排放阀。 ②横向蒸汽：使蒸汽从蒸汽室的一边横扫向原料，穿透原料后到达另一边。此时关闭一边的冷凝水阀，打开蒸汽进汽阀。同时，使相对面的蒸汽进汽阀关闭，冷凝水阀打开，以使蒸汽从相反的方向喷出。如果模具内有薄的法兰，则蒸汽最好是从法兰周围穿过，以使夹在法兰里面的原料也可以得到蒸融。 ③压力保持：横向通蒸汽后，需要经过压力保持或双面蒸融过程。在此过程中，打开蒸汽进汽阀，关闭冷凝水排放阀，使压力逐渐达到峰值。 产污环节：此工序会产生G1有机废气，以非甲烷总烃计，及设备运转N噪声。 4）冷却脱模 用蒸汽冷凝水通过冷却塔对模具进行间接冷却，不需要添加脱模剂，将模具冷却至70℃左右即可进行脱模操作。 产污环节：该工序无污染产生。 5）烘干 脱模出来的工件无须进行切边等工序，需要进行烘干，去除产品表面水份，将产品直接移入烘干房内进行烘干，烘干温度控制在85℃，烘干房内保持空气干燥，通风良好，烘干房内加热由蒸汽供热（EPP熔点高达167℃，因此在烘干过程，不会导致EPP熔化产生废气），蒸汽间接接触产品，烘干温度约为85℃。 产污环节：该工序无污染产生。 6）检验、入库、成品出厂 对烘干后的产品进行检验，而后入库，最终作为成品出厂。 产污环节：此工序会有少许残次品产生。 （2）主要污染工序 1）大气污染工序：G非甲烷总烃； 2）水污染工序：W1生活污水； 3）噪声污染工序：各类设备运转产生的噪声N； 4）固体废物产生工序：S1残次品、S2职工生活垃圾。 （3）污染源源强分析 1）废气污染源源强分析 ①有组织废气 本项目加热定型过程会有一定量的有机废气产生，以非甲烷总烃计。参照《美国环保局—空气污染物排放和控制手册》中聚丙烯产污系数，非甲烷总烃产污系数0.35kg/t，项目原材料使用量为500t，则非甲烷总烃产生量为0.175t/a，产生速率为24.31kg/h。 企业需在本项目加热定型工序设置一套集气罩+二级活性炭吸附装置，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，再经15m排气筒排放，集气罩风量为5000m3/h，集气罩的收集效率取90%（即剩余的10%通过车间内扩散，呈无组织形式排放），收集到的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理效率为90%。则本项目非甲烷总烃有组织产生量为0.158t/a，产生速率为0.022kg/h，排放量为0.016t/a，排放速率为0.0022kg/h。 ②无组织废气 未被收集的有机废气在车间里无组织排放，无组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.0024kg/h。 建设项目有组织废气产生及排放情况见表5-1，无组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-1有组织废气污染物排放 排放源名称 工段 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率 % 排放状况 排放源参数 排放方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 搜捕量t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 高度 m 内径 m 温度 ℃ 1# 定型 非甲烷总烃 4.375 0.022 0.158 二级活性炭吸附 90 0.438 0.0022 0.016 15 0.4 25 间歇 表5-2 无组织废气污染物排放 污染源 污染物名称 排放速率kg/h 排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 生产车间 非甲烷总烃 0.0024 0.017 59*36 8 5.3.2废水污染源源强分析 本项废水主要为职工的生活污水。 （1）生活污水 建设项目职工人数为20人，项目生活污水主要来源于厂内厕所等设施，厂内不设食宿，用水量按照50L/人·天计，排水量以用水量的80%计，职工生活用水量约为300t/a，生活污水产生量约为240t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，化粪池处理之后的浓度分别为：350mg/L、150mg/L、25mg/L、5mg/L，生活污水经化粪池预处理后用于周边农户肥田。 （2）冷却用水 项目生产工序中采用蒸汽冷凝水进行冷却（规模为5t/h），冷却水均为循环利用，根据业主提供的资料，循环过程中水的损耗量为20%，则补水量为2400t，该部分水由蒸汽（由江苏大唐国际如皋热电有限责任公司供应）经冷凝后进行补充，不需要另行补充水量。蒸汽的年用量为3000t，根据业主提供的资料，在使用过程中会损耗20%，则冷凝后的水量为2400t/a，能够满足冷却循环过程中水损耗量的补充。 建设项目水污染物产生及排放状况见表5-3。 表5-3 建设项目水污染物产生及排放状况 污染源 废水量（t/a） 污染物 名称 污染物产生情况 治理 措施 污染物排放情况 浓度 (mg/L) 产生量 （t/a） 浓度(mg/L) 接管量（t/a） 生活 污水 240 COD 500 0.12 化粪池 -- -- SS 450 0.108 -- -- NH3-N 30 0.0072 -- -- TP 5 0.0012 -- -- 建设项目用排水平衡图见图5-2。 图5-2 建设项目水平衡图（t/a） 表5-4 水污染物“三本帐” （t/a） 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终排放量 废水量 240 240 -- 0 COD 0.12 0.12 -- 0 SS 0.108 0.108 -- 0 氨氮 0.0072 0.0072 -- 0 总磷 0.0012 0.0012 -- 0 5.3.3噪声污染源源强分析 建设项目营运期主要噪声源为成型机等设备，源强在70~85dB（A），建设项目营运期各噪声污染源强见表5-6。 表5-6 建设项目营运期主要噪声源源强 序号 污染源名称 数量（台） 等效声级（dB(A)） 位置 距厂界最近距离（m） 治理措施 降噪效果（dB(A)） 1 成型机 6 75~80 厂房 南侧厂界2 减振基座、厂房隔声 距离衰减 20~30 2 预压罐 16 -- 西侧厂界1 -- 3 空压机 4 80~85 南侧厂界2（车间外） 20~30 4 蒸汽储能罐 2 -- 西侧厂界1 -- 5 冷却塔 1 -- 南侧厂界2（车间外） -- 6 烘干房 4 70~75 西侧厂界14 20~30 7 行车 1 -- -- -- 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）厂区合理布局，各类设备均设置在室内，车间封闭。窗户采用双层中空玻璃，车间门采用重性隔声门，以上措施最高可降低噪声20dB(A)。 （2）隔绝传播途径：对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟。 （3）加强管理：加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 （4）搞好绿化：厂区围墙采用实心墙，沿厂区边界种植绿化防护林带，以美化环境和滤尘降噪。 5.3.4固体废弃物污染源源强分析 建设项目营运期产生的固废主要包括生活垃圾、残次品、废活性炭。 （1）生活垃圾 项目劳动定员20人，产生量按0.5kg/d·人计，工作天数按300天计，则生活垃圾的产生量为3t/a。项目在办公区域和车间均设有垃圾桶，收集后由环卫统一清运。 （2）残次品 本项目在检验过程中会有一定量的残次品产生，预计年产生量为1t/a，由企业收集后出售。 （3）废活性炭 根据计算，经活性炭吸附的有机废气总共约为0.142t/a。活性炭平均吸附量取0.3g有机废气/g活性炭，则活性炭的理论用量为0.473t/a；然而，在实际生产过程中，无法确定活性炭饱和时间，因此，根据业主提供的资料，活性炭每半年更换一次，本项目活性炭吸附装置共一套，每次设备的更换量为0.5m3（约0.3t），则年使用量为0.6t，远大于0.4743t，因此，更换措施可行，废活性炭总重量为0.75t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），废活性炭属于危险废物，危废代码为900-041-49，企业收集后送相关资质单位处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），建设项目副产物产生情况见表5-7，建设项目营运期固废排放情况见表5-8。 表5-7 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测 产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定 依据 1 残次品 检验 固态 EPP 1 √ / （GB34330-2017）中4.1a 2 废活性炭 废气处理 固态 活性炭 0.75 √ / （GB34330-2017）中4.3n 3 生活垃圾 职工生活 固态 废纸等 3 √ / （GB34330-2017）中4.1 h 表5-8 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算 产生量（t/a） 1 残次品 一般固废 检验 固态 EPP 《固体废物鉴别标准通则》 （GB 34330-2017） -- -- -- 1 2 废活性炭 危险固废 废气处理 固态 活性炭 T/In HW49 900-041-49 0.75 3 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 废纸等 -- -- -- 3 项目危险废物处理汇总表见表5-9。 表5-9 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.75 废气处理 固态 活性炭 有机废气 半年 T/In 危废分区储存后委托有资质单位处置 5.3.5污染物三本帐汇总表 建设项目污染物产生及排放情况汇总见表5-10。 表5-10 建设项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 接管量 排入外环境量 废气 有组织 非甲烷总烃 0.158 0.142 -- 0.016 无组织 非甲烷总烃 0.017 0 -- 0.017 废水 废水量 240 240 -- 0 COD 0.12 0.12 -- 0 SS 0.108 0.108 -- 0 NH3-N 0.0072 0.0072 -- 0 TP 0.0012 0.0012 -- 0 固废 一般固废 1 1 0 0 危险废物 0.75 0.75 0 0 生活垃圾 3 3 0 0

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 4.375 | 0.158 | 0.438 | 0.0022 | 0.016 | 1#排气筒 |
|  | 无组织 |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.017 | 0.017 | 大气外环境 |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 | 废水量 （t/a） | 产生浓度(mg/L) | 产生量 （t/a） | 接管浓度(mg/L) | 接管量 （t/a） | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 240 | 500 | 0.12 | -- | -- | 经化粪池处理后肥田 |
|  |  | SS |  | 450 | 0.108 | -- | -- |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.0072 | -- | -- |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0012 | -- | -- |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 一般固废 | 1 | 1 | 0 | 0 | 安全处置 |
|  | 危险废物 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目营运期主要噪声源为成型机等设备，源强在70~85dB（A），各设备产生的噪声经基础减震、厂房隔声及距离衰减后，各厂界噪声本底 均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） / |

# 表七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目利用如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组现有厂房进行生产，施工期仅需进行设备安装及调试，其对环境的影响主要为设备安装及调试产生的噪声，随着设备安装、调试结束，噪声影响随之消失。无施工期环境影响分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）污染气象特征分析 项目所在地势较平坦、气候温和、雨量充沛，属北亚热带季风气候区。根据南通市气象观测资料，该地区主要气候特征和污染气象特征如下： ①温度 该地多年平均气温为15.9℃，年平均最高气温19.3℃，最低气温11.8℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-10.8℃。 ②风向、风速 该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s，各月、各季平均风速差异不大，其中春季平均风速较大（3.1m/s），秋季较小（2.7m/s）。图7-1为2011～2015年风向玫瑰图。 ③降水 雨量比较充沛，多年平均降水量为1066.8毫米，最大月降水量为604.6毫米，最多年份可达1465.2毫米。 ④气压 年平均气压为1016.4hPa，最高气压1042.9hPa，最低气压989.9 hPa，月平均气压1016.4 hPa。 ⑤风向、风速、风频及污染系数统计 南通地区的风向、风速、风频及污染系数统计结果见表7-5。 表中污染系数αi按下式计算： αi=风频/平均风速+静风频率/16 图7-1 2011－2015年风向、风频玫瑰图 表7-1 全年和各季的风向频率统计结果（%） 季节 风向 春 夏 秋 冬 全年 N 3 2 9 10 6 NNE 5 2 9 9 7 NE 6 6 11 8 8 ENE 6 6 9 6 7 E 9 10 8 6 9 ESE 10 13 7 5 9 SE 12 13 7 3 6 SSE 10 9 4 2 4 S 6 8 2 3 4 SSW 6 6 2 2 3 SW 3 4 2 2 2 WSW 2 3 1 4 3 W 3 3 2 3 3 WNW 3 2 3 5 3 NW 3 3 5 8 4 NNW 3 2 6 12 5 C 7 7 6 5 7 （2）废气治理措施简述 活性炭吸附装置原理：本项目利用活性炭或炭纤维表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物（非甲烷总烃）进行吸附，从而达到净化效果。优点：在短时间内能吸附一定的污染物，主要是针对总挥发性有机物和异味。物理吸附，产品本身无二次污染。缺点：活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来形成二次污染。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。活性炭吸附装置由装填箱、排气管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸附附着在吸附剂表面，经吸附后干净气体透过吸附单元进入塔体内的净化室并汇集至风口排出。 （3）环境影响识别与评价因子筛选 根据HJ/T2.1《环境影响评价技术导则 总纲》的要求，选择非甲烷总烃为大气环境影响评价因子。 （4）评价标准的确定 本项目大气环境影响评价因子非甲烷总烃的评价标准见表4-1。 （5）污染源源强的确定 根据工程分析，本项目有组织污染源强见表7-2，无组织污染源强见表7-3。 表7-2 大气点源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） x y 非甲烷总烃 1 1#排气筒 3586097 40547636 6 15 0.4 12.06 25 7200 间歇 0.0022 表7-3 本项目无组织污染源强 面源 名称 X坐标 Y坐标 面源海拔高度 长度 宽度 与正北向夹角 有效高度 年排放时间 排放工况 污染物名称 排放速率 单位 - - m m m ° m h / / kg/h 生产车间 3286123 40547639 6 59 36 15 8 7200 间歇 非甲烷总烃 0.0024 （6）估算模型见表7-4 表7-4 本项目估算模型具体参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 165885 最高环境温度/℃ 38.2 最低环境温度/℃ -10.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （7）评价工作等级的确定方法 根据HJ/T2.2—2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①PMAX及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CI/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； CI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分，详见表7-5。 表7-5 评价工作等级 评价工作等级 分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% （8）估算模式的计算结果 根据《大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）》导则推荐的估算模式ARESCREEN，选取非甲烷总烃进行大气环境影响预测。本项目点源估算结果如表7-6，本项目面源估算结果如表7-7。 表7-6 生产车间有组织估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 下风向预测浓度（μg/m3) 浓度占标率（%） 25 0.1473 0.007 50 0.3226 0.016 55 0.3361 0.017 75 0.2798 0.014 100 0.2260 0.011 125 0.1817 0.009 150 0.1633 0.008 175 0.1454 0.007 200 0.1293 0.006 300 0.0848 0.004 400 0.0604 0.003 500 0.0458 0.002 600 0.0363 0.002 700 0.0297 0.001 800 0.0249 0.001 900 0.0213 0.001 1000 0.0189 0.001 1100 0.0170 0.001 1200 0.0154 0.001 1300 0.0140 0.001 1400 0.0128 0.001 1500 0.0118 0.001 1600 0.0109 0.001 1700 0.0101 0.001 1800 0.0094 0.000 1900 0.0088 0.000 2000 0.0083 0.000 2100 0.0078 0.000 2200 0.0073 0.000 2300 0.0069 0.000 2400 0.0065 0.000 2500 0.0062 0.000 最大落地浓度（μg/m3) 0.3361 最大占标率（%） 0.017 最大浓度出现距离（m） 55 表7-7 生产车间无组织估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 下风向预测浓度（μg/m3) 浓度占标率（%） 25 2.6662 0.133 30 2.8049 0.140 50 2.0067 0.100 75 1.2866 0.064 100 0.9052 0.045 125 0.6813 0.034 150 0.5371 0.027 175 0.4385 0.022 200 0.3673 0.018 300 0.2133 0.011 400 0.1448 0.007 500 0.1069 0.005 600 0.0835 0.004 700 0.0679 0.003 800 0.0567 0.003 900 0.0485 0.002 1000 0.0423 0.002 1100 0.0374 0.002 1200 0.0332 0.002 1300 0.0298 0.001 1400 0.0269 0.001 1500 0.0245 0.001 1600 0.0225 0.001 1700 0.0207 0.001 1800 0.0191 0.001 1900 0.0178 0.001 2000 0.0166 0.001 2100 0.0155 0.001 2200 0.0146 0.001 2300 0.0137 0.001 2400 0.0129 0.001 2500 0.0122 0.001 最大落地浓度（μg/m3) 2.8049 最大占标率（%） 0.14 最大浓度出现距离（m） 30 （9）评价工作等级划分的判定 根据表7-6~7-7的计算结果，对照表7-5的分级判据的相关规定，本项目其他污染物非甲烷总烃评价工作等级为三级。因此，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.3 三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （10）大气环境影响预测结果 预测结果表明，无组织排放的非甲烷总烃的最大落地浓度为2.8049μg/m3，占标率为0.14%，最大落地浓度出现距离为30m；说明本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大，不会降低当地环境空气质量功能。 （11）卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-11。 表7-8 卫生防护距离一览表 污染源 位置 污染物 名称 平均风速（m/s） A B C D 标准限值(mg/m3) 无组织排放速率(kg/h) 卫生防护距离（m） 生产车间 非甲烷总烃 3.0 470 0.021 1.85 0.84 2.0 0.0024 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201－91)中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上污染物单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级。 根据表7-8的计算，建设项目应设置以生产车间为执行边界的50m卫生防护距离。经现场勘察，项目最近的敏感点南侧居民距离最近污染源生产车间68m。上述卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。建设项目卫生防护距离包络线见附图2。 （12）建设项目大气环境影响评价自查表 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、CO） 其他污染物（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测标准□ 主管部门发布的数据标准( 现状补充标准□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 / 污染源年排放量 非甲烷总烃：(0.033)t/a 7.2.2水环境影响分析 建设项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入附近小河。项目不产生生产废水；生活污水经化粪池处理后农肥利用，不排入周围地表水体，因此对周围水体环境影响甚微，不会改变本区域水环境功能，待污水管网接通后再接管至相关污水处理厂，本项目生活污水排放量为240t/a，水量较小，水质较为简单。根据企业周边概况，项目所在地的周边均有大面积林带、农田，完全有能力接纳本项目处理后的生活污水，因此，本项目的废水排放措施可行。 另外企业在生产过程中应加强以下管理： ①定期检查化粪池设施是否正常运行，定期清掏化粪池，周围种植绿化，并做好防雨防渗措施； 以上水污染控制措施基本合理可行，且经济合理。 7.2.3声环境影响分析 建设项目营运期主要噪声源为成型机、空压机等设备，源强在70~85dB（A），具体噪声污染源强见表5-6，为了便于比较建设项目建成前后厂界噪声水平变化情况，本环评预测的各受声点选择与现状监测点同一位置。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据建设项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）新建建设项目厂界噪声评价量以工程噪声贡献值作为评价量，敏感目标噪声评价量以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值的叠加值作为评价量，结果如表7-10。 表7-10 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 测点位 标准 昼间 夜间 点号 位名 贡献值 监测值 叠加本底后 贡献值 监测值 叠加本底后 1 东侧 2 43.9 47 48.73 43.9 44 46.96 2 北侧 2 44.5 47 48.94 44.5 45 47.77 3 西侧 2 41.9 48 48.95 41.9 45 46.73 4 南侧 2 43.8 49 50.15 43.8 45 47.45 预测结果表明：项目厂界监测点昼间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 7.2.4固体废物环境影响分析 （1）固废产生及处置情况 本项目生产过程中产生生活垃圾约3t/a收集后由环卫部门清运；残次品约1t/a收集后出售；废活性炭0.75t/a收集后委托资质单位处理。本项目做到零排放，对周围环境无影响。 （2）固废环境影响分析 （一）一般工业固废贮存场所（设施）环境影响分析 本项目产生的残次品属于一般工业固废，残次品收集后出售处理。项目厂房内设置一般固废堆放区，占地面积为42.25m2。一般固废堆放区地面应进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及修改单要求，并制定了“一般工业固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 （二）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目产生的危险固废为废活性炭，危险废物均在各产污环节点做到分类收集和贮存，避免混入生活垃圾中。在运出厂区之前暂存在专门的危废堆场内。项目厂房内设置危废堆场，占地面积为42.25m2，存储期小于12个月。危废堆场选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；本项目危废堆场不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；本项目危废堆场建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。危废暂存场所应做好防腐、防渗和防漏处理，四周设置围堰，预防废物泄漏。 综上所述，项目危废堆场选址合理。本项目危险废物收集、贮存过程严格做好防渗、防雨、防漏措施。危险废物贮存处置方式可行，不会造成对环境的二次污染。 （三）运输过程的环境影响分析 项目危险废物主要产生于废气处理工序，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废堆场内，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻等情况时，因此，企业应加强培训和管理。此外本项目危险废物产生地点距离危废堆场距离较近，因此，企业在加强管理的情况下，转运过程中出现散落、泄漏概率较小，对周围环境影响较小。 项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，企业危险废物外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： ①采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 ②运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 ③在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 ④危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 ⑤运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即将采取措施，将危险废物收集，减少危险废物的散失，避免对敏感点造成较大影响。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。 （四）委托利用或者处置的环境影响分析 项目产生危险废物代码为HW49，委托具有相应的危险废物经营许可证类别和足够的利用处置能力的处置单位处理。项目危险废物处理严格落实危险固废转移台账管理，危废堆场采取严格的、科学的防渗措施，并落实与处置单位签订危废处置协议，能实现合理处置零排放，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 综上，项目在合理处置固废后对环境影响不大。项目厂区内产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，危险废物在收集时，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，避免其对周围环境产生污染。 （3）固体废物污染防治措施技术经济论证 （一）贮存场所（设施）污染防治措施 固体废弃物在外运处置之前，针对固体废物不同性质，采取在厂区内设置专门的固废仓库分类存放。固体废物贮存场所的面积满足贮存需求，做到贮存时间不超过一年。 项目危险废物的暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，具体要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表一览表。 表7-11 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废堆场 废活性炭 HW49 900-041-49 危废堆场 42.25m2 袋装 1 6个月 （二）运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关的规定和要求。具体如下： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 综上所述，项目危险废物由危险废物处置单位或专业危险废物运输公司负责，按相关规范进行，不对会周围居民及其它敏感点造成不利影响。 （三）危险废物处置管理要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求： ①按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 ②在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存的地方有水泥基底，以免污染土壤和地下水，同时具有遮避风雨的顶棚及特殊排水设施。所有贮存危险废物的容器定期检查。 ③在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ④转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地环境保护局报告。 7.2.5清洁生产分析 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 7.2.6“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表7-12。 表7-12 “三同时”验收一览表 项目名称 EPP汽车零部件、瑜伽及航模产品的生产加工项目 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、执行标准 或拟达要求 环保投资 完成 时间 废气 加热定型 非甲烷总烃 集气罩+二级活性炭吸附+15米高排气筒 符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准 10万元 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行 废水 生活污水 COD 化粪池 农肥利用，不外排 3万元 SS 氨氮 TP 噪声 成型机等 机械 噪声 低噪声设备、墙壁隔声、密闭门窗/距离衰减等综合防治措施 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 7万元 固废 生产 一般固废 收集外售 零排放，不产生二次污染 5万元 生产 危险固废 委托资质单位处置 生活 生活垃圾 环卫清运 绿化 / / / / / 环境监测系统 专职人员管理，委托第三方监测 / 清污分流、排污口规范化设置 雨污分流、排污口规范化设置 / “以新带老”措施 无 / 总量平衡具体方案 （1）大气污染物总量控制建议指标： 项目大气污染物为非甲烷总烃，有组织非甲烷总烃排放量为0.016t/a。 （2）水污染物总量控制建议指标： 废水经化粪池处理后农肥利用，不外排。 （3）固体废物总量控制建议指标： 本项目工业固废均进行合理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 / 区域解决方案 无 卫生防护距离设置 以生产车间边界向外设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无居民等敏感目标 合计 25万 7.2.7 环境管理与委托监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）委托监测计划 建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-13 大气污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 有组织 1#排气筒 非甲烷总烃 1次/年 符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准 无组织 厂界 非甲烷总烃 1次/年 符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准 ②水污染源监测 根据江苏省排污口规范化设置要求，对项目雨水排放口水污染物定期进行监测，并在接管口附近醒目处设置环境保护图形标志牌，每半年检测一次。 ③噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-14 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 1次/季度

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 加热定型 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒 | 符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准 |
|  | 无组织 | 加热定型 | 非甲烷总烃 | 车间通风、绿化 | 符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、总磷 | 经化粪池预处理后农肥利用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 残次品 | 收集出售 | 固废零排放 |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运处理 |  |
| 噪 声 | 成型机等约70~85dB（A） | 合理布局、建筑隔声并经过距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类排放标准要求 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 表九、结论和建议

9.1结论 9.1.1、项目概况 南通市惠盟新材料有限公司成立于2018年12月13日，主要从事EPP制品的生产、研发及销售。南通市惠盟新材料有限公司拟投资400万元租用位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组闲置空厂房、购置成型机、预压罐等设备39台（套）用于EPP制品生产项目的生产，项目建成之后能达到年加工300吨汽车零部件、100吨瑜伽产品、100吨航模产品的产能。 9.1.2、产业政策及规划相容性分析 （1）产业政策相容性分析 建设项目为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，因此属于允许类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）规划相容性分析 建设项目位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组，土地性质为工业用地，符合城北街道土地利用总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 （3）与江苏省人民政府办公厅关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）相符性 江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂……包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。建设项目不在包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业内，满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）的要求。 （4）与江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发【2018】122号）相符性分析 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低 VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。建设项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，符合江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发【2018】122号）。 （5）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。本项目距离焦港河、如泰运河、如海运河均在1km之外，不在一级保护区范围内。 项目所在地不在通榆河一级保护区范围内，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理用于周边农户肥田。符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 9.1.3、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线： 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，建设项目不在生态保护红线范围内；对照《江苏省生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线保护区为如海运河如城饮用水水源保护区，本项目距离如海运河如城饮用水水源保护区边界距离为2150米，不在如海运河如城饮用水水源保护区管控区内。本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。江苏省（如皋市）生态红线区域保护规划见附图4。 （2）环境质量底线： 根据《如皋市2017年环境质量报告书》，2017年如皋市环境空气中二氧化硫、二氧化氮年均值与24小时平均值，一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；颗粒物、细颗粒物年均值、24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.11倍、0.09倍、0.29倍、0.27倍、0.06倍。项目所在区PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线： 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，蒸汽来自江苏大唐国际如皋热电有限责任公司。本项目的用水、用电不会对自来水厂、供电、供汽单位产生负担。本项目选址位于如皋经济技术开发区城北街道阚庄村26组，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单： 本项目生产的产品、工艺及生产使用的设备均不属于产业政策中限制类和淘汰类项目，不新增产能也不涉及落后产能。所以本项目不属于环境准入负面清单。 表9-1 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订，项目不属其中的限制类及淘汰类，可视为允许类 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目不属其中的限制类及淘汰类，可视为允许类 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市场准入负面清单草案》（试点版） 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 9.1.4、环境质量现状分析结论 （1）地表水环境质量现状：项目所在区域水质状况相对较好，可以达到Ⅲ类水体标准要求。 （2）大气环境质量现状：根据《如皋市2017年环境质量报告书》，2017年如皋市环境空气中二氧化硫、二氧化氮年均值与24小时平均值，一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；颗粒物、细颗粒物年均值、24小时平均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.11倍、0.09倍、0.29倍、0.27倍、0.06倍。项目所在区PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。为了打好蓝天保卫战，如皋市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，如皋市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （3）噪声环境质量现状：项目所在地环境噪声状况良好，项目所在地噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类要求。 9.1.5、环境影响分析结论 （1）营运期大气环境影响分析结论 建设项目占标率最大值出现为生产车间无组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.14%，Cmax为2.8049μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 建设项目应设置以生产车间为执行边界的50m卫生防护距离。经现场勘察，项目最近的敏感点南侧居民距离最近污染源生产车间68m。上述卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。能够满足卫生防护距离的要求。 （2）营运期水环境影响分析 本项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入附近河流，生活污水经化粪池预处理后农肥综合利用，不排入周围地表水体，因此对周围水体环境影响甚微，不会改变本区域水环境功能。 （3）营运期声环境影响分析 建设项目营运期主要噪声源为成型等设备，源强在70~85dB（A）。经预测，项目厂界监测点昼间环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 （4）营运期固废环境影响分析 本项目营运期间的固废能得到合理的处置或综合利用，对周围环境基本无影响。 9.1.6、污染防治措施达标分析 （1）营运期废气达标排放和污染控制 建设项目拟对有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。经采取该措施后，营运期废气对周围大气环境无明显影响。 （2）营运期废水达标排放和污染控制 本项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入附近河流，生活污水经化粪池预处理后农肥综合利用，不排入周围地表水体，因此对周围水体环境影响甚微，不会改变本区域水环境功能。 （3）营运期噪声达标排放和污染控制 建设项目设备选用低噪声设备，经隔声、减振，厂界噪声达标排放，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 （4）营运期固废达标排放和污染控制 建设项目营运期固废包括残次品、废活性炭、生活垃圾。残次品由企业收集后外售，废活性炭委托资质单位处置，生活垃圾委托环卫清运。固体废物实现零排放。 9.1.7、总量控制 （1）大气污染物总量控制建议指标： 大气污染物为非甲烷总烃，有组织非甲烷总烃排放量为0.016t/a。 （2）水污染物总量控制建议指标： 废水经化粪池处理后农肥利用，不外排，无需申请总量。 （3）固体废物总量控制建议指标： 本项目工业固废均进行合理处置，固体废弃物排放量为零，无需申请总量。 本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业47、塑料制品制造、其他”类，在《固定污染源排污许可分类管理名录》中行业类别为“十六、橡胶和塑料制品业29、45塑料制品业292、其他”类，属于实施简化管理的行业，本项目对照使用《排污许可证申请与核发技术规范 塑料制品工业》于2020年发布，因此，对照南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，未颁发排污许可证申请与核发技术规范的行业暂按《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）执行，其中“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》实施简化管理的排污单位原则上仅许可排放浓度，不许可排放量”， 本项目属于实施简化管理的行业，因此，仅许可排放浓度，不许可排放量。 9.1.8、环境影响报告表结论 综上所述，建设项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。建成后有较高的社会、经济效益；建设项目采用了较先进的工艺技术，能耗和物耗都较低，主要污染防治措施可行，对周边各环境要素和生态系统的影响均在合理的范围之内，不会影响各环境要素的功能性质。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，建设项目在拟建地建设是可行的。 9.2建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日