建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    新建PU手套生产项目

建设单位（盖章）：南通辉宏劳保用品有限公司

编制日期：2018年9月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建PU手套生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通辉宏劳保用品有限公司 |
| 法人代表 | 钱为辉 | 联系人 | 钱为辉 |
| 通讯地址 | 如皋市城北街道陆桥村22组 |
| 联系电话 | 159213441555 | 传真 | — | 邮政编码 | 226500 |
| 建设地点 | 如皋市城北街道陆桥村22组 |
| 项目代码 | 2018-320654-19-03-522211 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 〔C1830〕服饰制造 |
| 占地面积 | 1500m2 | 绿化面积 | — |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投资（万元） | 36 | 环保投资占 总投资比例（%） | 36 |
| 评价经费（万人民币） | — | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）和主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要生产设备详见表1-3~表1-5。 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 300 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时） | 200万 | 液化石油气（吨/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水排水量及排放去向 |
| 类型 | 年排放量（t/a） | 排放去向 |
| 工业废水 | 0 | 建设项目实行“雨污分流”制，本项目初期雨水经收集后委托有资质单位处置；后期雨水经收集后排入北侧小河；蒸汽冷凝水部分作三级水喷淋塔用水及泡水使用，部分外排至北侧小河；三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。 |
| 生活污水 | 0 |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1任务由来 南通辉宏劳保用品有限公司成立于2018年04月19日，公司经营范围为劳保手套、服装、服饰、服装面辅料、家用纺织品加工、销售；劳保用品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 南通辉宏劳保用品有限公司位于如皋市城北街道陆桥村22组。租用陆桥村22组厂房1500平方米，安装PU手套生产线两条（其中一期使用一条生产线），设备包含PU手套生产机台、电动机、减速机、水泵、引风机、蒸汽散热器等，项目实施过程中不得使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病等危害防治措施，达到国家相关标准。项目建成后，年生产手套120万打（一期60万打）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于七、纺织服装、服饰业21、服装制造，建设项目不涉及湿法印花、染色、水洗工艺的，属于新建年加工100万件及以上应编制环境影响报告表。南通辉宏劳保用品有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2项目周边环境概况 建设项目位于如皋市城北街道陆桥村22组（120°30'40.91"东，32°23'11.77"北），项目东侧为家具厂，南侧为机修厂，机修厂南侧为南通开源交通建设工程有限公司，西侧为空地，北侧为空地。项目地理位置图见附图1，项目周边300米土地使用状况图见附图2。 1.1.3产业政策及规划相容性分析 （1）产业政策相容性分析 建设项目为〔C1830〕服饰制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类，属于允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）规划相容性分析 建设项目位于如皋市城北街道陆桥村22组，租赁协议见附件4。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 （3）与江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）相符性 对照中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发〔2017〕30号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，本项目符合其要求。 （4）与“《江苏省人民政府关于印发〈江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案〉的通知》（苏发〔2018〕122 号）” 根据江苏省人民政府关于印发《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的通知（苏发[2018]122号）中深化VOCS治理专项行动，“禁止建设生产和使用高VOCS的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCS含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。” 本项目不涉及喷漆工序，符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏发〔2018〕122 号）要求。 1.1.4 “三线一单”相符性分析 （1）生态红线： 对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线区域为如海运河（如皋市）清水通道维护区。本项目距如海运河2010m，距离如海运河（如皋市）清水通道维护区二级管控区1010m，不在其二级管控区范围内，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》要求。江苏省（如皋市）生态红线区域保护规划见附图3，南通市（如皋市）生态红线区域保护规划见附图4。 （2）环境质量底线： 根据2017年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线： 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于如皋市城北街道陆桥村22组，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单： 本次建设项目位于如皋市城北街道陆桥村22组，本项目属于〔C1830〕服饰制造，不在环境准入负面清单范围内。建设项目的原材料主要为劳保手套，生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 1.15与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。根据如皋市人民政府法制办公室《关于如何理解“江苏通榆河水污染防治条例”第三十七条等规定的复函》中第一条、该条款中的“水体”包括我市焦港河全线、如海河全线、如泰运河介于如海河与焦港河之间的河段，及其河道两侧各1000米范围内与该三条河道连接的其他河道相应河段。本项目距离如海运河2010m，距离如泰运河（生态红线段）2221m，距离焦港河12.20km ，不在一级保护区范围内。 1.1.6项目概况 （1）建设内容及产品方案 南通辉宏劳保用品有限公司租用闲置厂房新建PU手套生产项目，该项目拟分两期进行建设，一期拟投产时间为2019年3月，二期投产时间为2019年10月。公辅工程、废气、废水处理设施一期全部建成，二期只新增生产线。 根据企业提供资料，一条线上手模有3000只，一条线完成完整的工序需1.5h，本项目实行三班制，每班8h，则一天能生产48000只，一打手套共24只，一天能生产2000打，年工作300天，一条线年生产PU手套60万打；与申报产能相匹配。建设项目产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计规模 年运行时数 备注 劳保手套加工线1条 PU手套 60万打/年 7200h 一期 劳保手套加工线1条 PU手套 60万打/年 7200h 二期 （2）平面布置 建设项目租用闲置厂房1500m2。本项目分两期建设，厂房长60m，宽24m，两期均在同一车间内，建设项目厂区平面布置图见附图5。本项目DMF贮存采用1个20T的不锈钢罐，放于原料仓库内，该仓库地面要求进行防腐、防渗、防漏措施。 本项目平面布置情况见表1-2。 表1-2 建设项目主要构筑物情况 构筑物名称 主要功能 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 生产车间 PU手套加工区 200 200 -- 成品打包、堆放区 300 300 其他 940 940 原料仓库 原料堆放 48 48 （3）主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性： 建设项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号 名称 主要成分 消耗量 储存方式 备注 1 针织手套 -- 120万打/年 堆存 -- 2 DMF 二甲基甲酰胺 270t/a 圆柱形不锈钢储罐 -- 3 PU胶 70%DMF、30%PU树脂 150t/a 罐装 -- 注：本项目原辅料用量为两期建设用量。 二甲基甲酰胺：是一种化学物品，无色透明液体，既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。极性惰性溶剂。除卤化烃以外能与水及多数有机溶剂任意混合。对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力和化学稳定性。在无酸、碱、水存在下，即使加热到沸点也是比较稳定的。在酸的作用下分解成甲酸和二甲胺盐，而在碱的作用下则分解成甲酸盐和二甲胺。 PU树脂：主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物。英文缩写PU，由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围（－50～150℃）的材料，包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂等。 （4）主要生产设备 建设项目主要生产设备一览表见表1-4。 表1-4建 设项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 备注 1 劳保手套加工线 -- 2 每条线上手模3000个 2 风机 -- 10 -- （5）劳动定员及工作制 建设项目职工人数为10人，实行三班制，每班工作8h，每年工作300天，年工作时间以7200h计，项目不提供食宿。 （6）公用及辅助工程 ①供水 建设项目用水由市政供水，用水量为300m3/a，主要用于职工生活用水。 ②排水 建设项目实行“雨污分流”制，本项目初期雨水经收集后委托有资质单位处置；后期雨水经收集后排入北侧小河；蒸汽冷凝水部分作三级水喷淋塔用水及泡水使用，部分外排至北侧小河；三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。 ③供电 建设项目年用电量200万kW·h，由如皋市政电网提供，供电可靠，可以满足建设项目的需求。 ④供热 建设项目供热源来自于大唐热电厂的蒸汽管道，年使用量为3000t/a。 ⑤贮运 建设项目原料及成品存放在车间内，厂外运输依靠社会专业物流公司。本项目废水储罐采用尼龙材质的10T圆柱形储罐，共5个。 ⑥风险防范 项目配备初期雨水池10m3，事故应急池250m3。 建设项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5建设项目公用及辅助工程 工程名称 设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 48m2 原料存放 DMF储罐（圆柱形不锈钢罐） 1个20T DMF贮存 成品仓库 300m2 成品存放 公用工程 给水系统 300m3/a 市政供水 排水系统 0m3/a 生活污水农肥利用 供电系统 200万KW·h/a 市政供电 供热系统 3000t/a 大唐热电厂 废气处理 G1 DMF废气 三级水喷淋塔+光催化氧化 达标排放 废水处理 生活污水 化粪池1座 农肥利用 蒸汽冷凝水 蒸汽冷凝水水池1座、蒸汽冷凝水储罐 部分用于生产，部分作为清下水排放 固废处理 一般固废临时堆区 10m2 合理处置 废水储罐（圆柱形尼龙罐） 5个10T 合理处置 危废堆区 10m2 安全处置 风险防范 初期雨水池 10m3 合理设置 事故应急池 250m3 合理设置 噪声 厂房隔声、减振隔声措施 厂界达标 （7）项目建设规模 建设项目总投100万元，项目建成后，年生产手套120万打（一期60万打）。 （8）环保投资 建设项目用于环境保护方面的投资约为36万元，占建设项目总投资的36%。建设项目建成时应同时完成项目的治理措施。具体环保投资一览表见表1-6。 表1-6 建设项目环保投资一览表 污染源 环境保护设施名称 投资估算（万元） 预期效果 进度 废气 三级水喷淋塔+光催化氧化 5 达标排放 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用 15m排气筒 0.5 废水 化粪池1座 1 达标排放 废水储罐 20 噪声 基础减震、厂房隔声 4 厂界达标 固废 一般固废临时堆场 1 安全处置 危废库10m2 2 风险防范 初期雨水池1座 0.5 合理设置 事故应急池1座 2.5 合理设置 合计 36 占总投资的36% — 1.2与本项目有关的污染情况及主要环境问题 1、与建设项目有关的污染情况及环境问题 建设项目为租用闲置厂房，无相关历史污染问题。 2、建设项目所在地污染及主要环境问题 建设项目位于如皋市城北街道陆桥村22组，归属如皋经济开发区（城北街道），根据调查，评价区内工业企业较多，主要污染物包括废水和废气。 1）废水污染源 根据现状调查，评价区内废水类型主要是纺织漂染废水、电镀废水以及其他工业废水，主要水污染物为化学需氧量（COD）。评价区内主要水污染物排放量见表1-7。 表1-7 评价区主要水污染源排放情况 序号 污染源 废水量 （万t/a） 主要污染物（t/a） 排放去向 COD 1 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 35.7 31.26 恒发污水 处理厂 2 南通雷成染整有限公司 60 50.84 3 江苏金元亚麻有限公司 32 128 4 如皋高压电器有限公司 2.8 1.36 5 江苏长寿食品有限公司 17.8 7.56 6 中国肠衣城 24 45.6 7 南通爱康新能源投资有限公司 27.97 36.33 （2）废气污染源 根据现状调查，评价区内主要大气污染物为烟尘、SO2等。主要大气污染物和排放量见表1-8。 表1-8 评价区主要大气污染源排放情况 序号 企业名称 锅炉规模t/h 污染治理措施 排放量 (t/a) 特征污染物排放情况 (t/a) 烟尘 SO2 非甲烷总烃 乙醇 HCl H2SO4 1 上海轮胎橡胶(集团)如皋 有限公司 3*20 JD磁化脱硫除尘 15.23 17.43 95.93 — — — 2 江苏联众肠衣有限公司 4 湿式脱硫除尘一体化 2.89 3.5 — 1.96 — — 3 南通雷成染整有限公司 5 湿式脱硫除尘一体化 10.6 16.48 — — — — 4 如皋高压电器有限公司 — — — — 0 31 — 0.33 0.16 5 江苏长寿食品有限公司 10 湿式脱硫除尘一体化 10.3 15.42 — — — — 6 南通爱康新能源投资有限公司 — — — — — — — 1.52 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 如皋市位于南通市的中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′—32°30′。东经120°20′—120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 2.1.2地形地貌 项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0～72米，层底埋深31～72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。 地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密-中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。 根据《中国地震动参数区划图GB18306-2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 2.1.3气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.1℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2015年降雨量1066.8mm；该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s。 2.1.4水文 如皋位于河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。 全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪、干旱，盐渍的水利系统。 本项目周围的主要河流为如海运河、如泰运河、四清河、北侧小河。 如海运河为如皋市一级河流，其水文状况受长江潮汐和港闸双重影响，河宽50m，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水流正常流向由南向北，水深2~3m，枯水期平均流速约为0.08m/s，枯水期流量约2.8m3/s；平水期流速平均约为0.14m/s，平水期水流量约6m3/s。 如泰运河为如皋市一级河流，其水文状况受长江潮汐和港闸双重影响，河宽40m，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水体正常流向由西向东，水深3~4m，枯水期流速平均约为0.08m/s，枯水期流量约2.8m3/s；平水期流速平均约为0.14m/s，平水期水流量约6m3/s。 四清河自如海运河向东汇入东风河，河宽10m，水深2m，流量4m3/s，流速0.2m/s。 北侧小河自四清河向南汇入如泰运河，河宽10m，水深2m，流量4m3/s，流速0.2m/s。 2.1.5土壤、植被、生物多样性 评价区内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1如皋市社会环境简况 如皋市隶属江苏省南通市，地处长江三角洲北翼，北纬32°00′~32°30′、东经120°20′~120°50′。如皋市南临长江，东临黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海150 公里，西距南京200 公里。全市总面积约为1477 平方公里（不含长江水面），人口约142万，其中市区面积约为35 平方公里，人口约40 万。 江苏历史文化名城 如皋已有1600多年建县史，有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300 亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都 如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80 年代以来，如皋先后有600 多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20 多万亩。 世界长寿养生福地 被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋百岁老人高达270 多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90 岁以上的老人有4000 多人，80 岁以上的老人有40000 多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土 在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济技术开发区作为国家级经济技术开发区以及如皋高新技术产业开发区作为省级经济开发区，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机，11个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2、如皋市城北街道社会环境简况 如皋市城北街道又称如皋经济技术开发区，是1993年12月经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2013年1月17日成功晋级国家经济技术开发区。是城市依托型、生态环保型、产业集聚型、服务高效型的现代都市型经济强区。现辖22个社区，面积91.8平方公里，人口15万人。区内基础设施完善。2005年通过ISO14001国际环境质量体系认证，将全面建成江苏最大、苏中唯一的金属表面处理中心，污水管网、供热管网、天然气管道初步实现全覆盖，道路框架实现“六横六纵”，基础设施达到“九通一平”。 城北街道区位优势凸显。地处上海经济圈1.5小时，周边200公里范围内，拥有七个机场、六条高速、五个开放港口、四座跨 江大桥、三条铁路。从如皋港东侧穿江而过的沪通城际轨道交通、锡通高速于2012年建成通车后，到上海的距离将从90分钟的车程缩短到40分钟内，海陆空铁水立体交通网络为企业的货物运输提供了强有力的保障。 城北街道内物流通关便捷。具有良好的物资集散和仓储条件，大大方便企业的物流配送，尤其是价格低廉、条件优越的水运资源、铁路运输，大大降低企业的物流成本；国家一类开放口岸如皋港使物流通关更快速、便捷、低廉。 2016年全区完成GDP389.6亿元，工业增加值265.06亿元，一般预算收入19.58亿元，实际到账外资19554万美元。 城北街道内35米宽水泥路面主干道和24米、15米宽水泥路面、沥青路面次干道已全面建成，与全国公路运输网络直接沟通。 城北街道东、西片区两个110千伏变电所和已并网发电的热电厂呈“三足鼎立”之势，形成了变回路不间断供电系统。 城北街道地表水、地下水十分丰富，水质优良，市区自来水厂自来水管道已全面接进区内，形成了5万吨的日供水能力。 城北街道邮电支局功能齐全，装机容量14000门，可提供无线寻呼、移动电话、特快专递、图文传真、数字微波等服务。 项目评价范围内不涉及国家和省级自然保护区、生态功能保护区和其他需特殊保护的环境敏感区域，无医院、学校及风景名胜、文物保护单位。

# 三、环境质量状况

3.1周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气质量现状 （1）城市空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价工作等级为二级，调查项目所在区域环境质量达标情况及评价范围内评价因子的环境质量监测数据用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 ①环境质量达标情况 根据《如皋市环境质量状况公报》（2017），如皋市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2017年如皋市主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/ m3） 标准值/（μg/ m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 18 60 30 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70 达标 PM10 年平均质量浓度 78 70 111.4 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.6 不达标 由上表可知，2017年如皋PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目区域属于不达标区。 ②区域污染物环境质量现状 项目评价因子为DMF，DMF为其他污染物，补充7d监测有效数据。本底监测报告文号为（2019）恒安（自）字第（102）号。 3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 评价标准（μg/m3） 最大浓度占标率 超标频率 达标情况 X Y 如皋监测站 120.55335402 32.3693508 PM10 年平均质量浓度 78 70 2.12 6.3 不达标 其他污染物监测点位及监测结果见表3-3、3-4，监测报告见附件6。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 项目所在地 120°30'38"80东 32°23'12"45北 DMF 2019.3.18~2019.3.27 — — 邵庄村30组 120°30'07"50东 32°23'18"91北 DMF 2017.6.27~2017.7.3 NW 739 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位名称 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度范围（μg/m3） 最大浓度占标率 超标率% 达标情况 X Y 项目所在地 120°30'38"80东 32°23'12"45北 DMF 1小时平均 30 ND 0 0 达标 邵庄村30组 120°30'07"50东 32°23'18"91北 DMF 1小时平均 30 ND 0 0 达标 监测结果表明，项目所在地大气环境质量较好，DMF浓度无超标现象，符合《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中标准。 （2）酸雨 2017年我市降水总体呈弱酸性，降水pH均值为6.08，酸雨频率为7.5%。 （3）废气和主要废气污染物排放量 2017年全市工业废气排放量为129亿立方米，二氧化硫排放量为1911吨，氮氧化物排放量为1339吨，烟（粉）尘排放量为1497吨。 3.1.2水环境质量现状 （1）饮用水源水 2017年集中式水源地和备用水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表1Ⅲ类、表2和表3标准，水质状况良好。 （2）地表水 2017年，全市共设碾砣港闸、焦港桥、夏堡北大桥、曙光电灌站、勇敢大桥、新省道334公路桥、新国道204公路桥、长庄大桥、林梓大桥、东陈大桥、环西大桥等11个“水十条”考核断面，除夏堡北大桥、曙光电灌站和林梓大桥等3个断面未达到相应的功能区标准，其余各断面均达到相应的功能区标准。全年总体水质为轻度污染，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占54.5%，Ⅳ类水质断面占36.4%，Ⅴ类水质断面占9.1%。 本公司于2018年12月10日委托江苏迈斯特环境检测有限公司对本项目北侧小河进行本地监测，其报告见附件11，相关数据见表3-5。 表3-5 北侧小河本地监测 检测项目 单位 检测结果 标准限值 化学需氧量 mg/L 24 20 氨氮 mg/L 0.680 1.0 总磷 mg/L 0.514 0.2 pH值 无量纲 7.14 6~9 根据其监测结果，本项目北侧小河水质COD、总磷超标，其余均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 北侧小河水质超标可能的原因有： 1.镇区面积不断扩大，但污水管网有所滞后，生活污水未能全部纳入管网。 2.区域工业污染物排放总量有所增加。 3.与沿河农业面源污染的增加有关，由地表径流导致入河污染总量上升。 针对北侧小河水质超标现状，本环评表提出的水环境综合整治的对策建议如下： ①加快镇区污水处理厂及其配套污水管网建设，确保污水管网与污水处理厂同步建设，确保污水处理工艺与废水性质相适应，确保接管废水满足接管标准要求。鼓励有条件的企业建设中水回用系统。 ②加强工业污染源控制，促进企业清洁生产。严格控制新增污染源，在审批新、改、扩建项目时，坚持建设项目全过程管理，力争做到增产不增污，增产减污。调整工业结构，减少污染物排放，加强工业废水处理设施建设，工业污染源做到达标排放。工业园区废水在内部达标基础上，污水统一进入污水集中处理系统处理。结合产业结构调整和布局改造，促进清洁生产，推行企业清洁生产审核，发展循环经济，建设生态工业园区，实现废水回用以减少废水排放。对于重点行业，推荐采用先进工艺，降低单位产品水耗，提高企业内部及企业之间的水资源重复利用率，减少新鲜水消耗量，提高企业重复用水率。加大工业污染源的监管力度，规范工业企业排污行为，严厉打击偷排、漏排、超标排放等环境违法行为，确保工业废水全部达标排放。 ③对于农业面源污染，应从农业污染防治、建设生态农业等多方面综合治理。如加强农田林网建设，采用农田测土施肥技术，减少化肥使用量，提高植被覆盖率和有机肥使用量，减少地表径流污染，提高畜禽规模化养殖水平，开展畜禽粪便、秸秆等的综合利用。 随着污水管网的进一步完善，以及相关配套设施的到位，如皋港引河的水质将会有所改观。 （3）地下水 2017年两地下水测井所测指标均值除化肥厂氨氮超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1Ⅳ类标准外，其余所测指标均值均符合标准。 （4）废水和主要污染物排放量 2017年，全市工业废水排放总量为1026万吨。工业废水中主要污染物化学耗氧量（COD）排放量为1243吨。城市生活污水排放量（含全市各乡镇进入污水处理厂的量）3398万吨。 3.1.3声环境质量现状 （1）区域环境噪声 2017年市区区域声环境质量昼间平均等效声级值为51.7分贝，总体质量等级为二级（较好）。 （2）道路交通噪声 2017年全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为64.0分贝，质量等级为一级（好）。 （3）功能区噪声 2017年，如皋市功能区噪声1类区声环境质量达到相应功能区要求，2类区昼夜间、3类区昼夜间和4a类区夜间声环境质量未达到相应功能区要求。 （4）本项目周边声环境质量 根据本项目声源特点及评价区环境特征，于2018年8月29日和2018年8月30日在项目各厂界布设4个监测点N1、N2、N3、N4，在附近居民处（西侧陆桥村22组）设1个监测点N5，进行昼、夜间噪声实测。噪声测量结果见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测数据单位：dB（A） 监测时间 监测点 标准 级别 昼间 达标 状况 夜间 达标状况 监测值 标准 限值 监测值 标准 限值 2018.8.29 N1东厂界 2类 51.6 60 达标 44.4 50 达标 N2南厂界 2类 50.8 60 达标 43.5 50 达标 N3西厂界 2类 52.8 60 达标 42.1 50 达标 N4北厂界 2类 53.8 60 达标 42.7 50 达标 N5西侧陆桥村22组 1类 46.1 55 达标 36.7 45 达标 2018.8.30 N1东厂界 2类 50.4 60 达标 44.9 50 达标 N2南厂界 2类 51.1 60 达标 42.8 50 达标 N3西厂界 2类 51.5 60 达标 41.5 50 达标 N4北厂界 2类 51.5 60 达标 43.3 50 达标 N5西侧陆桥村22组 1类 47.0 55 达标 34.8 45 达标 根据上表监测结果，建设项目各厂界昼夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西侧路桥村22组居民处昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，表明项目所在地声环境质量良好。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ/T2.2—2018，大气评价为二级评价，确定5km范围内的敏感目标为大气环境敏感目标，本项目大气环境保护目标详见表3-7，其大气环境保护目标图见附图6；水环境及声环境保护目标详见表3-8。 表3-7 建设项目主要环境保护目标 坐标 保护对象 保护内容 环境功能 相对厂址方向 相对厂界距离/m X Y 120°30'33.49"东 32°23'13.38"北 陆桥村22组① 10户/30人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 W 124 120°30'36.43"东 32°23'19.48"北 陆桥村22组② 40户/120人 N 139 120°30'46.82"东 32°23'23.79"北 陆桥村22组③ 80户/240人 NE 268 120°30'57.77"东 32°23'17.43"北 陆桥村21组 5户/15人 E 470 120°30'11.09"东 32°23'9.84"北 葛庄村 12户/36人 W 664 120°30'49.63"东 32°22'53.83"北 何堡村 86户/254人 S 547 120°30'27.60"东 32°23'43.71"北 息力庄 20户/60人 N 958 120°30'53.73"东 32°23'43.63"北 陆桥村 25户/75人 NE 698 120°30'32.88"东 32°22'43.51"北 十里居 120户/360人 SW 791 120°30'16.33"东 32°24'0.19"北 阚庄村 30户/150人 N 1533 120°30'5.57"东 32°22'29.94"北 吴庄村 60户/180人 SW 1500 120°29'44.55"东 32°23'30.57"北 邵庄村30组 45户/135人 NW 1490 120°31'27.63"东 32°22'42.07"北 何堡村4组 20户/60人 S 1409 120°29'29.26"东 32°22'24.39"北 西吴庄村 35户/105人 W 2206 120°31'33.78"东 32°23'30.31"北 邓园小区 80户/240人 E 1360 120°31'43.94"东 32°22'17.07"北 鹤庄村 50户/150人 SE 2300 120°32'6.37"东 32°23'18.38"北 丁家庄 200户/600人 E 2260 120°30'8.85"东 32°24'15.57"北 张庄村 302户/906人 N 2100 120°29'16.56"东 32°22'47.84"北 十里敦9组 100户/300人 W 2250 表3-8 水环境及声环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距厂界最近距离（m） 规模 环境功能 水环境 如泰运河（非生态红线段） S 80 三级河道 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 北侧小河 N 493 三级河道 四清河 N 1110 三级河道 如海运河 W 2070 三级河道 声环境 陆桥村22组① W 124 10户/30人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 陆桥村22组② N 139 40户/120人 生态 如海运河（如皋市）清水通道维护区二级管控区 W 1070 — 水源水质保护区

# 四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、NOx、PM10执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；DMF参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体指标见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 评价因子 取值时间 单位 标准限值 执行标准 SO2 年平均 mg/m3 0.06 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 日平均 mg/m3 0.15 1h平均 mg/m3 0.50 NO2 年平均 mg/m3 0.04 日平均 mg/m3 0.08 1h平均 mg/m3 0.2 NOx 年平均 mg/m3 0.05 日平均 mg/m3 0.1 1h平均 mg/m3 0.25 PM10 年平均 mg/m3 0.07 日平均 mg/m3 0.15 PM2.5 年平均 mg/m3 0.035 日平均 mg/m3 0.075 O3 8小时平均 μg/ m3 160 1小时平均 μg/ m3 200 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 DMF 一次值 mg/m3 0.03 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） 日均值 mg/m3 0.03 臭气浓度 一次值 无量纲 20 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 4.1.2地表水环境质量标准 根据江苏省人民政府苏政复（2003）29号批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，如海运河、如泰运河、四清河、北侧小河为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。SS标准限值参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 评价因子 标准限值（mg/L，pH无量纲） 执行标准 Ⅲ类 pH（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） COD ≤20 NH3－N ≤1.0 SS* ≤30 TP ≤0.2 注：*参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 4.1.3声环境质量标准 根据项目所在地声环境功能区划，本项目所在区域为环境噪声2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，附近敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。具体见表4-3。 表4-3声环境质量标准 适用区域 功能区类别 标准限值（dB(A)） 执行标准 昼间 夜间 项目厂界 2类 60 50 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 附近敏感点 1类 55 45 4.1.4土壤环境质量标准 评价区域土壤环境质量标准执行《建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600-2018），具体见表4-4。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（基本项目） 单位：mg/kg 序号 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 20① 60① 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 38 33 82 7 镍 150 900 600 2000 4.1.5地下水环境质量标准 拟建区域地下水按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）分类，具体见表4-5。 表4-5 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 V类 pH 6.5～8.5 5.5～6.5或8.5～9 <5.5或>9 色(度) ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 >550 溶解性总固体(mg/L) ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 硫酸盐(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 氯化物(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 350 铁(Fe)(mg/L) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤1.5 >1.5 铜(Cu)(mg/L) ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤ .5 >1.5 锌(Zn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0 钴(Co)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 >1.0 挥发性酚类(以苯酚)(mg/L) 0.001 0.001 0.002 ≤0.0l 0.01 高锰酸盐指数(mg/L) ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10 硝酸盐(以N计) (mg/L) ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 >30 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 > .1 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.02 ≤0.02 ≤0.2 ≤0.5 >0.5 氟化物(mg/L) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0 氰化物(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 汞(Hg)(mg/L) ≤0.00005 ≤0.0005 ≤0.001 ≤0.001 >0.001 砷(As)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 >0.05 硒(Se)(mg/L) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 >0. 镉(Cd)(mg/L) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 >0.01 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 铅(Pb)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 铍(Be)(mg/L) ≤0.00002 ≤0.0001 ≤0.0002 ≤0.001 0.001 钡(Ba)(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.0 >4.0 镍(Ni)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 本项目DMF执行《合成革和人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5、表6中标准限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的二级标准。具体见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物 生产工艺 污染物排放监控位置 标准限值 执行标准 排放限值(mg/m3) 无组织排放浓度限值(mg/m3) DMF 聚氨酯湿法工艺 车间或生产设施排气筒 50 0.4 《合成革与人造革污染物排放标准》（GB 21902-2008）表5及表6中新建企业排放限值 聚氨酯干法工艺 50 臭气浓度 / 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的二级新扩改建标准 4.2.2水污染物排放标准 建设项目实行“雨污分流”制，本项目初期雨水经收集后委托有资质单位处置；后期雨水经收集后排入北侧小河；蒸汽冷凝水部分作三级水喷淋塔用水及泡水使用，部分外排至北侧小河；三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。待污水管网敷设到位后将接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河。如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1中一级A标准，具体见表4-7。后期雨水及蒸汽冷凝水视为清下水，清下水水质标准执行南通市地方环保控制要求，即COD≤40mg/L、SS≤40mg/L、DMF不得检出。 表4-7 如皋市恒发污水处理厂污水接管要求和尾水排放标准 污染物名称 单位 接管要求 尾水排放标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中的三级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 pH — 6~9 6~9 COD mg/L 500 50 SS mg/L 400 10 NH3-N mg/L 45① 5（8）② TP mg/L 8① 0.5 注：①接管要求中NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准。 ②尾水排放标准中括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.3噪声排放标准 根据项目所在地声环境功能区划，建设项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域 功能区类别 标准限值（dB（A）） 执行标准 昼间 夜间 项目厂界 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4.2.4固体废物排放标准 一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 4.3总量控制指标 根据工程分析，本项目污染物排放总量控制指标见表4-9。 表4-9 本项目总量控制指标 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 270 270 0 COD 0.1215 0.1215 0 SS 0.0675 0.0675 0 NH3-N 0.0108 0.0108 0 TP 0.00135 0.00135 0 废气 有组织 DMF 10.105 9.9029 0.2021 无组织 DMF 0.0265 0 0.0265 固废 一般固废 0.2 0.2 0 危险废物 2493.097 2493.097 0 生活垃圾 3 3 0 4.3.2平衡方案 根据《国民经济行业分类》，本项目属于〔C1830〕服饰制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在名录内。 对照南通市生态环境局《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，自2019年3月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门。因此，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 建设项目大气污染物排放总量在如皋市城北街道范围内平衡；项目废水、固废零排放，无需申报总量。

# 五、建设项目工程分析

5.1建设项目工艺流程简述（图示）： PU劳保手套生产工艺流程及产污节点见图5-1。 图5-1 PU劳保手套生产工艺流程及产污节点图 PU劳保手套生产工艺简述： （1）调胶 将外购的PU胶以DMF为溶剂搅拌均匀，供PU手套生产使用；其组成为PU树脂和DMF，在调胶过程中原辅材料PU胶（其中PU胶中DMF含量为60%）、DMF溶剂均采用管道输送至搅拌缸进行密封搅拌，搅拌好的物料通过管道输送至生产线，在此过程中会有少量DMF挥发。该工序中PU胶调胶胶皮经DMF浸泡后回用。 产污环节：此工序会产生G1 DMF废气及设备运转N噪声。 （2）套膜 本项目针织手套坯均为外购，将手套坯在手套模型上，准备浸胶。 （3）浸胶、淋浆、匀浆 将手套坯逐只浸入胶槽内，在正常生产状况下，流水线的手膜依次从浸胶槽中出来，进行中不断转动，以使手膜表面上的乳液均匀，并使多余的乳液垂滴下来，垂滴下来的液体经收集槽返回浸胶槽内。 产污环节：打孔过程中会产生G1 DMF废气及N噪声。 （4）泡水 将匀浆后的手套坯经三级泡水池逆流清洗，从而去除手套中的有机溶剂DMF，泡水过程中DMF混溶到水中产生浸泡废水，浸泡废水经收集后由有资质单位接收处理。 产污环节：泡水过程中会产生S1泡水废液及N噪声。 （5）烘干 手套坯泡水固化后进入烘干区。本项目采用蒸汽进行烘干，蒸汽来源于大唐热电厂，烘干温度为90℃。 产污环节：烘干过程中会产生G1 DMF废气、W1冷凝水及N噪声。 5.2主要污染工序： （1）大气污染工序：G1 DMF废气；G2罐区呼吸废气； （2）水污染工序：W1冷凝水； （3）噪声污染工序：各类设备运转产生的噪声； （4）固体废物产生工序： S1泡水废液、S2三级水喷淋废水、S3化粪池污泥、S4职工生活垃圾、S5废紫外线管、S6废二氧化钛过滤网。 5.3污染源源强分析 （1）G1 DMF废气 本项目营运过程中大气污染源主要为DMF废气，建设单位拟按照《合成革与人造革污染物排放标准》（GB 21902-2008）中“附录A新建企业废气收集要求”对工艺废气进行收集处理，收集装置采用包围型（收集生产过程中产生的废气以及引导废气到排气筒或者治理装置，以防止废气无组织排放的机械排风系统，收集装置按排风罩的类别分为包围型和敞开型，采用密闭罩、半密闭罩的为包围型）。 本项目调胶、浸胶、淋浆、匀浆、烘干工序中会产生G1 DMF废气，由于生产线中产生的废气组分单一，建设单位拟将两条线所有废气经负压吸风收集后采用三级水喷淋塔+光催化氧化进行处理，最后通过1#15m排气筒（内径0.7m，风量10000m3/h）。 根据业主提供资料，PU手套生产线均为密闭型的自动生产线，但考虑到生产过程中操作人员或辅助生产开关门时有少量废气散出，故收集率以99.8%计，三级水喷淋对DMF的吸收效率有90%，光催化氧化对DMF净化效率以80%计，则三级水喷淋塔+光催化氧化处理效率为98%。由于PU胶中含有70%的DMF，故两条生产线中DMF的含量为375t/a。类比恒劢安全防护用品（南通）有限公司劳保手套生产项目，生产过程中DMF挥发量占DMF含量的2.7%，故DMF产生量为10.125t/a。DMF有组织排放量为0.2021t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为8.42mg/m3，DMF无组织排放量为0.0202t/a，排放速率为0.00828kg/h。 （2）罐区呼吸废气 原料储罐在装料、卸料、输送、储存时，挥发性物料会向大气环境泄漏或挥发。本项目罐储物料贮存选用固定罐，罐体采用凉胶隔热漆涂层，并设呼吸阀。 储罐的无组织废气主要为物料蒸发损失产生。储罐物料蒸发损失包括两种情况：其一是当气温升降，罐内空间蒸气和空气的蒸气分压增大或减小，因而使物料、蒸气和空气通过呼吸阀或通过通气孔形成呼吸过程，该过程称为小呼吸；其二是储罐进出物料，由于液体升降而使气体容积增减，导致静压差发生变化，这种由于罐内液面变化而形成的呼吸作用称作大呼吸过程。另外，在装料、卸料、输送时，桶装的原料主要通过桶口以无组织形式排入环境。物料蒸发损失的影响因素主要是罐内物料的蒸发速度。物料的蒸发速度取决于物料的物化性质，特别是物料的温度、蒸气分压、气体空间大小、储罐结构、周转次数及气象条件等。 ①小呼吸排放 静止储存损耗是由于罐内气体空间温度的昼夜变化而引起的损耗，白天，储罐空间气体温度逐渐上升，罐内混合气体膨胀，与此同时，液面蒸发加快促使罐内气体压力增高，当压力增至呼吸阀的正压定值时，物料混合气体呼出；晚间罐内空间气体温度逐步下降，压力不断降低，当压力低于呼吸阀的设定值时，进入氮气。 本项目厂区储罐均选用固定顶罐，为常温常压存储。固定顶罐的小呼吸损失可由下式估算： LB = 0.191×M【P/(100910-P)】0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB ----固定顶罐的年静止储存损耗量，kg/a； M ----储罐内蒸气的分子量； P----大量液体状态下，真实的蒸气压力Pa； D----储罐直径，m； H----储罐平均留空高度，m； △T----日环境温度变化(每日最高温度与最低温度的差值)的年平均值，℃，年平均温差取12℃； Fp----涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5 之间；（本项目为浅色系银色，涂料系数取1.20） C----用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m 之间的罐体，C = 1-0.0123*(D-9)2；罐径大于9m 的C = 1； KC ---- 产品因子（石油原油KC 取0.65，其他的有机液体取1.0）。 表5-1 建设项目储罐区小呼吸废气无组织排放计算参数一览表 项目 M P D H △T Fp KC DMF储罐 73.1 490 2 1 12 1.2 1.0 经计算，小呼吸废气产生量为0.002t/a。 ②大呼吸排放 大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。每次灌装时间以3小时计。 可由下式估算固定顶罐的工作排放： LW = 4.188 × 10-7 × M × P × KN × KC 式中：LW ---- 固定顶罐的工作损失（kg/m3 投入量）； KN ---- 周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K ≤ 36，KN = 1；36 < K ≤ 220，KN = 11.467×K-0.7026；K > 220，KN = 0.26； 表5-2 建设项目储罐区大呼吸废气无组织排放计算参数一览表 项目 M P KC K KN 年投入量 DMF储罐 73.1 490 1.0 15 1 285.71 经计算，则大呼吸废气产生量为0.0043t/a。 经计算，本项目储罐区无组织排放的DMF产生量分别0.0063t/a，排放速率为0.0009kg/h。 DMF物料平衡分析图见图5-1 。 图5-2 建设项目DMF平衡图（t/a） （3）臭气浓度 本项目PU手套在调胶过程中由于使用DMF等原料会散发出恶臭气体，该无组织废气对外环境的影响带有较强的主观性，将此部分废气以臭气浓度评价。 本项目物料转移均为密封管道输送，物料转移基本无异味产生，异味产生主要来源于打开搅拌缸时会有少量异味散发出，但该臭气浓度较低。类比同类项目，本项目调胶产生的臭气浓度约70。 根据《霍尼韦尔安全防护产品（南通）有限公司手套及袖套生产项目》验收监测数据，厂界臭气浓度小于10，类比同类项目厂界臭气浓度均小于10，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）一级标准要求。 建设项目有组织废气产生及排放情况见表5-1，建设项目无组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2 建设项目有组织废气产生及排放情况 排气筒编号 污染源 名称 排气量 （m3 /h） 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率（％） 排放状况 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 年产生量 （t/a） 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 年排 放量 （t/a） 1# G1 DMF废气 10000 DMF 421.04 1.403 10.105 三级水喷淋塔+光催化氧化 98 8.42 0.028 0.2021 表5-3 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源名称 污染物名称 污染物产生量（t/a） 污染物排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 生产车间 DMF 0.0202 0.0202 0.0028 60 24 3 原料库 DMF 0.0063 0.0063 0.0009 8 6 3 5.3.2废水污染源源强分析 建设项目实行“雨污分流”制，本项目初期雨水经收集后委托有资质单位处置；后期雨水经收集后排入北侧小河；蒸汽冷凝水部分作三级水喷淋塔用水及泡水使用，部分外排至北侧小河；三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。 （1）泡水用水 PU 手套生产过程中，为了去除手套中的有机溶剂 DMF，将匀浆后的手套坯经泡水池浸泡清洗，从而产生泡水废水，泡水废水中DMF含量为364.87t/a，当泡水废水DMF浓度达到15%即可委托南通万顺化工科技有限公司处理。故泡水废水产生量为2432.47t/a（其中水量为2067.6t/a、DMF量364.87t/a），用水损耗量按2%计，泡水用水量2109.8t/a。 （2）三级水喷淋用水 项目采用三级水喷淋塔处理DMF废气，处理废气量为9.094t/a，处理后水溶液浓度达到15%即可委托南通万顺化工科技有限公司处理。则产生的废水量为60.627t/a（其中水量为51.533t/a、DMF量为9.094t/a），三级水喷淋塔用水量为52.05t/a。 （3）蒸汽冷凝水 本项目蒸汽由大唐热电厂提供，根据业主提供资料，蒸汽用量为3000t/a。冷凝水的产生量占蒸汽用量的80%，故蒸汽冷凝水产生量为2400t/a。该蒸汽冷凝水2161.85t/a用于泡水用水及三级水喷淋用水，238.15t/a的冷凝水外排至北侧小河。 （4）初期雨水 在降雨情况下，厂区的初期雨水可能携带少量污染物，为计算废水污染负荷，采用如下公式： Q=q•F•Ψ•t 式中：q—暴雨强度，升/秒•公顷，如皋地区取152升/秒•公顷； F—区域面积，公顷，本项目占地面积约0.15公顷； Ψ—径流系数（0.4~0.9），本项目取0.7； t—收水时间，s，能够保证收集池服务范围最远点雨水流入收集池内5min，初期雨水收集时间t1=300s，管内水流时间t2=168/1=168s，则t=t1+t2=468s。 经计算，本项目初期雨水量为7.47m3/次，间歇降雨频次按10次/年计，则初期雨水总量为74.7m3/a。 （5）生活用水 建设项目职工人数为10人，不设食宿，项目生活污水主要来源于厂内厕所等设施，厂内设有食堂，用水量按照100L/人·天计，排水量以用水量的90%计，职工生活用水量约为300t/a，生活污水产生量约为270t/a，主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、TP。 建设项目水污染物产生及排放状况见表5-4。 表5-4 建设项目水污染物产生及排放状况 污染源 废水量m3/a 污染物 名称 污染物产生情况 治理 措施 污染物排放情况 排放 去向 浓度 mg/L 产生量 （t/a） 浓度(mg/L) 接管量（t/a） 生活 污水 270 COD 450 0.1215 化粪池处理 / / 农肥利用 SS 250 0.0675 / / NH3-N 40 0.0108 / / TP 5 0.00135 / / 建设项目用排水平衡图见图5-3。 图5-2 建设项目水平衡图（t/a） 5.3.3噪声污染源源强分析 建设项目营运期主要噪声源为PU手套生产线、风机等设备，源强在80~85dB（A），建设项目营运期各噪声污染源强见表5-6。 表5-6 建设项目营运期主要噪声源源强 序号 污染源名称 数量 等效声级（dB(A)） 位置 距厂界最近距离（m） 治理措施 降噪效果（dB(A)） 1 PU手套生产线 2 80 生产车间 北厂界2 减振基座、厂房隔声 距离衰减 10 2 风机 10 85 东厂界2 15 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）厂区合理布局，各类设备均设置在室内，车间封闭。生产车间墙壁厚度至少240mm，同时内墙壁采用吸声棉吸声处理，顶部安装吸声吊顶，窗户采用双层中空玻璃，车间门采用重性隔声门，以上措施最高可降低噪声15dB(A)。 （2）隔绝传播途径：对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟。 （3）加强管理：加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 （4）搞好绿化：厂区围墙采用实心墙，沿厂区边界种植绿化防护林带，以美化环境和滤尘降噪。 5.3.4固体废弃物污染源源强分析 按《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）文的要求估算建设项目营运期产生的固废，建设项目营运期固废包括S1泡水废液、S2三级水喷淋废水、S3化粪池污泥、S4职工生活垃圾、S5废紫外线管、S6废二氧化钛过滤网。 （1）S1泡水废液 泡水工序中产生的泡水废液含有DMF有机溶剂，其产生量为2432.47t/a，废物类别为HW06，必须委托有资质单位处置。 （2）S2三级水喷淋废水 本项目DMF废气采用三级水喷淋塔处理，故三级水喷淋水中含有DMF，其产生量为60.627t/a，废物类别为HW06，必须委托有资质单位处置。 （3）S3化粪池污泥 本项目化粪池污泥产生量为0.2t/a，可做农肥利用。 （4）S4职工生活垃圾 本项目拟聘用职10人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为3t/a，委托环卫部门清运处置。 （5）S5废紫外线管 光催化环保设备中紫外线管使用寿命为3年，则产生量为0.002t/a，对照《国家危险废物管理名录》（2016版），废紫外线管属于危险废物，废物类别为HW29，必须委托有资质单位处置。 （6）S6废二氧化钛过滤网 工业催化环保设备中使用二氧化钛过滤网起催化作用，每年更换一次，产生量为0.02t/a，对照《国家危险废物管理名录》（2016版），废二氧化钛过滤网属于危险废物，废物类别为HW50，必须委托有资质单位处置。 根据《固体废物鉴别标准通则》及《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求（试行）》的规定，建设项目副产物产生情况见表5-6，建设项目营运期固废排放情况见表5-7。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测 产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定 依据 1 泡水废液 泡水 液态 DMF 2432.47 √ / 《固体废物鉴别标准通则》 2 三级水喷淋废水 废气处理 液态 DMF 60.627 √ / 3 化粪池污泥 废水处理 半固态 COD、NH3-N等 0.2 √ / 4 职工生活垃圾 职工生活 固态 瓜皮果屑等 3 √ / 5 废紫外线管 废气处理 固态 含汞灯管 0.002 √ / 6 废二氧化钛过滤网 废气处理 固态 废二氧化钛滤网 0.02 √ / 表5-7 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算 产生量（t/a） 1 泡水废液 危险废物 泡水 液态 DMF 名录鉴别 T HW06 900-404-06 2432.47 2 三级水喷淋废水 危险废物 废气处理 液态 DMF 名录鉴别 T HW06 900-404-06 60.627 3 化粪池污泥 一般固废 废水处理 半固态 COD、NH3-N等 — — — — 0.2 4 职工生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 瓜皮果屑等 — — — — 3 5 废紫外线管 危险固废 废气处理 固态 含汞灯管 名录鉴别 T HW29 900-023-29 0.002 6 废二氧化钛过滤网 危险固废 废气处理 固态 废二氧化钛滤网 名录鉴别 T HW50 772-007-50 0.02 项目危险废物处理汇总表见表5-7。 表5-7 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 泡水废液 HW06 900-404-06 2432.47 泡水 液态 DMF DMF 浓度达标后更换 T 危废分区储存后委托有资质单位处置 2 三级水喷淋废水 HW06 900-404-06 60.627 废气处理 液态 DMF DMF T 3 废紫外线管 HW29 900-023-29 0.002 废气处理 固态 含汞灯管 含汞灯管 定期 更换 T 4 废二氧化钛过滤网 HW50 772-007-50 0.02 废气处理 固态 废二氧化钛滤网 废二氧化钛滤网 T 5.3.5污染物三本帐汇总表 建设项目污染物产生及排放情况汇总见表5-8。 表5-8 建设项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 270 270 0 COD 0.1215 0.1215 0 SS 0.0675 0.0675 0 NH3-N 0.0108 0.0108 0 TP 0.00135 0.00135 0 废气 有组织 DMF 10.105 9.9029 0.2021 无组织 DMF 0.0265 0 0.0265 固废 一般固废 0.2 0.2 0 危险废物 2493.119 2493.119 0 生活垃圾 3 3 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#15m排气筒 | DMF | 421.04 | 10.105 | 8.42 | 0.028 | 0.2021 | 大气 |
|  | 生产车间 | DMF | -- | 0.0202 | -- | 0.0028 | 0.0202 |  |
|  | 原料库 | DMF | -- | 0.063 | -- | 0.0009 | 0.0063 |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 接管浓度mg/l | 接管量 t/a | 外排量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | — | 270 | — | — | — | 农肥利用 |
|  |  | COD | 450 | 0.1215 | — | — | — |  |
|  |  | SS | 250 | 0.0675 | — | — | — |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.0108 | — | — | — |  |
|  |  | TP | 5 | 0.00135 | — | — | — |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 一般固废 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 安全处置（见表7-10） |
|  | 危险废物 | 2493. 119 | 2493.119 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声污染源为PU手套生产线及风机等设备，源强在80~85dB（A），各设备产生的噪声经基础减震、厂房隔声及距离衰减后，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目周围为人工生态，无重要的生态环境敏感区。项目正常营运产生的污染物量较少，没有对周围生态系统构成明显影响。总体来说本项目是一个较清洁少污染的项目，产生的废气、废水、固废均能得到合理处置。同时，采取严格的生产管理和相应的污染控制措施，可以将产生的污染物排放控制在较低的水平，确保区域生态环境质量状况良好。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 建设项目租用闲置厂房，施工期影响主要为后续设备安装产生的噪声，对环境影响较小，本项目不作具体分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 1、污染气象特征分析 项目所在地势较平坦、气候温和、雨量充沛，属北亚热带季风气候区。根据南通市气象观测资料，该地区主要气候特征和污染气象特征如下。 ①温度：该地多年平均气温为15.1℃，年平均最高气温19.3℃，最低气温11.8℃， 极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-10.8℃。 ②风向、风速：该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s，各月、各季平均风速差异不大，其中春季平均风速较大（3.1m/s），秋季较小（2.7m/s）。图7-1为2011～2015年风向玫瑰图。 ③降水：雨量比较充沛，多年平均降水量为1066.8毫米，最大月降水量为604.6毫米，最多年份可达1465.2毫米。 ④气压 年平均气压为1016.4hPa，最高气压1042.9hPa，最低气压989.9 hPa，月平均气压1016.4 hPa。 ⑤风向、风速、风频及污染系数统计 南通地区的风向、风速、风频及污染系数统计结果如表7-1。表中污染系数αi 按下式计算： αi=风频/平均风速+静风频率/16 图7-1 2011－2015年风向、风频玫瑰图 表7-1 全年和各季的风向频率统计结果（%） 季节 风向 春 夏 秋 冬 全年 N 3 2 9 10 6 NNE 5 2 9 9 7 NE 6 6 11 8 8 ENE 6 6 9 6 7 E 9 10 8 6 9 ESE 10 13 7 5 9 SE 12 13 7 3 6 SSE 10 9 4 2 4 S 6 8 2 3 4 SSW 6 6 2 2 3 SW 3 4 2 2 2 WSW 2 3 1 4 3 W 3 3 2 3 3 WNW 3 2 3 5 3 NW 3 3 5 8 4 NNW 3 2 6 12 5 C 7 7 6 5 7 2、估算模型参数 估算模型参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.2 最低环境温度/℃ -10.8 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿气候 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 是/否 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / 3、环境影响识别与评价因子筛选 根据《建设项目环境评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，选择DMF为大气环境影响评价因子。 4、评价标准的确定 建设项目DMF的评价标准见表4-1。 5、预测分析内容 本报告采用从国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的估算模式（ARESCREEN）软件进行本项目环境空气影响估算预测。 根据工程分析，本项目正常工况下有组织及无组织废气污染源强见表7-3、7-4。 表7-3 正常条件下有组织排放的废气源强参数 编号 污染源 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 1# G1 DMF废气 0 0 15 0.5 10 15 2400 正常 DMF 0.028 表7-4 建设项目无组织排放的废气源强参数 面源名称 X 坐标 Y 坐标 面源长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 单位 m m m m Arc m h -- kg/h 生产车间 — — 54 17 0 3 2400 正常 DMF 0.0028 原料库 — — 8 6 0 3 2400 正常 DMF 0.0009 5、评价工作等级的确定方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ/T2.2—2018的要求，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CI/C0i×100% ① 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； CI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 评价等级按表7-5 的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按公式①计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。 表7-5 评价工作等级 评价工作等级 分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 6、预测结果 采用估算模式预测点源、面源下风向小时落地浓度、最大落地浓度及其出现距离，预测结果汇总具体见表7-6。 表7-6 预测结果汇总表 污染源名称 评价因子 评价标准（mg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 1#排气筒 DMF 0.03 0.00275 9.17 200 生产车间 DMF 0.03 0.0026 8.66 53 原料库 DMF 0.03 0.0013 3.77 172 7、评价工作等级划分的判定 根据表7-6计算结果，对照表7-5的分级判据的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价可直接引用估算模型预测结果进行评价。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.2二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。” 8、污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 / 烟尘 / / / 2 SO2 / / / 3 NOx / / / 主要排放口合计 烟尘 / SO2 / NOx / 一般排放口 4 1# DMF 8.42 0.084 0.2021 一般排放口合计 DMF 0.2021 有组织排放总计 有组织排放总计 DMF 0.2021 ②无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 浸胶、淋浆、烘干、匀浆 DMF 三级水喷淋+光催化氧化 《合成革与人造革污染物排放标准》（GB 21902-2008）表5及表6中新建企业排放限值 0.4 0.0222 2 原料库 储罐贮存 DMF 无组织排放 0.4 0.0063 无组织排放总计 无组织排放总计 DMF 0.0285 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 DMF 0.2306 预测结果表明，正常排放情况下DMF的最大落地浓度为0.00275mg/m3，占标率为9.17%，最大落地浓度出现距离为200m。说明本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 9、无组织废气厂界达标分析 建设项目无组织废气厂界浓度预测结果见表7-10。 表7-10 无组织废气厂界浓度预测结果表 单位：mg/m3 污染物 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 浓度限值 DMF 0.001012 0.003554 0.003488 0.002054 0.4 由上表可知，本项目无组织废气厂界估算浓度均能达到厂界无组织排放监控浓度限值的要求。 10、大气环境防护距离 本项目采用国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离模式，计算无组织排放源的大气环境防护距离。 本项目计算的大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为本项目的大气环境防护区域，具体计算结果如表7-11所示。 表7-11 大气环境防护距离计算结果 污染物 污染源位置 污染物排放量（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度 （m） 大气环境防护距离（m） DMF 生产车间 0.0028 1020 5 无超标点 DMF 原料库 0.0009 48 3 无超标点 由表7-7可知，建设项目无组织排放的废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 11、卫生防护距离 为进一步预测无组织排放的废气对周围环境的影响，本环评采用卫生防护距离进行保守校核。卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离计算公式进行计算，计算公式如下： 式中：Cm----标准浓度限值； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算 ； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别中查取； Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。 建设项目大气卫生防护距离计算参数见表7-12。 表7-12 大气卫生防护距离计算参数 污染物 Qc（kg/h） Cm（mg/m3） A B C D 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） DMF 生产车间 0.0028 0.09 350 0.021 1.85 0.84 4.07 50 DMF 原料库 0.0009 0.09 350 0.021 1.85 0.84 1.978 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），全厂大气卫生防护距离应为：以生产车间及原料库为执行边界的100m卫生防护距离。经现场勘察，西侧陆桥村22组居民距离生产车间140米，距离原料库182m。因此卫生防护距离内无居民等敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。另外，在本项目卫生防护距离内不得再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。项目卫生防护距离包络线图见附图2。 12、异味影响分析 本项目使用的原辅材料中DMF会产生一定的异味。 （1）异味危害主要有六个方面： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如苯、甲苯、二甲苯等刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 （2）异味影响分析 项目生产过程中使用的原辅料含有大量的有机物，会产生一定的异味。主要为DMF等。因此本项目主要分析DMF异味影响。 项目建成后，敏感点DMF浓度分析见表7-13。 表7-13 敏感点浓度 序号 恶臭因子 敏感点 敏感点浓度（mg/m3） 嗅阈值(mg/m3) 占标率(%) 1 DMF 陆桥村22组① 0.007108 0.15 0.047 计算结果表明，评价区域内恶臭因子DMF敏感点叠加影响浓度能达标，该项目恶臭气体臭气强度为1级，属于轻微臭味，本项目产生的恶臭气体对环境的影响较小。为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议对厂区建筑物进行合理布局，实行立体绿化，建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。 13、有组织废气治理措施分析 本项目调胶、浸胶、淋浆、匀浆、烘干工艺中产生的DMF废气密闭收集后经“三级喷淋塔+光催化氧化”处理后经1#15米高排气筒排放，三级喷淋塔废液收集处设置DMF浓度在线监测装置，以保证DMF浓度维持在10%~15%之间，保证DMF回收的质量可控性。 2、技术可行性及合理性分析 （1）废气收集措施 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号），本项目需执行（三）合成革行业治理要求。 负压密闭收集系统 项目生产线及配料室均采用密闭设置，采用管道负压抽风形式收集废气，涂台设置移门，使工人通过移门进出，采用操作台上吹气，顶底部分别抽气方式，密闭室顶底部为通风风机进行抽风，使密闭室形成微负压，保证废气能够通过风机进入尾气处理系统而不泄露。项目涂布区废气拟采取收集系统示意图见图6-1。 图7-2项目涂布区废气拟采取收集系统示意图 （2）废气处理措施措施 建设方拟将生产线废气负压吸风收集后经三级循环喷淋装置处理后经1#15m排气筒排放。 本报告以多方案比选的方式进行处理方案的选择。目前国内外处理有机废气较成熟的方法如下： A、吸附法 直接活性炭吸附法 有机废气通过活性炭的吸附，可达到90%的净化率，设备简单、投资小。例如，对于三苯废气，活性炭达到饱和时吸附量约35%，应用于净化设备可取20～25%的吸附量，即每吨活性炭可吸附200～250kg 的“三苯”气体。由于系统不能对吸附饱和的活性炭进行再生，要求经常更换活性炭以保证净化效果，导致装卸、运输等过程中造成二次污染，并且经常更换的活性炭需要量很大，材料损耗大，危废处置费用高，运行费用高。且实际生产过程中不能做到定期更换，导致废气不能稳定达标排放，所以此次有机废气处理不再考虑直接活性炭吸附法。 吸附- -回收法 该法利用活性炭等吸附剂吸附有机废气，接近饱和后用过热水蒸汽反吹活性炭进行脱附再生，水蒸汽与脱附出来的有机气体经冷凝、分离，可回收有机液体。该法净化效率较高，但要求提供必要的蒸汽量。 吸附--催化燃烧法 应用新型活性炭，吸附接近饱和后引入热空气加热活性炭，使废气脱附出来进入催化燃烧床进行无焰燃烧净化处理，热气体在系统中循环使用。该法将低浓度的有机废气通过活性炭将其浓缩成高浓度的有机废气再通过催化燃烧床将其彻底净化。 B、低温等离子体净化 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。低温等离子体破坏技术属低浓度VOCs 治理的前沿技术，具有能耗低、效率高、无二次污染等明显优点。 C、冷凝法 冷凝法是指根据降低有害气体的温度能使其某些成分冷凝成液体的原理，由降低温度来分离废气中有害成分的方法，称为冷凝法。主要是利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一物理性质，采用降低系统温度或提高系统压力的方法，使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。冷凝法冷却温度越低，有害成分越接近饱和，其去除程度越高，适用于去除高浓度有害气体。 D、燃烧法 对于高浓度废气可以采用直接燃烧法，工艺简单、设备投资小，对于于自身不能燃烧的中低浓度尾气，通常需助燃剂或加热。温度在760~850℃时，其转化率为90%~95%。要达到95%~99%时，一般温度控制在850~1100℃之间。催化燃烧是有机物在气流中被加热，在催化床层作用下 ，加快有机物化学反应 (或破坏效率的方法 )，催化剂的存在使有机物在热破坏时比直接燃烧法需要更少的保留时间和更低的温度。 E、生物法 废气生物净化技术具有处理成本低的特点，适合处理低浓度、大气量且宜生物降解的气体。废气生物净化技术实质上就是通过附着在反应器内填料上的微生物，在新陈代谢过程中将废气中的污染物转化为简单的无机物（CO2、H2O等）和微生物细胞质的过程，废气中的VOCs 分解为二氧化碳、水等无机物，该法的处理成本较低，但适于处理含污染物种类较多的废气，否则需人工添加磷源和碳源，维持微生物的正常生长。 F、光催化处理法 利用高能高臭氧UV紫外线光束、氧化反应催化剂、高能离子发生装置的组合工艺来降解有机废气，通过高能紫外线光束照射、催化剂的氧化反应、正氧离子的氧化反应，降解转变成低分子化合物。 G、吸收法 在对含挥发性有机气体进行治理的方法中，吸收法的应用不如吸附法或燃烧法等广泛，影响应用的主要原因是因为有机废气的吸附剂均为物理吸收，其吸收容量有限。吸收法净化有机废气，最常见的是用于净化水溶性有机物。含VOCs的气体由底部进人吸收塔，在上升的过程中与来自塔顶的吸收剂逆流接触而被吸收，被净化后的气体由塔顶排出。吸收了VOCs的吸收剂通过热交换器后，进人汽提塔顶部，在温度高于吸收温度或(和)压力低于吸收压力时得以解吸，吸收剂再经过溶剂冷凝器冷凝后进人吸收塔循环使用。解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以纯VOCs气体的形式离开汽提塔，被进一步回收利用。该工艺适用于VOCs浓度较高、温度较低和压力较高的场合。 吸收剂必须对被去除的VOCs有较大的溶解性，同时，如果需回收有用的VOCs组分，则回收组分不得和其他组分互溶；吸收剂的蒸汽压必须相当低，如果净化过的气体被排放到大气，吸收剂的排放量必须降到最低；洗涤塔在较高的温度或较低的压力下，被吸收的VOCs必须容易从吸收剂中分离出来，并且吸收剂的蒸汽压必须足够低，不会污染被回收的VOCs；吸收剂在吸收塔和汽提塔的运行条件下必须具有较好的化学稳定性及无毒无害性；吸收剂相对分子质量要尽可能低，以使吸收能力最大化。净化有机废气常用的吸收剂及其吸收的有机物见表。 各种有机废气处理技术主要优缺点及费用见表7-14。 表7-14 各种有机废气处理技术主要优缺点及费用 治理工艺 主要优点 主要缺点 中低浓度废气 处理效率 成本 吸附法 适合于中小风量的废气处理，且操作简单，效果好，投资费用合理，技术成熟，运行稳定，风险较小 占地面积大、气阻大、吸附剂需经常更换，废活性炭产生量较大，废活性炭委托处理投入较大 中 高 等离子体分解法 占地面积小，运行费用低、使用寿命长 由于放电电压较高38000v，电子在与空气中的氮气碰撞产生大量的氮氧化物，造成二次污染，低温等离子技术处理废气难以有控制废气湿度大小，更不可能对露点进行任何要求，所以效果很差、能耗很大 高 高 燃烧法 适用多种、范围广之污染物，对高浓度废气无须辅助燃料，能量利用率佳；可回收能量 处理低浓度废气需添加燃料、风险大 高 高 生物法 适合处理低浓度、大气量且宜生物降解的气体 不适用于与不易生物降解的气体 中 底 冷凝法 可回收有机物 适用于高浓度废气 中 高 光催化处理法 废臭气体完全氧化成无毒无害的物质，不留任何二次污染，绿色能源；在理论上，光催化剂的寿命是无限长的，无需更换 紫外光的吸收范围较窄，光能利用率较低，其效率还会受催化剂性质、紫外线波长和反应器的限制，短波紫外线(波长小于1700 A)比长波的效果好，但短波紫外光较难获得。 高 中 吸收法 水等溶剂作吸收剂，价格低；2、运行稳定，操作方便；3、流程简单，运行费用低；4、净化效率较高 回收率受到一定的限制，例如水吸收对水溶性的醇，酮还有DMF效果不错，但对于苯系物，酯类等效果就很低，局限性较大前期投资及运行成本都很高，吸收剂后处理费用高。对于化学活性低的有机废气，一般不能采用化学吸收法。 高 高 本项目有机废气主要为DMF，DMF易溶于水，可水吸收后处理回用，综上所述，结合本项目特点，决定选用水喷淋法+光催化氧化作为有机废气的处理方法。 ①三级循环喷淋装置 三级循环处理装置（尺寸：直径3.5米、高18米）：由壳体、第一级循环室、第二级循环室、第三级循环室、第四级循环使室、第一集液器、第二集液器、第三等集液器、出气口、排液口、除雾区等组成。第一级循环室和第二级循环室之间设置第一集液器，第二级循环室和第三级循环室之间设置第二集液器，以此类推，循环室均为喷淋装置，集液器由一集水环和若干个集液槽组成，若干个集液槽在与集水环同一平面或其上方平面内相距排列布置，所述集液槽的一侧壁设有挡水板，所述挡水板在相邻集液槽上方的端部向下设有折弯段。通过三级循处理的设置，提高了水对DMF的吸收率，回收净化率高、能耗低，且结构紧凑，制造方便，使用寿命长。含溶剂废液可定期从排液口排出。一级循环回收液浓度：10%～15%；二级循环回收液浓度：5%～10%；三级循环回收液浓度：3%～5%。该装置对DMF吸收率分别为90%。该装置从其原理示意图见图6-2所示。 图7-3 四级循环喷淋装置处理示意图 ②光催化氧化装置 利用高能高臭氧UV紫外线光束、氧化反应催化剂、高能离子发生装置的组合工艺来降解有机废气，通过高能紫外线光束照射、催化剂的氧化反应、正氧离子的氧化反应，降解转变成低分子化合物。 工艺原理如下： 利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后，运用高能紫外线光束及臭氧对有机（异味）气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 高能离子空气净化系采用正负双极电离技术。在电场作用下，离子发生器产生大量的a 粒子，a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性，能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子，且在与VOCs分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键，经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境，降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自重沉降下来，从而清除空气中悬浮胶体达到净化空气的目的。催化剂（二氧化钛）在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物和杀灭菌的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的杀菌、降解污染物效果。该装置对DMF、醋酸甲酯处理效率均为70%。 废气中DMF处理后经1#排气筒排放，1#排气筒DMF有组织排放量分别为0.2012t/a、，排放速率分别为0.084kg/h，最大排放浓度为8.42mg/m3。满足《合成革与人造革污染物排放标准》（GB 21902-2008）表5及表6中新建企业排放限值。 14、大气影响评价自查 表7-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 新建PU手套生产项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( DMF ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2017 ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km ( 边长 = 5 km ( 预测因子 预测因子( DMF) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（ ） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（/）t/a DMF:（0.2306）t/a 注：“□”为勾选项 ，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价工作等级划分方法，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 评价工作等级按7-16的分级判定进行划分。 表7-16 地表水环境评价工作等级划分判定 评价工作等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）;水污染物当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 -- 建设项目实行“雨污分流”制，本项目初期雨水经收集后委托有资质单位处置；后期雨水经收集后排入北侧小河；蒸汽冷凝水部分作三级水喷淋塔用水及泡水使用，部分外排至北侧小河；三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。 待污水管网敷设到位后将接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河。因此，本项目产生的废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性和依托污水处理设施的环境的可行性进行评价。 （1）依托污水处理设施的可行性分析： ①接管可行性分析： 如皋市恒发污水处理厂已建成处理能力40000m3/d，采用水解+氧化沟处理工艺对废水进行处理，处理后出水排入通扬运河。污水厂一期工程于2007年2月通过环保验收，二期工程于2009年12月建成并试运行，2010年4月通过了环保验收，2014年完成提标改造工程。开发区内现有工业废水、生活污水部分已接管至污水处理厂集中处理，尾水排入通扬运河。排放的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目废水排放量为270m3/a（0.9m3/d），废水量较小，不会对污水处理厂运行造成冲击。 ②处理工艺上的可行性 如皋市恒发污水处理厂采用改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺，出水经消毒池液氯消毒，最后利用提升泵排入通扬运河，处理过程中产生的污泥排入污泥浓缩池浓缩后再脱水处理成泥饼，外运待安全处置。根据污水厂现有工程的处理效率对比，按照设计处理工艺在正常运行情况下，废水能够保证达到设计的处理效率，达标排放。具体流程见图7-2。 图7-4 如皋市恒发污水处理厂处理工艺流程 ③管网建设 待污水管网敷设到位后，生活污水可以接管至如皋市恒发污水处理厂处理。 （2）污染源排放量核算 待污水管网敷设到位后，生活污水接管至如皋市恒发污水处理厂处理，其污染治理设施信息见表7-17~7-20。 表7-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置否符合要求 排放口类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施 工艺 1 生活污水 pH、COD SS、NH3-N TP 恒发污水处理厂 连续 排放 TW-1 化粪池 / DW-1 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 表7-18 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 X Y 名称 污染物 种类 排放限值 mg/L 1 DW-1 120°30'141.67" 32°23'10.50" 0.027 污水处理厂 连续 / 如皋市恒发污水处理厂 COD 50 SS 10 NH3-N 5（8） TP 0.5 表7-19 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限制（mg/l） 1 DW-1 COD 《污水综合排放标准》（GB8978 1996）表 4 三级标准 500 2 SS 400 3 NH3-N 《污水排入城市下水道水质标 准》（GB/T31962-2015）B 标准 45 4 TP 8 表7-20 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/l） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW-1 COD 350 3.15×10-4 0.0945 2 SS 200 1.26×10-4 0.0378 3 NH3-N 36 3.23×10-5 0.0097 4 TP 5 4.5×10-6 0.00135 全厂排放口合计 COD 0.0945 SS 0.0378 NH3-N 0.0097 TP 0.00135 （3）地表水环境影响评价自查 表7-21 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 年产2.1万立方米木饰面板项目 影响识别 影响类型 水污染影响型( 水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (； 间接排放 ((； 其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；PH值 (；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □； 流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 (； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既 有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 ( 区域水资源 开发利用状况 未开发 (； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位 个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区□ 不达标区 ( 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 (：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代 要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性 评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量 核算 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TP） (0.0945) (0.0378) (0.0097) (0.00135) (350) (200) (36) (5) 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m 3 /s；鱼类繁殖期（ ）m 3 /s；其他（ ）m 3 /s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (； 其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 □；无监测 手动 (；自动 □；无监测 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ( 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项 ，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.3声环境影响分析 建设项目营运期主要噪声源为PU手套生产线及风机等设备，源强在80~85dB（A），具体噪声污染源强见表5-5，为了便于比较建设项目建成前后厂界噪声水平变化情况，本环评预测的各受声点选择与现状监测点同一位置。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据建设项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 根据《环境影响评价技术导则》新建建设项目厂界噪声评价量以工程噪声贡献值作为评价量，敏感目标噪声评价量以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值的叠加值作为评价量，结果如表7-22。等值线图见图7-2。 表7-22 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位 现状监测值 贡献值 影响值 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1东厂界 51.6 44.9 54.56 43.74 -- -- 60 50 N2南厂界 51.1 43.5 53.89 44.03 -- -- 60 50 N3西厂界 52.8 42.1 53.03 43.08 -- -- 60 50 N4北厂界 53.8 43.3 53.09 43.16 -- -- 60 50 N5西侧陆桥村22组 47.0 36.7 37.95 28.20 47.06 37.27 55 45 图7-4 噪声等值线图 预测结果表明：项目厂界监测点昼间环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准；附近敏感点处昼间环境噪声叠加值仍符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 7.2.4固体废物环境影响分析 建设项目营运期固废包括：S1废胶皮、S2泡水废液、S3三级水喷淋废水、S4化粪池污泥、S5职工生活垃圾、S5废紫外线管、S6废二氧化钛过滤网。具体产生情况见表7-23。危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-24。 表7-23 建设项目固体废弃物产生及排放状况表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 1 泡水废液 泡水 危险废物 900-404-06 2432.47 委托有资质单位处置 2 三级水喷淋废水 废气处理 危险废物 900-404-06 60.627 3 化粪池污泥 废水处理 一般固废 — 0.2 农肥利用 4 职工生活垃圾 职工生活 一般固废 — 3 环卫清运 5 废紫外线管 废气处理 危险废物 900-023-29 0.002 委托有资质单位处置 6 废二氧化钛过滤网 废气处理 危险废物 772-007-50 0.02 表7-24 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废库 泡水废液 HW06 900-404-06 生产车间 20m2 储罐存放 100t 饱和更换 2 三级水喷淋废水 HW06 900-404-06 3 废紫外线管 HW29 900-023-29 分区堆存 1t 三年一更换 4 废二氧化钛过滤网 HW50 772-007-50 每年更换 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 危险化学品运输安全防范措施 ①采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证。 ②原料及产品的装卸运输应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》（JT/T3145-1991），《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988），《机动车辆安全规范》（GB10827-1989），《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994）等。 ③本项目产生的危废（含 DMF 废水）量较大，拟委托南通万顺化工科技有限公司综合利用。 危险品的运装要委托有承运资质的运输单位承担；承担运输危险化学品的人员、车辆等必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。行车路线必须事先经当地公安交通部门批准，不可在繁华街道行驶和停留；要悬挂“危险品”（“剧毒品”） 标志。 危险化学品的包装物、容器由专业检测机构检验合格；从事危险化学品运输、押运人员，经有关培训并取证后从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，配置合格的防护器材。 ④对于运输车辆驾驶人员应该了解运载物品的属性，并具备基本的救护常识，在发生意外燃烧、爆炸火泄露等事故的情况下，可以根据救护要求立即采取相应的措施，并即使向当地部门报告。 ⑤禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品。 ⑥槽罐车发生泄漏或翻车，必须立即报警，并建议有关部门在 1 公里范围内设置警戒，2.5～3.0 公里作为影响范围，通知采取必要的防范措施。 ⑦根据不同物料，提出吸附、覆盖、消除材料，用于应急处理。 7.2.5清洁生产分析 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 7.2.6环境风险分析 （1）风险评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （2）最大可信事故 企业可能发生的环境风险事故主要是危险品库泄露、槽泄露、碱喷淋装置泄露。 （3）风险防范措施 ①管理方面：配备环保负责人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守安全操作规程。②监控方面：厂内设置摄像头监控。③全厂采用电话报警系统，并配备堵漏、防护服、口罩等应急措施。④专职人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。⑤污染预防措施：加强对废气排口的监测及人员巡检；定期设备检修；企业定期对设备进行检修，确保设备的正常运行，危险品库、危险废物仓库、生产车间地面、碱喷淋循环池防渗处置。⑥应急预案编制：企业编制风险评估与应急预案，并按照要求配备相应的应急设施，建设符合要求的初期遇水池、事故应急池、消防水池。 事故排放是指污染防治措施不能正常运行时导致污染物达不到预期治理效果或没有经过污水处理就直接排放出去。本项目为避免废水污染周边水体，本项目拟设立合适的初期雨水池及事故应急池。 在降雨情况下，厂区的初期雨水可能携带少量污染物，为计算废水污染负荷，采用如下公式： Q=q•F•Ψ•t 式中：q—暴雨强度，升/秒•公顷，如皋地区取152升/秒•公顷； F—区域面积，公顷，本项目占地面积约0.15公顷； Ψ—径流系数（0.4~0.9），本项目取0.7； t—收水时间，s，能够保证收集池服务范围最远点雨水流入收集池内5min，初期雨水收集时间t1=300s，管内水流时间t2=168/1=168s，则t=t1+t2=468s。 经计算，本项目初期雨水量为7.47m3/次，间歇降雨频次按10次/年计，则初期雨水总量为74.7m3/a，建议设置10m3初期雨水收集池1座。 事故池根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防和控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及消防污染水。污染事故水及污染消防水通过雨水管道收集。事故应急池容量按下式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中，（V1+V2-V3）max——应急事故废水最大计算量，m3； V1——收集系统范围内发生事故的物料量，按最大一个容器的设备、装置或贮罐的物料贮存量计，m3（本项目原料中最大贮存量约20m3，则V1取20m3）； V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，m3（消防用水量以0.02m3/s计，火灾持续时间3h，则本项目最大消防用水量为216m3）； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，包括事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3（本项目雨水管道直径300mm，雨水管道总长168m，则事故废水导排管道容量为12m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3（本项目生产废水不进入事故应急池）； V5——发生事故时可能进入该废水收集系统的降雨量，m3。发生事故时，可能进入废水收集系统的雨水量采用如下公式： Q=10q•F 式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—区域面积，公顷，项目生产区域面积约0.15公顷； 如皋市年平均降雨量1074.1mm，年平均降雨日数为119天，故平均日降雨量为9.03mm。 V雨=10q•F =13.54m3 因此，V总=（20+216-12）+0+13.54=237.54m3，建议设置250m3应急事故池1座。事故池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 （4）应急措施 发现泄漏立即通知公司应急指挥小组； 应急指挥小组首先通知综合协调员到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案； 公司应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各成员实施紧急应急预案，具体为立即通停止生产，采用堵漏措施堵漏，并将泄露物收集通过废水处理站处理达标后接至高明镇污水处理厂。 由公司应急指挥小组将事故情况向相关管理部门报告。 （5）防渗措施 针对企业原料、生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。本项目可能对土壤、地下水造成污染途径的主要有化学品库、生产车间、固废堆场、碱喷淋水池等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若碱喷淋水、槽液、化学品库、危废库发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 ①源头控制：项目输水、排水管道、污水处理设施等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-16。 表7-16 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治 分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 危废库、危险品仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。 2 污水输送、收集管道 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 污水处理设施 地基垫层可采用450mm的混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE(高密度聚乙烯)，采用该措施后，其渗透系数不大于1.0×10-13cm/s 4 一般污染防治区 一般固废库 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 5 生产区域 6 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化 7.2.7“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表7-17。 表7-17 “三同时”验收一览表 污染源 环境保护设施名称 投资估算（万元） 预期效果 进度 废气 三级水喷淋塔+光催化氧化 5 达标排放 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用 15m排气筒 0.5 废水 化粪池1座 1 达标排放 废水储罐 20 噪声 基础减震、厂房隔声 4 厂界达标 固废 一般固废临时堆场 1 安全处置 危废库 2 风险防范 初雨水池1座 0.5 合理设置 事故应急池1座 2 合理设置 合计 36 占总投资的36% — 7.2.8环境管理 建设单位重视环境保护工作，需配备专职环保人员1名，经培训合格后持证上岗，负责环保设施运营和厂界环境监督管理工作。同时加强对管理人员的环保培训，不断提高环保意识和环境管理水平。 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定部分环境管理制度，如污染处理设施的管理制度、奖惩制度。 （1）建立污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （2）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 公司建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 7.2.9环境监测 1、污染源监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设项目需针对大气污染源、水污染源、噪声污染源制定监测计划。 （1）大气污染源监测 按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-18。 表7-18 废气污染源监测 监测点位置 监测项目 监测频率 1#排气筒 DMF 1 次/年 厂界 DMF 1 次/年 （2）地表水污染源监测 建设项目厂区污水总排口、雨水排放口各设置1个监测点。有关废水污染源监测因子及频次见表7-19。 表7-19 废水监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 雨水排放口 pH、COD、NH3-N、SS、TP 1 次/季度 （3）噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）三同时验收监测计划 建设项目验收监测方案见表7-20。 表7-20 建设项目验收监测方案 监测点位置 监测项目 监测频次 备注 废气 1#排气筒 DMF 2天×3次/天 — 厂界 DMF 2天×3次/天 — 废水 雨水排口 pH、COD、NH3-N、SS、TP 2天×4次/天 — 噪声 厂界 等效声级Leq（A） 2天×4次/天 昼夜各2次 2、质量监测 （1）环境空气质量监测 按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)等规定的监测分析方法对各监测因子进行常规监测，有关监测点位、监测项目及监测频次见表7-21。 表7-21 环境空气质量监测项目及监测频次 测点 编号 测点名称 距建设地点位置 监测项目 监测频次 方位 距离(m) G1 侯家庄 NW 429 DMF 1次/年（连续3天） G2 何堡村 SE 684 G3 项目所在地 -- -- （2）地表水环境质量监测 按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)等规定的监测分析方法对各监测因子进行常规监测，有关监测点位、监测项目及监测频次见表7-22。 表7-22 地表水环境质量监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 北侧小河（雨水排口处） pH、COD、NH3-N、SS、TP 1次/年（连续3天，每天2次） （3）声环境质量监测 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测分析方法对厂界及附近敏感点的声环境质量进行定期监测，有关监测点位、监测项目及监测频次见表7-23。 表7-23 声环境质量监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 厂界（2类） 连续等效A声级Lep（dB） 1次/年（连续2天，每天昼夜各一次） 附近敏感点（1类） （4）地下水环境质量监测 定期监测项目所在区域地下水质量状况，地下水监测频次及监测因子见表7-24。 表7-24 地下水监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 项目所在地 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发性酚类、LAS、氰化物、氟化物、硫化物、氯化物、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铁、锰、镍、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、菌落总数 1次/年 （5）土壤环境质量监测 定期项目所在地土壤质量状况，土壤检测频次及监测因子见表7-25。 表7-25 土壤监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 项目所在地 汞、镉、铅、铜、镍、铬、砷 1 次/年 （6）监测资料 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | G1 DMF废气 | 三级水喷淋塔+光催化氧化 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放 | — |
|  |  | 生产废水 | 三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置 | — |
| 噪声 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、消音、距离衰减 | 厂界达标 |
| 固体废物 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | 一般固废 | 化粪池污泥农肥利用 | 安全处置 |
|  |  | 危险废物 | 泡水废液、废紫外线管、废二氧化钛过滤网三级水喷淋废水委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 其它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： / |

# 九、结论和建议

9.1结论 1、项目概况 南通辉宏劳保用品有限公司位于如皋市城北街道陆桥村22组。租用陆桥村22组厂房1500平方米，安装PU手套生产线两条（其中一期使用一条生产线），设备包含PU手套生产机台、电动机、减速机、水泵、引风机、蒸汽散热器等，项目实施过程中不得使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病等危害防治措施，达到国家相关标准。项目建成后，年生产手套120万打（一期60万打）。 2、产业政策和规划相容性 （1）产业政策相容性分析 建设项目为〔C1830〕服饰制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类，属于允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）规划相容性分析 建设项目位于如皋市城北街道陆桥村22组，租赁协议见附件4，建设项目用地符合如皋市城北街道土地利用总体规划和城市总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 （3）与江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）相符性 对照中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发〔2017〕30号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案，本项目符合其要求。 （4）与“《江苏省人民政府关于印发〈江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案〉的通知》（苏发〔2018〕122 号）” 根据江苏省人民政府关于印发《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的通知（苏发[2018]122号）中深化VOCS治理专项行动，“禁止建设生产和使用高VOCS的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCS含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。” 本项目不涉及喷漆工序，符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏发〔2018〕122 号）要求。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线： 对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线区域为如海运河（如皋市）清水通道维护区。本项目距如海运河2010m，距离如海运河（如皋市）清水通道维护区二级管控区1010m，不在其二级管控区范围内，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》要求。江苏省（如皋市）生态红线区域保护规划见附图3，南通市（如皋市）生态红线区域保护规划见附图4。 （2）环境质量底线： 根据2017年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线： 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于如皋市城北街道陆桥村22组，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单： 本次建设项目位于如皋市城北街道陆桥村22组，本项目属于〔C1830〕服饰制造，不在环境准入负面清单范围内。建设项目的原材料主要为劳保手套，生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 4、环境质量现状分析结论 根据2017年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。 5、环境影响分析结论 （1）营运期大气环境影响分析结论 预测结果表明，正常排放情况下DMF的最大落地浓度为0.00275mg/m3，占标率为9.17%，最大落地浓度出现距离为200m。说明本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 全厂大气卫生防护距离应为：全厂大气卫生防护距离应为：以生产车间及原料库为执行边界的100m卫生防护距离。经现场勘察，西侧陆桥村22组居民距离生产车间140米，距离原料库182m。因此卫生防护距离内无居民等敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。另外，在本项目卫生防护距离内不得再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。 （2）营运期水环境影响分析 建设项目实行“雨污分流”制，本项目初期雨水经收集后委托有资质单位处置；后期雨水经收集后排入北侧小河；蒸汽冷凝水部分作三级水喷淋塔用水及泡水使用，部分外排至北侧小河；三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。 （3）营运期声环境影响分析 经预测，项目厂界监测点昼间环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准；附近敏感点处昼间环境噪声叠加值仍符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 （4）营运期固废环境影响分析 本项目营运期间的固废能得到合理的处置或综合利用，对周围环境基本无影响。 5、污染防治措施达标分析 （1）营运期废气达标排放和污染控制 建设项目G1 DMF废气密闭收集后采用三级水喷淋塔+光催化氧化处理后通过1#15m排气筒排放。采取以上措施后，营运期废气对周围大气环境无明显影响。 （2）营运期废水达标排放和污染控制 建设项目实行“雨污分流”制，本项目初期雨水经收集后委托有资质单位处置；后期雨水经收集后排入北侧小河；蒸汽冷凝水部分作三级水喷淋塔用水及泡水使用，部分外排至北侧小河；三级水喷淋塔废水及泡水废液收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后农肥利用，不排放。 （3）营运期噪声达标排放和污染控制 建设项目设备选用低噪声设备，经隔声、减振，厂界噪声达标排放，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 （4）营运期固废达标排放和污染控制 建设项目职工生活垃圾环卫清运；化粪池污泥农肥利用；废胶皮、泡水废液及三级水喷淋废水委托有资质单位处置。固体废物实现零排放。 6、清洁生产水平分析 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 7、总量控制 根据分析，本项目大气污染物总量控制指标为VOCs：0.2021t/a（DMF：0.2021t/a）。 废水、固体废弃物可实现零排放。 根据《国民经济行业分类》，本项目属于〔C1830〕服饰制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在名录内。 对照南通市生态环境局《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，自2019年3月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门。因此，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 建设项目大气污染物排放总量在如皋市城北街道范围内平衡；废水、固废零排放，无需申报总量。 8、环境影响报告表结论 综上所述，建设项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。建成后有较高的社会、经济效益；建设项目采用了较先进的工艺技术，能耗和物耗都较低，主要污染防治措施可行，对周边各环境要素和生态系统的影响均在合理的范围之内，不会影响各环境要素的功能性质。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，建设项目在拟建地建设是可行的。 9.2建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 （6）项目竣工后，污染防治设施应当符合经批准的环评要求，项目方可投入正常生产。 （7）建议公司加强废水管理，含DMF废水不得外排，不得泄露；蒸汽冷凝水尽量全部回用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表应附以下的附表、附图、附件： 附表1 建设项目环境保护审批登记表 附件1 委托书 附件2 环评技术合同 附件3 登记信息单 附件4房屋租赁协议 附件5 声明 附件6 营业执照 附件7 法人代表身份证 附件8工程组成确认书 附图1 项目地理位置图 附图2项目周边300米土地使用状况图 附图3江苏省生态红线保护区（如皋）分布图 附图4南通市生态红线保护区（如皋）分布图 附图5建设项目厂区平面布置图 附图7 如皋市如城街道总体规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

消毒

二沉池

氧化沟

厌氧水解池

初沉池

调节池

旋流沉砂池

细格栅

出水

砂滤

进水

泡水

0.2021

9.9027

10.1313

被处理

无组织

有组织

针织手套

匀浆

S1泡水废液、N噪声

调胶

G1  DMF废气、N噪声

G1  DMF废气、N噪声

G1  DMF废气

脱模

淋浆

52.05

蒸汽

成品

浸胶

生活用水

化粪池

270

270

损耗30

300

三级水喷淋塔用水

蒸汽

10.1313

375

农肥利用

自来水

进入废气

2109.8

烘干

损耗0.517

进入废水

套膜

270

南通万顺化工科技有限公司

PU树脂、DMF

74.7

沉淀池

初期雨水

364.8687

238.15

0.0265

北侧小河

2118.93

2067.6

51.533

G1  DMF废气、W1冷凝水

终沉池

孔室絮凝池

粗格栅

74.7

2400

105

G1  DMF废气、N噪声

损耗600

3000

冷凝水

损耗42.2

PU树脂含DMF

DMF

泡水用水