建设项目环境影响报告表

项   目  名  称：     年产150万套网络服务器技改项目

建设单位（盖章）：      南通华灿电讯科技有限公司

编制日期：2019年3月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150万套网络服务器技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通华灿电讯科技有限公司 |
| 法人代表 | 吴灿华 | 联系人 | 江伟 |
| 通讯地址 | 如皋市城北街道鹿门社区9、10组 |
| 联系电话 | 17768777886 | 传真 | — | 邮政编码 | 226500 |
| 建设地点 | 如皋市城北街道鹿门社区9、10组 |
| 项目代码 | 2018-320654-39-03-669681 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及代码 | 〔C3921〕通信系统设备制造 |
| 占地面积 | 全厂占地28640m2 | 绿化面积 | 全厂2279m2 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中环保投资（万元） | 26 | 环保投资占总投资比例 | 1.3% |
| 评价经费（万人民币） | — | 预期投产日期 | 2019年4月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）和主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要生产设施详见表1-2和表1-5。 |
| 能源耗量 | 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
|  | 水（吨/年） | 13503 | 燃油（吨/年） | — |
|  | 电（千瓦时） | 2万 | 燃气（标米3/年） | — |
|  | 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水排水量及排放去向 |
| 类型 | 年产生量（t/a） | 排放去向 |
| 工业废水 | 全厂269683.75 技改新增12099.75 | 技改项目实行“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理”制，现有项目喷漆废水经1#污水处理站，阳极氧化废水经2#污水处理站¦（2#处理站能力不够时候经1#处理站），生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后再与厂区其他废水混合经总排口排放，经污水管网接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。后期雨水及清下水经雨水管网就近排入东风河。技改项目新增雾面废水经2#污水处理站处理接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 |
| 生活污水 | 全厂5400 技改不新增 |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 网络服务器，也称服务器，是提供计算服务的设备。由于服务器需要响应服务请求，并进行处理，因此一般来说服务器应具备承担服务并且保障服务的能力。网络服务器作为重要的网络基础设施，拥有广阔的市场前景。 南通华灿电讯科技有限公司位于江苏省如皋市城北街道鹿门社区9、10组，成立于2016年1月，是江苏华灿电讯股份有限公司全资子公司。其《南通华灿电讯科技有限公司新建年产25万套网络服务器项目环境影响报告书》于2016年取得如皋市行政审批局批复（文件号：皋行审环书复〔2016〕14号），《南通华灿电讯科技有限公司年产150万套网络服务器项目环境影响报告表》于2017年取得如皋经济技术开发区行政审批局批复（文件号：皋开行审环表复〔2017〕11号）。 南通华灿电讯科技有限公司根据市场需求，在总产能不变的基础上，对现有工艺进行调整，7条铝合金阳极氧化生产线技改增加雾面工艺，并增加喷砂打磨工序，增加磷回收工艺。并调整优化平面布局。 为了适应市场需求，南通华灿电讯科技有限公司拟投资2000万元，利用现有厂房，新增雾面槽7个、配套水洗槽7个、打磨机、自动喷砂机等设备共63台，项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施，达到国家相关标准。项目技改后，新增雾面、打磨工序，保持年产150万套网络服务器产能不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、技改、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于二十八、计算机、通信及其他电子设备制造业84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造，应该编制环境影响报告表。南通华灿电讯科技有限公司委托我公司开展项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、项目周边环境概况 建设项目位于如皋市城北街道鹿门社区9、10组，项目东厂界、南厂界外为花市路，西厂界外为东风河，北厂界外为金轮西路，路北侧为南通荣威娱乐用品有限公司。 项目地理位置图见附图1，项目周边300米土地使用状况图见附图2。 3、分析判定情况 （1）产业政策相容性分析 建设项目为〔C3921〕通信系统设备制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委2013年第21号令）、《关于修改<江苏省工业与信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）及《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，为允许类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类项目。 根据《电镀行业规范条件》（工信部〔2015〕64号），本项目属于其管理范围，并符合其要求，具体见表1-1。 对照《关于进一步规范涉及重点重金属污染物排放建设项目环境影响评价工作的通知》（苏环规〔2015〕1号），本项目不涉及铅、汞、铬、镉、砷这5类重点重金属，符合该政策要求。 （2）选址及用地规划相容性分析 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 建设项目位于如皋市城北街道鹿门社区9、10组，属于规划中的工业用地（如皋市城北街道总体规划图见附图3），符合土地利用总体规划和城市总体规划。 （3）与江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）相符性 根建设项目满足《两减六治三提升专项行动方案》的通知（苏发[2017]30号）的要求。 （4）“三线一单”相符性 ①生态红线 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，建设项目不在生态保护红线范围内；对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》，技改项目距离最近的生态红线保护区—水绘园风景区（内外城河及两侧绿化带、水绘园（公园）及其以南至中山路、龙游河两侧各100米、烈士陵园及红十四军公园区域）二级管控区距离为3100m，不属于生态红线区域保护规划范围，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》要求，江苏省生态红线保护区（如皋）分布图见附图4，南通市生态红线保护区（如皋）分布图见附图5。 ②质量底线 根据2017年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 ③资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网。本项目的用水、用电不会对自来水厂、供电单位产生负担。本项目选址位于工业园区内，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本次新建项目位于如皋市城北街道鹿门社区9、10组，本项目属于通信系统设备制造，不在环境准入负面清单范围内。项目的原材料主要为氟化氢铵等物质，项目合理安全储存原料。产品为网络服务器。生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 （5）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。通榆河包括焦港河，主要供水河道如皋市境内有：如泰运河、如海运河。本项目不在通榆河一级保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 4、项目概况 （1）产品方案 本次技改项目根据生产工艺增设喷砂、打磨设备，同时对部分阳极氧化线增设雾面槽和水洗槽，考虑到产品需求及后续管理的方便性，本次技改项目在维持现有项目产能不变的同时，进行工艺调整。工艺调整包括两个方面： A．原料的调整： ①本次工艺增加雾面工艺，原料增加氟化氢铵；增加喷砂、打磨设备。 B．工序的调整： ①调整雾面工序：项目7条阳极氧化线（“2、4、5、7、8、9、10”号线），在“脱脂水洗”后增加“雾面水洗”工艺 ②调整前处理“喷砂”工艺：现有项目喷砂工艺共用2台自动喷砂机，根据工艺需求，增加喷砂打磨设备，具体如下：1号线增加3台喷砂机；2号线增加2台喷砂机；4号线增加6台喷砂机、1台打磨机；5号线增加2台喷砂机；6号增设1台喷砂机、2台打磨机；8、9、10号线分别增加6台喷砂机、1台打磨机。同时配备相应的辅助设备11台空压机。 ③现有化抛废水通过磷回收系统处理后再进入2#污水处理站。 建设项目产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计规模 年运行时数 现有 技改 技改后全厂 技改阳极氧化线10条 网络服务器 175万套/年 0 175万套/年 7200h 注：项目175万套网络伺服器，本次技改项目，打磨喷砂产品130万套，雾面产品20万套。 产能匹配性分析：本次技改项目不增加现有阳极氧化产品产能，根据生产需求增设了打磨喷砂、雾面工艺，优化产品。项目增设喷砂机32台、打磨机6台、雾面槽7个。根据业主核实，设备满足打磨喷砂130万套产品，雾面槽满足20万套产品工艺。 （2）平面布置情况 本次技改依托现有项目待建厂房，不新征用地。全厂占地面积28640m2，厂区设1个出入口，位于东侧花市路。由南向北依次为食堂（4F）、厂房二(1F)、厂房三（2F）、厂房四（3F），危险品仓库位于厂房四东侧，危废库和磷回收系统在厂房三东侧。 本次技改项目对现有10条氧化线重新布局，具体布局如下： ①1号阳极氧化线位于厂房二，由北向南布置。 ②厂房三共2层，一层设置为5、6、7、8号线，线由北向南布置；二层设置为2、3、4号线，线由西向东布置，同时1条喷塑粉生产线布置在2号厂房二层。 ③厂房四共有三层，一层为喷塑粉、冲压；二层为9、10号线，由北向南布置；三楼为机加工、组装车间及仓库。建设项目厂区平面布置图见附图6。 （3）主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性 技改项目主要原辅材料见表1-2，主要原辅料理化性质及危险特性见表1-3。 表1-2 技改项目主要原辅材料 序号 生产工序 原辅料名称 年消耗量（t/a） 状态 贮存方式 1 喷砂 金刚砂 4800 固态 袋装 2 阳极氧化 氟化氢铵 14 固态 桶装 3 打磨 布伦 10 固态 袋装 4 石蜡 15 固态 袋装 表1-3 主要原辅料规格、成分表 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 1 氟化氢铵 白色或无色透明斜方晶系结晶，商品呈片状，略点酸味，相对密度为1.52，熔点125.6度，沸点240度。氟化氢铵是一种具有腐蚀性的化学物质，遇潮、水分解有毒氟化物，氮氧化物和氨气体。溶于水为弱酸，可以溶解玻璃，微溶于醇，极易溶于冷水，水溶液呈强酸性，在较高温度下能升华，能腐蚀玻璃，对皮肤有腐蚀性，有毒。 易燃 有毒 （4）主要生产设备 建设项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 建设项目主要设施一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 现有 调整前 技改 新增 全厂 1 数控等离子切割机 1300×2500mm 2 0 2 2 冲床（安装安全保护装置） T30B 12 0 12 3 数控车床 XPD35 18 0 18 4 加工中心 FANUC-D14 18 0 18 5 自动喷砂机 JCR-Z1009 2 32 34 6 喷粉/喷漆生产线 — 2 0 2 其中 预脱脂槽 L2.0×W2.2×H1.1m 2 0 2 主脱脂槽 L2.4×W2.2×H1.1m 4 0 4 水洗1槽 L1.2×W2.2×H1.1m 2 0 2 水洗2槽 L1.2×W2.2×H1.1m 2 0 2 皮膜槽 L1.7×W2.2×H1.1m 4 0 4 水洗3槽 L1.2×W2.2×H1.1m 2 0 2 纯水洗槽 L1.2×W2.2×H1.1m 2 0 2 卧式离心泵 CSW80-125 16 0 16 喷嘴 CT8040-PP 1956 0 1956 前处理烘道 L35.0×W1.2×H2.4m 2 0 2 自动静电喷粉设备 （含喷粉房、喷粉枪及粉末回收系统等） 喷粉房尺寸 L6.5×W1.8×H3.3m 2 0 2 喷漆设备 （含喷漆房、喷漆枪、供漆系统等） 底漆房尺寸 L10.0×W4.0×H3.3m 面漆房尺寸 L10.0×W4.0×H3.3m 2 0 2 固化炉 80万kcal/h 2 0 2 悬链输送线 线速3.5m/min 2 0 2 7 阳极氧化生产线 （1号线、3-10号线） 9 0 9 其中 脱脂槽 L0.8×W0.8×H1.3m 18 0 18 脱脂水洗槽 L0.8×W0.8×H1.3m 36 0 36 碱洗槽 L0.8×W0.8×H1.3m 18 0 18 碱洗水洗槽 L0.8×W0.8×H1.3m 36 0 36 中和槽 L0.8×W0.8×H1.3m 18 0 18 中和水洗槽 L0.8×W0.8×H1.3m 9 0 9 中和水洗槽 L0.8×W1.6×H1.3m 9 0 9 化抛槽 L1.8×W0.8×H1.3m 18 0 18 化抛水洗槽 L0.8×W0.8×H1.3m 18 0 18 化抛水洗槽 L1.5×W0.8×H1.3m 18 0 18 纯水洗槽 L3.5×W0.8×H1.5m 9 0 9 氧化槽 L3.5×W1.0×H1.5m 54 0 54 氧化水洗槽 L3.5×W0.8×H1.5m 63 0 63 着色槽 L3.5×W0.8×H1.5m 63 0 63 着色槽 L3.5×W1.6×H1.5m 18 0 18 着色水洗槽 L3.5×W0.8×H1.5m 54 0 54 封孔槽 L3.5×W0.8×H1.5m 18 0 18 封孔槽 L3.5×W1.6×H1.5m 18 0 18 封孔水洗槽 L3.5×W0.8×H1.5m 36 0 36 除灰槽 L3.5×W0.8×H1.5m 9 0 9 热水洗槽 L3.5×W1.0×H1.5m 18 0 18 阳极氧化烘道 L12.0×W2.0×H2.2m 9 0 9 冷冻机 20P 54 0 54 冷却塔 2t/h 54 0 54 过滤机 10t/h 27 0 27 耐酸碱泵 3HP 9 0 9 管道泵 3HP 9 0 9 鲁氏鼓风机 10HP 9 0 9 蒸汽管道 主管2"，回水管1.5" 9 0 9 进水管道 主管1.5"，支管3/4" 9 0 9 排水管道 主管3"，支管3/2" 9 0 9 打凤管道 主管3"，支管3/4" 9 0 9 半自动行车 横移、升降、低轨行走 27 0 27 机架 半自动行车轨道及立柱 9 0 9 半自动电气控制箱 L0.5×W0.35×H0.6m 27 0 27 计时报警器 蜂鸣式 99 0 99 8 阳极氧化生产线 （2号线） 1 0 1 其中 纯水洗槽 L2.4×W1.0×H1.5m 2 0 2 氧化槽 L4.5×W1.5×H1.5m 2 0 2 氧化水洗槽 L1.5×W1.0×H1.5m 12 0 12 封孔槽 L2.5×W1.5×H1.5m 2 0 2 封孔水洗槽 L1.5×W1.0×H1.5m 4 0 4 热水洗槽 L1.5×W1.0×H1.5m 2 0 2 冷冻机 20P 6 0 6 冷却塔 2t/h 6 0 6 过滤机 10t/h 3 0 3 耐酸碱泵 3HP 1 0 1 管道泵 3HP 1 0 1 鲁氏鼓风机 10HP 1 0 1 蒸汽管道 主管2"，回水管1.5" 1 0 1 进水管道 主管1.5"，支管3/4" 1 0 1 排水管道 主管3"，支管3/2" 1 0 1 打凤管道 主管3"，支管3/4" 2 0 2 半自动行车 横移、升降、低轨行走 3 0 3 机架 半自动行车轨道及立柱 1 0 1 半自动电气控制箱 L0.5×W0.35×H0.6m 3 0 3 计时报警器 蜂鸣式 11 0 11 9 纯水机 8t/h 3 0 3 10 空压机 FB-135/7 2 11 13 11 雾面槽 L0.8×W0.8×H1.3m 0 7 7 12 水洗槽 L0.8×W0.8×H1.3m 0 7 7 13 打磨机 - 0 6 6 （5）劳动定员及工作制 现有项目职工人数200人，实行三班制，每班工作8h，每年工作300天；技改项目依托现有员工，无需新增员工，全年工作时间以7200h计。 （6）公用及辅助工程 ①供水 技改项目由如皋市政给水管网供水，用水量约13503m3/a，主要用于雾面水洗工艺用水。 ②排水 技改项目实行“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理”制，现有项目喷漆废水经1#污水处理站，阳极氧化废水经2#污水处理站¦（2#处理站能力不够时候经1#处理站），生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后再与厂区其他废水混合经总排口排放，经污水管网接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。后期雨水及清下水经雨水管网就近排入东风河。技改项目新增雾面废水经2#污水处理站处理接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 ③供电 技改项目年用电量2万kW·h，由如皋市政电网提供，供电可靠，可以满足技改项目的需求。 ④动力 技改项目动力系统新增FB-135/7空压机11台。 ⑤绿化 技改项目绿化工程依托现有项目，全厂绿化面积2279m2，能够起到美化环境的作用。 ⑥贮运 技改项目原辅料及成品储存均依托现有项目，原料堆放在原料堆区，产品堆放在成品堆区，危险品存放于危险品仓库。厂内及厂区之间的运输依靠行车、叉车和平板车，厂外运输依靠社会专业物流公司。 建设项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 建设项目公用及辅助工程 工程类别 工程名称 设计能力 备注 现有项目 技改项目 全厂 贮运工程 原料堆区 2000m2 依托现有 2000m2 原料堆放 成品堆区 2000m2 依托现有 2000m2 成品堆放 危险品仓库 1500m2 依托现有 1500m2 危险品存放 公用工程 给水系统 285090t/a 13503t/a 298593t/a 市政供水 纯水系统 24t/h 0 24t/h 纯水设备 污水系统 262984t/a 12099.75t/a 275083.75t/a 雨污分流 清下水系统 5170t/a 0 5170 t/a 雨水管网 供电系统 482万kw·h 2万kw·h 484万kw·h 市政供电 供汽系统 19600t/a 0t/a 19600 t/a 管道输送 动力系统 16m3/min 128m3/min 144m3/min 空压机 供气系统 氧气 500m3/a 0 500m3/a 瓶装外购 天然气 107.41万m3/a 0 107.41万m3/a 管道输送 绿化工程 2279m2 依托现有 2279m2 本地草树种 环保系统 废气处理 喷砂打磨粉尘 自带袋式除尘装置2套 增加袋式除尘器3套 布袋除尘器5套 达标排放 颜料尘 旋风除尘+滤芯双极过滤装置2套 — 旋风除尘+滤芯双极过滤装置2套 达标排放 固化废气、喷底漆/面漆废气、底漆/面漆烘干废气 水幕+气水分离装置4套 — 水幕+气水分离装置4套 达标排放 二级活性炭吸附装置2套 — 二级活性炭吸附装置2套 达标排放 硫酸雾、磷酸雾和NOx、氨、氟化物 吸风装置+碱液吸收塔9套 依托现有 吸风装置+碱液吸收塔9套 达标排放 废水处理 1#污水处理站 200m3/d 依托现有 200m3/d 达标排放 2#污水处理站 650 m3/d 依托现有 650 m3/d 达标排放 150m3初期雨水池 1座 依托现有 1座 达标排放 100m3事故池 - 1座 1座 达标排放 化粪池 3座 依托现有 3座 达标排放 隔油池 1座 依托现有 1座 达标排放 噪声治理 隔声、减震 隔声、减震 隔声、减震 厂界达标 固废处理 一般固废库 50m2 依托现有 50m2 安全处置 危废库 216m2 依托现有 216m2 安全处置 （7）项目建设规模及经济效益 技改项目总投资2000万元，项目建成后年产150万套网络服务器，预计年销售收入2000万元，利税600万元。 （8）环保投资 表1-6 项目环保投资一览表 污染源 环境保护设施名称 投资估算 （万元） 预期效果 进度 废气 自带袋式除尘装置3套 6 达标排放 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用 增加集气装置依托现有“吸风装置+碱液吸收塔”7套 7 15m排气筒3根 3 废水 依托现有污水站 0 达标排放 噪声 基础减震、厂房隔声 10 厂界达标 固废 一般固废库 依托现有 安全处置 危废库 依托现有 绿化 绿化面积2279m2 依托现有 符合管理要求 合计 26 占总投资的1.3% — |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 1、与建设项目有关的污染情况及环境问题 （1）现有项目环保手续概况 南通华灿电讯科技有限公司位于江苏省如皋市城北街道鹿门社区9、10组，成立于2016年1月，是江苏华灿电讯股份有限公司全资子公司。其《南通华灿电讯科技有限公司新建年产25万套网络服务器项目环境影响报告书》于2016年取得如皋市行政审批局批复（文件号：皋行审环书复〔2016〕14号）；其《南通华灿电讯科技有限公司年产150万套网络服务器项目环境影响报告表》于2017年取得如皋经济开发区行政审批局批复（文件号：皋开行审环表复〔2017〕11号），项目正在建设，尚未验收。项目环保批文见表1-7。 表1-7 项目环保手续一览表 项目名称 批复文号 南通华灿电讯科技有限公司新建年产25万套网络服务器项目环境影响报告书 皋行审环书复〔2016〕14号 南通华灿电讯科技有限公司年产150万套网络服务器项目环境影响报告表 开行审环表复〔2017〕11号 （2）现有项目生产工艺 现有项目总生产工艺流程图见图1-1，喷涂线生产工艺流程图见图1-2，阳极氧化生产工艺流程图见图1-3。 图1-1 现有项目总生产工艺流程图 图1-2 现有项目喷涂线生产工艺流程图 图1-3 现有项目阳极氧化生产工艺流程图 （3）现有项目污染物排放情况 ①废气 现有项目废气污染物主要包括：喷砂粉尘、硫酸雾、颜料尘、固化废气（以VOCs计）、天然气燃烧废气、底漆房废气、底漆烘干废气、面漆房废气、面漆烘干废气、磷酸雾、NOx以及食堂废气等。 喷砂粉尘采用自动喷砂机自带袋式除尘装置处理后经1#15m排气筒排放；硫酸雾、磷酸雾和NOx经“吸风装置+碱液吸收塔”处理后经2#、5#、8#~14#15m排气筒排放；颜料尘经“旋风除尘+滤芯双极过滤装置”、底漆房废气和面漆房废气经“水幕+气水分离装置”处理后与固化废气、底漆烘干废气和面漆烘干废气一起引至同1套“二级活性炭吸附装置”处理，尾气经3#、6#15m排气筒排放；天然气燃烧废气经4#、7#15m排气筒直接排放。 ②废水 现有项目排水实行“雨污分流、清污分流、污污分流、分质处理”制，各类废水经厂区污水处理站（喷涂线前处理废水及车间含油废水先经处理工艺1、阳极氧化废水先经处理工艺2、生活污水先经化粪池、食堂废水先经隔油池后化粪池）、含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后处理达标后排入污水管网，接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。各污染物接管要求执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准限值，如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。后期雨水及清下水收集后排入雨水管网，汇入东风河。现有项目水平衡图见图1-4。 ③噪声 现有项目噪声污染源主要包括数控等离子切割机、数控车床、加工中心、冲床、空压机、冷却塔等设备运转产生的噪声，源强在75~95dB（A），通过基座减震、厂房隔声及距离衰减后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4（东、南）类标准，对周围声环境影响较小。 ④固体废物 现有项目产生的废液压油、废切削液、废皮膜槽液、废滤芯、喷枪头清洗废液、废脱脂槽液、废碱洗槽液、废中和槽液、废化抛槽渣、废氧化槽液、废氧化槽渣、废封孔槽液、废润滑油、漆渣、颜料灰、废活性炭和污水处理站污泥属于危险废物，其中喷枪头清洗废液回用于调漆，其余危险废物收集后暂存于厂内危废库，后委托泰州明锋或九洲固废处理处置。现有项目产生的边角料可作废品出售、化粪池污泥可作农肥利用，隔油池废油必须由持有资质油脂回收单位回收，其余固体废物均委托环卫部门清运处置。 ⑤现有项目污染物排放汇总 根据现有项目环评文件，现有项目建成后污染物排放汇总见表1-8。 表1-8 现有项目建成后主要污染物排放情况 单位：t/a 类别 污染物 名称 全厂排放总量 废水 废水量 262984（262984） COD 83.108（13.149） NH3-N 9.073（1.315） SS 33.856（2.630） TP 1.439（0.131） 动植物油 0.081（0.081） 石油类 1.790（0.263） LAS 2.041（0.131） 氟化物 0.370（0.370） 总铝 0.552（0.552） 总镍 0.0007（0.0007） 总锆 0.014（0.012） 废气 （有组织） 颗粒物 0.1193 硫酸雾 0.9497 磷酸雾 0.2905 NOx 2.1469 VOCs 0.5824 二甲苯 0.2884 SO2 0.4266 废气 （无组织） 颗粒物 0.0240 硫酸雾 1.0553 磷酸雾 0.3228 NOx 0.0420 VOCs 0.1190 二甲苯 0.0590 固废 一般固废 0 危险废物 0 生活垃圾 0 注：废水排放量括号外为接管量，括号内为最终外排量。 （4）现有项目卫生防护距离情况 现有项目需设置以厂房二、厂房三及厂房四为执行边界的100m大气卫生防护距离。根据现场勘察，周围300m范围无居民等环境敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。 （5）现有项目存在问题 现有项目暂未建成投产，不存在环保问题。 （6）“以新带老”情况 本次技改项目阳极氧化工艺流程与现有项目略有不同，由于现有项目暂未建成投产，考虑到产品需求及后续管理的方便性，本次技改在维持现有项目产能不变的同时，将现有项目阳极氧化线工艺流程调整为与技改项目一致。工艺调整包括两个方面： A．原料的调整： ①本次工艺增加雾面工艺，原料增加氟化氢铵；增加喷砂、打磨设备。 B．工序的调整： ①调整雾面工序：项目7条阳极氧化线（“2、4、5、7、8、9、10”号线），在“脱脂水洗”后增加“雾面水洗”工艺 ②调整前处理“喷砂”工艺：现有项目喷砂工艺共用2台自动喷砂机，根据工艺需求，增加喷砂打磨设备，具体如下：1号线增加3台喷砂机；2号线增加2台喷砂机；4号线增加6台喷砂机、1台打磨机；5号线增加2台喷砂机；6号增设1台喷砂机、2台打磨机；8、9、10号线分别增加6台喷砂机、1台打磨机。同时配备相应的辅助设备11台空压机。 ③现有化抛水先经过磷回收系统处理后再进入2#污水处理站。 2、建设项目所在地污染及主要环境问题 技改项目位于如皋市城北街道鹿门社区9、10组，根据调查，区域内的主要废水污染源见表1-9。 表1-9 评价区域内工业废水污染源排放状况 序号 污染源 废水量 （万t/a） 主要污染物（t/a） 排放去向 COD 1 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 35.7 31.26 恒发污水 处理厂 2 南通雷成染整有限公司 60 50.84 3 南通泰慕士服装有限公司 41 45.65 4 南通多邦印染有限公司 33 33 5 江苏金元亚麻有限公司 32 128 6 如皋高压电器有限公司 2.8 1.36 7 江苏长寿食品有限公司 17.8 7.56 8 中国肠衣城 24 45.6 9 南通爱康新能源投资有限公司 27.97 36.33 （2）区域大气污染源调查 根据调查，区域内的主要工业大气污染源见表1-10。 表1-10 评价区域内工业废气污染源排放状况 序号 企业名称 锅炉规模t/h 污染治理措施 排放量 (t/a) 特征污染物排放情况 (t/a) 烟尘 SO2 非甲烷总烃 乙醇 HCl H2SO4 1 上海轮胎橡胶(集团)如皋 有限公司 3*20 JD磁化脱硫除尘 15.23 17.43 95.93 — — — 2 江苏联众肠衣有限公司 4 湿式脱硫除尘一体化 2.89 3.5 — 1.96 — — 3 南通雷成染整有限公司 5 湿式脱硫除尘一体化 10.6 16.48 — — — — 4 南通泰慕士服装有限公司 2 湿式脱硫除尘一体化 1.5 3.45 — — — — 5 如皋高压电器有限公司 — — — — 0.31 — 0.33 0.16 6 江苏长寿食品有限公司 10 湿式脱硫除尘一体化 10.3 15.42 — — — — 7 南通爱康新能源投资有限公司 — — — — — — — 1.52 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 如皋市位于南通市的中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′~32°30′。东经120°20′~120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 项目地理位置图见附图1，项目周边300米土地使用状况图见附图2。 2、地形地貌 如皋市属于长江三角洲海相，河相沉积的沙嘴沙洲沉积平原部分，成土母质以江淮冲积物为主体，属扬子地层第一分层部分区。境内地势平坦，地面平均海拔2-6米（废黄河口基面），地貌分区为南通市五个地貌分区中的北岸古沙咀区。本地区地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下，为浅原构造地震。 项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0～72米，层底埋深31～72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。 地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密-中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。 根据《中国地震动参数区划图GB18306-2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 3、气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.9℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2015年降雨量1424.7mm；年主导风向为：春夏以东南风为主，冬季以西北风居多，年平均风速3.0米/秒。 冬春贴地逆温频率较高，平均达57%；大气稳定度以中性D为主（Twner法），其次是稳定状态E，各类稳定度下混合层平均高度分别为A：1200m，B：1002m，C：391m， D：451m，E：309m，F：130m。 4、水文 如皋位于河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。 全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪、干旱，盐渍的水利系统。 项目周边主要水体为如泰运河、通扬运河、四清河、东风河、红旗河和文革河。 如泰运河为二级河道，其水文状况受长江潮汐和港闸双重影响，河宽40m，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水体正常流向由西向东，水深3~4m，枯水期流速平均约为0.08m/s，枯水期流量约2.8m3/s；平水期流速平均约为0.14m/s，平水期水流量约6m3/s。 通扬运河为二级河道，其水流方向通常是由南向北，河宽50m，水深3~4m，枯水期流速平均约为0.06m/s，丰水期流量约1m3/s。 四清河自如海运河向东汇入东风河，河宽10m，水深2m，流量4 m3/s，流速0.2m/s。 东风河自如泰运河向北汇入红旗河，河宽20m，水深3m，流量39 m3/s，流速0.65m/s。 红旗河自如海运河向东汇入通扬运河，河宽20m，水深3m，流量38m3/s，流速0.2m/s。 文革河自如海运河向东汇入东风河，河宽10m，水深2m，流量4m3/s，流速0.2m/s。 四清河、东风河、红旗河和文革河兼有灌溉和排涝的功能。 5、土壤、植被、生物多样性 评价区内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 评价区内天然木本植物缺乏，主要为人工种植的杨树、桑树、柳树、龙柏、棕榈、构树、广玉兰、女贞；常见的草本植物有芦苇、芦竹、茅草、葎草、牛筋草、狗尾草、蒲公英、藜、蓼等。野生动物有蛙、鸟、蛇、野兔及黄鼠狼等。农业现状栽培植被有三麦、棉花、油菜、玉米、花生、蚕豆、黄豆及瓜类蔬菜等。 由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、如皋市社会环境简况 如皋市隶属江苏省南通市，地处长江三角洲北翼，北纬32°00′~32°30′、东经120°20′~120°50′。如皋市南临长江，东频南黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海150 公里，西距南京200 公里。全市总面积约为1477 平方公里（不含长江水面），人口约142万，其中市区面积约为35 平方公里，人口约40 万。 江苏历史文化名城如皋已有1600多年建县史，有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80年代以来，如皋先后有600多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20多万亩。 世界长寿养生福地被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋 145.28万人中百岁老人高达270多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90岁以上的老人有4000多人，80岁以上的老人有40000多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土，在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和已经通车的苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。苏通大桥的通车，使如皋到上海的车程缩短到90分钟。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济开发区（南区）以及如皋经济开发区（北区）作为省级经济开发区并拥有17.2公里的黄金岸线资源，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机。20个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2、如皋市城北街道社会环境简况 如皋经济技术开发区又称如皋市城北街道，是1993年12月经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2013年1月17日成功晋级国家经济技术开发区。是城市依托型、生态环保型、产业集聚型、服务高效型的现代都市型经济强区。现辖22个社区，面积91.8平方公里，人口15万人。区内基础设施完善。2005年通过ISO14001国际环境质量体系认证，将全面建成江苏最大、苏中唯一的金属表面处理中心，污水管网、供热管网、天然气管道初步实现全覆盖，道路框架实现“六横六纵”，基础设施达到“九通一平”。 开发区区位优势凸显。地处上海经济圈1.5小时，周边200公里范围内，拥有七个机场、六条高速、五个开放港口、四座跨 江大桥、三条铁路。从如皋港东侧穿江而过的沪通城际轨道交通、锡通高速于2012年建成通车后，到上海的距离将从90分钟的车程缩短到40分钟内，海陆空铁水立体交通网络为企业的货物运输提供了强有力的保障。 开发区内物流通关便捷。具有良好的物资集散和仓储条件，大大方便企业的物流配送，尤其是价格低廉、条件优越的水运资源、铁路运输，大大降低企业的物流成本；国家一类开放口岸如皋港使物流通关更快速、便捷、低廉。 2015年全区完成GDP194.8亿元，工业增加值132.53亿元，一般预算收入9.79亿元，实际到账外资9777万美元。 区内35米宽水泥路面主干道和24米、15米宽水泥路面、沥青路面次干道已全面建成，与全国公路运输网络直接沟通。 开发区东、西片区两个110千伏变电所和已并网发电的热电厂呈“三足鼎立”之势，形成了变回路不间断供电系统。 开发区地表水、地下水十分丰富，水质优良，市区自来水厂自来水管道已全面接进区内，形成了5万吨的日供水能力。 开发区邮电支局功能齐全，装机容量14000门，可提供无线寻呼、移动电话、特快专递、图文传真、数字微波等服务。

# 三、环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）城市空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价工作等级为二级，调查项目所在区域环境质量达标情况及评价范围内评价因子的环境质量监测数据用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 ①环境质量达标情况 本项目所在区域空气质量现状评价引用《如皋市环境质量状况公报（2017年）》中的数据，具体见下表。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/ m3） 标准值/（μg/ m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 18 60 30 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70 达标 PM10 年平均质量浓度 78 70 111.4 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.6 不达标 CO 日平均质量浓度 808 4000 20.2 达标 O3 8小时平均质量浓度 112 160 70 达标 项目所在区域为不达标地区。 ②区域污染物环境质量现状 项目评价因子为氨、氟化物及颗粒物。其中颗粒物属于基本污染物，采用如皋市环境质量监测网中2017年连续监测数据统计；氨、氟化物为其他污染物补充7d监测有效数据。 基本污染物环境质量现状统计如下： 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 评价标准（μg/m3） 最大浓度占标率 超标频率 达标情况 X Y 如皋监测站 120.553354 32.369350 PM10 年平均质量浓度 78 70 2.12 6.3 不达标 其他污染物监测点位及监测结果如下，监测报告见附件。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 项目所在地 120°31'58.27"E 32°24'49.94"N 氨、氟化物 2019.1.21-1.27 - 0 鹿门西小区 120°31'21.35"E 32°25'12.19"N 氨、氟化物 2019.1.21-1.27 NW 1066 7d监测结果统计如下。 表3-4其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位名称 监测点坐标 污染物 评价标准（μg/m3） 监测浓度范围（μg/m3） 最大浓度占标率 超标率% 达标情况 X Y 项目所在地 120°31'58.27"E 32°24'49.94"N 氨 200 25-119 0.595 0 达标 氟化物 7 0.38-0.88 0.13 0 鹿门西小区 120°31'21.35"E 32°25'12.19"N 氨 200 23-131 0.655 0 达标 氟化物 7 0.35-0.9 0.129 0 注：氨监测为小时值，氟化物监测的为日均值。 根据监测结果表明，项目所在区域，氨、氟化物环境质量达标。 （2）酸雨 2017年我市降水总体呈弱酸性，降水pH均值为6.08，酸雨频率为7.5%。 （3）废气和主要废气污染物排放量 2017年全市工业废气排放量为129亿立方米，二氧化硫排放量为1911吨，氮氧化物排放量为1339吨，烟（粉）尘排放量为1497吨。 2、水环境质量现状 （1）饮用水源水 2017年集中式水源地和备用水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表1Ⅲ类、表2和表3标准，水质状况良好。 （2）地表水 2017年，全市共设碾砣港闸、焦港桥、夏堡北大桥、曙光电灌站、勇敢大桥、新省道334公路桥、新国道204公路桥、长庄大桥、林梓大桥、东陈大桥、环西大桥等11个“水十条”考核断面，除夏堡北大桥、曙光电灌站和林梓大桥等3个断面未达到相应的功能区标准，其余各断面均达到相应的功能区标准。全年总体水质为轻度污染，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占54.5%，Ⅳ类水质断面占36.4%，Ⅴ类水质断面占9.1%。 （3）地下水 2017年两地下水测井所测指标均值除化肥厂氨氮超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1Ⅳ类标准外，其余所测指标均值均符合标准。 （4）废水和主要污染物排放量 2017年，全市工业废水排放总量为1026万吨。工业废水中主要污染物化学耗氧量（COD）排放量为1243吨。城市生活污水排放量（含全市各乡镇进入污水处理厂的量）3398万吨。 3、声环境质量现状 2017年市区区域声环境质量昼间平均等效声级值为51.7分贝，总体质量等级为二级（较好）。 （2）道路交通噪声 2017年全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为64.0分贝，质量等级为一级（好）。 （3）功能区噪声 2017年，如皋市功能区噪声1类区声环境质量达到相应功能区要求，2类区昼夜间、3类区昼夜间和4a类区夜间声环境质量未达到相应功能区要求。 （4）本项目周边声环境质量 根据本项目声源特点及评价区环境特征，于2019年1月23日和2019年1月24日在项目各厂界布设4个监测点N1、N2、N3、N4，，进行昼、夜间噪声实测，测点位置见附图2。噪声测量结果见表3-1。 表3-1 声环境质量现状监测数据 单位：dB（A） 监测时间 监测点 标准级别 昼间 达标 状况 夜间 达标状况 监测值 标准限值 监测值 标准限值 2019.1.23 N1东厂界 4a类 63.4 70 达标 53.8 55 达标 N2南厂界 4a类 65.4 70 达标 52.4 55 达标 N3西厂界 3类 59.8 65 达标 52.7 55 达标 N4北厂界 3类 61.4 65 达标 51.2 55 达标 2019.1.24 N1东厂界 4a类 65.3 70 达标 52.9 55 达标 N2南厂界 4a类 62.7 70 达标 53 55 达标 N3西厂界 3类 62.8 65 达标 51.3 55 达标 N4北厂界 3类 63.3 65 达标 52.1 55 达标 根据上表监测结果，建设项目各厂界昼夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a（东、南）类标准，项目所在地声环境质量良好。 4、固体废物 2017年，全市工业固体废物产生量为22.87万吨，其中危险废物产生量为9.34万吨，工业废物综合利用量14.52万吨，处理量为4.79万吨，贮存量7.39万吨。到2017年底，全市共有城镇污水处理厂21座，实际处理污水量11.39万吨/天，日产生污泥量80.72吨。污泥规范化处置率达到100%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价工作等级为二级，详见表3-2。 表3-2 环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离/m X Y 大气环境 120°32'36.14"E 32°25'15.92"N 鹿门居 居民 《环境空气 量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 NE 1050 120°32'16.05"E 32°24'32.78"N 西蔡家庄 SE 518 120°31'10.90"E 32°23'52.23"N 陆桥村 SW 1700 120°30'50.74"E 32°24'40.80"N 蚂蚁庄 SW 567 120°30'39.14"E 32°25'4.51"N 马庄村 NW 1360 120°31'5.67"E 32°25'19.30"N 鹿门西小区 NW 688 120°30'40.64"E 32°25'44.54"N 龙池村 NW 1800 表3-2 建设项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距厂界最近距离（m） 规模 环境功能 地表水 环境 通扬运河 E 1900 二级河道 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 如泰运河 S 2500 二级河道 四清河 S 1100 四级河道 红旗河 N 1300 四级河道 东风河 — — 四级河道 文革河 N 100 四级河道 生态 水绘园风景区二级管控区 SE 3100 — 风景名胜保护

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、NOx、TSP、PM10及PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氟化物执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”；氨执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子 取值时间 单位 标准限值 执行标准 SO2 年平均 μg/ m3 60 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 日平均 μg/ m3 150 1h平均 μg/ m3 500 NO2 年平均 μg/ m3 40 日平均 μg/ m3 80 1h平均 μg/ m3 200 NOX 年平均 μg/ m3 50 日平均 μg/ m3 100 1h平均 μg/ m3 250 PM10 年平均 μg/ m3 70 日平均 μg/ m3 150 PM2.5 年平均 μg/ m3 35 日平均 μg/ m3 75 氟化物 1h平均 μg/ m3 20 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 24h平均 μg/ m3 7 NH3 1h平均 μg/ m3 200 《室内空气质量标准》（GBT18883-2002） 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号），通扬运河、如泰运河为III类水质控制区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；根据城北街道环境功能规划，项目周围东风河、文革河、四清河、红旗河为III类水质控制区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，SS标准限值参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 评价因子 单位 标准限值 执行标准 pH 无量纲 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类 COD mg/L ≤20 NH3-N mg/L ≤1.0 TP mg/L ≤0.2 石油类 mg/L ≤0.05 氟化物（以F-计） mg/L ≤1.0 LAS mg/L ≤0.2 SS mg/L ≤30 《地表水资源质量标准》（SL63-94） 3、声环境质量标准 根据项目所在地声环境功能区划，本项目所在区域为环境噪声3类功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），相邻区域为3类声环境功能区时，交通干线边界线外20m±5m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，本项目南厂界距惠民西路18m，东厂界距花市路1m，因此东、南厂界声环境质量执行4a类标准，其余区域声环境质量执行3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 适用区域 功能区类别 标准限值（dB(A)） 执行标准 昼间 夜间 东、南厂界 4a类 ≤70 ≤55 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 西、北厂界 3类 ≤65 ≤55 4、土壤环境质量标准 评价区域土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染物风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），具体见表4-4。 表4-4 建设用地土壤污染物风险管控标准（基本项目） 单位：mg/kg 序号 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 20① 60① 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 38 33 82 7 镍 150 900 600 2000 5、地下水环境质量标准 地下水标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。具体见表4-5。 表4-5 地下水质量标准 项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 V类 pH 6.5～8.5 5.5～6.5或8.5～9 <5.5或>9 色度 ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 溶解性总固体(mg/L) ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 硫酸盐(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 氯化物(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 铁(Fe)(mg/L) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2.0 >2.0 铜(Cu)(mg/L) ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 >1.5 锌(Zn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0 钴(Co)(mg/L) ≤0.005 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 挥发性酚类(以苯酚)(mg/L) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.0l >0.01 高锰酸盐指数(mg/L) ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10 硝酸盐(以N计) (mg/L) ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 >30 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 >4.8 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 >1.5 氟化物(mg/L) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0 氰化物(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 汞(Hg)(mg/L) ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 >0.002 砷(As)(mg/L) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 >0.05 硒(Se)(mg/L) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 >0.1 镉(Cd)(mg/L) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 >0.01 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 铅(Pb)(mg/L) ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 >0.1 铍(Be)(mg/L) ≤0.00001 ≤0.0001 ≤0.002 ≤0.06 >0.06 钡(Ba)(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤0.7 ≤4.0 >4.0 镍(Ni)(mg/L) ≤0.002 ≤0.002 ≤0.02 ≤0.1 >0.1 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 技改项目不增加阳极氧化产能，技改增加了雾面工艺、喷砂工艺。则本项目颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关阐述，该标准适用于阳极氧化表面处理工艺设施。本技改项目阳极氧化线废气主要为氟化物、NH3，氟化物排放浓度执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5及表6要求；NH3排放标准参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。具体见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物 排气筒高度（m） 标准限值 执行标准 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 颗粒物 15 120 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 氟化物 15 7 — — 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5及表6要求 单位产品基准排气量 — 18.6（m3/m2单层镀） NH3 15 -- 4.9 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 注：本项目排气筒均高出周边200m半径范围内建筑物5m以上。 2、水污染物排放标准 （1）技改项目实行“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理”制，现有项目喷漆废水经1#污水处理站，阳极氧化废水经2#污水处理站，生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后再与厂区其他废水混合经总排口排放，经污水管网接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。后期雨水及清下水经雨水管网就近排入东风河。 （2）根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关阐述，该标准适用于阳极氧化表面处理工艺设施，排水量指生产设施或企业向法定边界以外排放的废水量（包含厂区生活污水）。又根据该标准，企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞执行本标准排放限值，其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂商定，并报当地环境保护主管部门备案，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关标准要求。 现有项目经建设单位与如皋市恒发污水处理厂商定，本单位排放的总镍、总锆（类比总镍）及总铝执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准限值；COD、NH3-N、SS、TP、石油类、动植物油、氟化物、LAS及色度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准要求。如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A及表3标准。 （3）根据省环保厅《关于对如皋经济开发区有关入园文件项目一类污染物实行集中处理请示的复函》及南通市环保局《关于原则同意如皋市金属表面处理园项目一类污染物实行集中处理的函》（通环管函﹝2013〕035号），现有项目含镍废水纳入如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理时，其总镍进水浓度不受限于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求。 根据《如皋市金属表面处理中心金属表面处理污水处理厂废水处理及回用工程项目环境影响报告书》环评批复，如皋宏皓金属表面水处理有限公司设计进水浓度见表4-8，处理后总镍的接管浓度执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，其它污染物接管浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表4-9和表4-10。 表4-8 如皋宏皓金属表面水处理有限公司设计进水浓度要求 污染物 pH COD 重金属离子总量 NH3-N TP CN- 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 标准限值 0～14 <200 <150 <40 <25 <150 表4-9 如皋市恒发污水处理厂接管要求 污染物名称 单位 标准限值 污染物排放监控位置 执行标准 pH — 6~9 企业废水总排口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD mg/L 500 企业废水总排口 SS mg/L 400 企业废水总排口 石油类 mg/L 20 企业废水总排口 动植物油 mg/L 100 企业废水总排口 氟化物 mg/L 20 企业废水总排口 LAS mg/L 20 企业废水总排口 NH3-N（以N计） mg/L 45 企业废水总排口 《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 TP（以P计） mg/L 8 企业废水总排口 色度 倍 64 企业废水总排口 总镍 mg/L 0.5 宏皓污水处理厂废水排放口 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2 总锆（类比总镍） mg/L 0.5* 1#污水处理站废水排放口 总铝 mg/L 3.0 企业废水总排口 单位产品基准排水量 L/m2单层镀 200 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 注：由于国家现行标准未对总锆作出规定，根据职业接触限值（锆及其化合物PC-TWA：5mg/m3，镍及其化合物PC-TWA：1mg/m3）类比总镍排放标准。 表4-10 如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准 污染物名称 单位 标准限值 执行标准 pH — 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A及表3标准 COD mg/L 50 SS mg/L 10 NH3-N（以N计） mg/L 5（8）① TP（以P计） mg/L 0.5 石油类 mg/L 1 动植物油 mg/L 1 氟化物 mg/L 10 LAS mg/L 0.5 色度 倍 30 总镍 mg/L 0.05 总锆（类比总镍） mg/L 0.05② 总铝 mg/L 3.0③ 注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ②由于国家现行标准未对总锆作出规定，根据职业接触限值（锆及其化合物PC-TWA：5mg/m3，镍及其化合物PC-TWA：1mg/m3）类比总镍排放标准； ③总铝参照《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2标准限值。 清下水水质标准执行南通市地方环保控制要求，即COD≤40mg/L、SS≤40mg/L。 3、噪声排放标准 根据项目所在地声环境功能区划，营运期东、南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表4-11。 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域 功能区类别 标准限值（dB（A）） 执行标准 昼间 夜间 东、南厂界 4类 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 西、北厂界 3类 65 55 4、固体废物排放标准 项目产生的一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制指标 技改项目建成后全厂污染物排放总量控制（考核）指标见表4-12。 表4-12 全厂污染物排放总量控制（考核）指标 单位：t/a 类别 污染物 名称 现有项目 排放量 技改项目 排放量 “以新带老” 削减量 全厂排放总量 排放增减量 废水 废水量 262984 12099.75 0 275083.75 12099.75 COD 83.108（13.149） 1.08（0.6） 0 84.188（13.749） 1.08（0.6） NH3-N 9.073（1.315） 0.12（0.06） 0 9.193（1.375） 0.12（0.06） SS 33.856（2.630） 0.65（0.12） 0 34.506（2.75） 0.65（0.12） TP 1.439（0.131） 0 0 1.439（0.131） 0 动植物油 0.081（0.081） 0 0 0.081（0.081） 0 石油类 1.790（0.263） 0 0 1.790（0.263） 0 LAS 2.041（0.131） 0 0 2.041（0.131） 0 氟化物 0.370（0.370） 0.24（0.12） 0 0.61（0.490） 0.24（0.12） 总铝 0.552（0.552） 0.02（0.02） 0 0.572（0.572） 0.02（0.02） 总镍 0.0007（0.0007） 0 0 0.0007（0.0007） 0 总锆 0.014（0.012） 0 0 0.014（0.012） 0 废气 （有组织） 颗粒物 0.1193 0.415 0 0.5343 0.415 硫酸雾 0.9497 0 0 0.9497 0 磷酸雾 0.2905 0 0 0.2905 0 NOx 2.1469 0 0 2.1469 0 VOCs 0.5824 0 0 0.5824 0 二甲苯 0.2884 0 0 0.2884 0 SO2 0.4266 0 0 0.4266 0 氟化物 0 0.014 0 0.014 0.014 NH3 0 0.392 0 0.392 0.392 废气 （无组织） 颗粒物 0.0240 0.43 0 0.454 0.43 硫酸雾 1.0553 0 0 1.0553 0 磷酸雾 0.3228 0 0 0.3228 0 NOx 0.0420 0 0 0.042 0 VOCs 0.1190 0 0 0.119 0 二甲苯 0.0590 0 0 0.059 0 氟化物 0 0.014 0 0.014 0.014 NH3 0 0.4 0 0.4 0.4 固废 一般固废 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 注：废水污染物中括号外的为接管量，括号内的为外排量；废水接管量指经过厂区污水处理站及如皋宏皓金属表面水处理有限公司预处理后接入管网的量。 2、平衡方案 根据《国民经济行业分类》，本次技改项目属于〔C3921〕通信系统设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》内二十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39，本项目不属于其他电子玻璃、电子专用材料、电子元件、印制电路板、半导体器件、显示器件及光电子器件、电子终端产品制造且不涉及电镀和喷漆工艺；对照三十三、通用工序中81电镀设施，本次技改项目不增加现有阳极氧化产能，仅增加打磨、雾面工艺，技改项目不涉及电镀、电铸、电解加工、刷镀、化学镀、热浸镀（溶剂法）以及金属酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、氧化、磷化、钝化等任一工序。 因此，本次技改项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录》内。对照南通市生态环境局《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，自2019年3月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门。因此，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 大气污染物总量控制指标由如皋市环境保护主管部门在如皋市城北街道总量控制余量中协调解决；项目废水污染物控制指标拟在如皋市恒发污水处理厂总量控制余量中协调解决；固废零排放，无需申报总量。 |

# 五、建设项目工程分析

建设项目工艺流程简述（图示）： 本次技改项目不增加阳极氧化产能，技改项目阳极氧化工艺流程与现有项目略有不同，由于现有项目暂未建成投产，考虑到产品需求及后续管理的方便性，本次技改在维持现有项目产能不变的同时，将现有项目阳极氧化线工艺流程调整为与技改项目一致。工艺调整包括两个方面： A．原料的调整： ①本次工艺增加雾面工艺，原料增加氟化氢铵；增加喷砂、打磨设备。 B．工序的调整： ①调整雾面工序：项目7条阳极氧化线（“2、4、5、7、8、9、10”号线），在“脱脂水洗”后增加“雾面水洗”工艺，其他工艺不变。 ②调整前处理“喷砂”工艺：现有项目喷砂工艺共用2台自动喷砂机，根据工艺需求，增加喷砂打磨设备，具体如下：1号线增加3台喷砂机；2号线增加2台喷砂机；4号线增加6台喷砂机、1台打磨机；5号线增加2台喷砂机；6号增设1台喷砂机、2台打磨机；8、9、10号线分别增加6台喷砂机、1台打磨机。同时配备相应的辅助设备11台空压机。 ③现有化抛废水先经过磷回收装置，再进入2#污水处理站。 技改生产工艺流程及产污节点图如下： 图5-1 技改生产线生产工艺流程及产污节点图 技改项目在现有脱脂水洗后增加雾面工艺具体如下： （1）雾面：使用30%氟化氢铵进行雾面处理。温度要求在100℃左右，初始采用电加热，之后采用冷冻机保持温度。雾面原理：氟化氢铵极易溶于水，水溶液成酸性对铝件表面进行酸蚀作用，呈现出亚光的效果。 产污环节：此工序产生G1氨气、G2氟化物、S1雾面槽液。 （2）水洗：雾面后将铝合金件置入雾面水洗槽进行清洗，去除表面残留的槽液。雾面水洗采用自来水，常温处理1min，处理方式为溢流式（溢流速度为0.24t/h）。 产污环节：雾面水洗过程中产生的W1雾面废水。 技改阳极氧化线工序工作条件见表5-1。 表5-1 阳极氧化线工序工作条件 工序 槽体/烘道尺寸 数目 处理时间 处理温度 加热方式 处理方式 雾面 L0.8×W0.8×H1.3m 7 3~5min 100℃ 蒸汽加热 浸泡 雾面水洗 L0.8×W0.8×H1.3m 7 1min 常温 — 溢流 氟元素平衡 主要污染工序： （1）大气污染工序：喷砂工序产生的G1喷砂粉尘，雾面工序产生的G1氨气、G2氟化物； （2）水污染工序：雾面废水； （3）噪声污染工序：各类设备运转产生的噪声； （4）固体废物产生工序：S1雾面槽液、布袋收集粉尘。 污染源源强分析 1、废气 （1）G1喷砂、打磨粉尘 现有项目1号线喷砂工艺共用2台自动喷砂机，根据工艺需求，增加喷砂打磨设备，具体如下：1号线增加3台喷砂机；2号线增加2台喷砂机；4号线增加6台喷砂机、1台打磨机；5号线增加2台喷砂机；6号线设1台喷砂机、2台打磨机；8、9、10号线分别增加6台喷砂机、1台打磨机。同时配备相应的辅助设备11台空压机。 喷砂打磨过程中会产生一定量的粉尘，参照《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）“金属结构制造业产排污系数表”，粉尘的产污系数为1.523kg/t-产品，喷砂工序工作时间以5400h/a计。 项目拟对各喷砂打磨工序产生的废气吸气管+布袋除尘器处理后15米高空排放。综合考虑各污染点的位置。1号线通过1#排气筒；2、4号线收集处理后15#排气筒；5、6、8号线收集处理后16#排气筒；9、10号线收集处理后17#排气筒。 技改项目1号线喷砂工件200t，2、4号线喷砂、打磨工件600t，5、6、8喷砂、打磨工件800t，9、10喷砂、打磨工件1500t。收集效率90%计，处理效率95%计。则1#排气筒有组织产生量0.3t/a，15#排气筒有组织产生量0.8t/a，16#排气筒有组织产生量1.1t/a，17#排气筒有组织产生量2.1t/a。 （2）G1氨气、G2氟化物 在项目7条阳极氧化线（“2、4、5、7、8、9、10”号线），在“脱脂水洗”后增加“雾面水洗”工艺 氟化氢铵极易溶于水。其水溶液弱酸。具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属。同时氟化氢铵遇水会分解出少量的氟化物、氨气，根据企业提供资料，氟化物、氨气产生量为原料用量的1%。 雾面过程为： 2Al+3NH4HF2→2AlF3+3NH3↑+3H2↑ 雾面工序，一条线氟化氢铵年使用量为2t，则氨气年产生量为0.62t/a,氟化物产生量为0.02t/a，氨气极易溶于水，且与其他酸雾中和。 雾面工艺产生的废气通过槽边吸风后通过现有二级碱喷淋塔吸收处理后高空排放。槽边吸风装置对废气的捕集率以90%计，二级碱喷淋塔对氟化物的吸收效率以90%计，对氨吸收率为90%。工作时间以5400h计。 2号线雾面废气5#排气筒；4号线雾面废气8#排气筒；5号线雾面废气9#排气筒；7号线雾面废气11#排气筒；8号线雾面废气12#排气筒；9号线雾面废气13#排气筒；10号线雾面废气14#排气筒。 建设项目有组织废气产生及排放情况见表5-2，无组织废气产生及排放情况见表5-3。 表5-2 建设项目有组织废气产生及排放情况 排气筒编号 污染源 名称 排气量 （m3 /h） 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率（％） 排放状况 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 年产 生量 （t/a） 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 年排 放量 （t/a） 1# 自动喷砂机 10000 颗粒物 6 0.06 0.3 袋式除尘装置 95% 0.3 0.003 0.015 5# 2号线 10000 氨 10 0.1 0.56 二级碱喷淋塔 90% 1 0.01 0.056 氟化物 0.4 0.004 0.02 90% 0.04 0.0004 0.002 8# 4号线 10000 氨 10 0.1 0.56 二级碱喷淋塔 90% 1 0.01 0.056 氟化物 0.4 0.004 0.02 90% 0.04 0.0004 0.002 9# 5号线 10000 氨 10 0.1 0.56 二级碱喷淋塔 90% 1 0.01 0.056 氟化物 0.4 0.004 0.02 90% 0.04 0.0004 0.002 11# 7号线 10000 氨 10 0.1 0.56 二级碱喷淋塔 90% 1 0.01 0.056 氟化物 0.4 0.004 0.02 90% 0.04 0.0004 0.002 12# 8号线 10000 氨 10 0.1 0.56 二级碱喷淋塔 90% 1 0.01 0.056 氟化物 0.4 0.004 0.02 90% 0.04 0.0004 0.002 13# 9号线 10000 氨 10 0.1 0.56 二级碱喷淋塔 90% 1 0.01 0.056 氟化物 0.4 0.004 0.02 90% 0.04 0.0004 0.002 14# 10号线 10000 氨 10 0.1 0.56 二级碱喷淋塔 90% 1 0.01 0.056 氟化物 0.4 0.004 0.02 90% 0.04 0.0004 0.002 15# 2号 15000 颗粒物 10 0.15 0.8 袋式除尘 95% 1 0.015 0.08 16# 4号 20000 颗粒物 10 0.2 1.1 袋式除尘 95% 1 0.02 0.11 17# 5号 30000 颗粒物 13 0.39 2.1 袋式除尘 95% 1.3 0.039 0.21 表5-3 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物 产生量 （t/a） 污染物最大 排放速率（kg/h） 面源长度（m） 面源宽度 （m） 面源高度 （m） 全厂 颗粒物 0.43 0.08 400 300 15 氨 0.4 0.08 氟化物 0.014 0.003 判断本项目是否达标，需根据下式将排放浓度限值转化成基准气量折算的浓度限值 = 式中：C基——大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总——实际排气量，m3（本项目1条线引风量为10000m3/h，排风时间为5400h，排风量为5400万m3/a）； Yi——某种镀件镀层的产量，m2（本项目雾面总面积为0.5x20万=10万m2/a）； Qi基——某种镀件的单位产品基准排气量，m3/m2（阳极氧化为18.6 m3/m2）； C实——大气污染物实测排放浓度，mg/m3（根据上表，氟化物为0.04mg/m3）。 则C基=1.2mg/m3 满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5的浓度限值。 2、废水 技改项目产生的雾面废水通过厂区2#污水处理站处理后接至如皋市恒发污水处理厂。 （1）空压机含油废水 根据企业核实，项目空压机产生的含油水通过塑料桶收集后进入污水处理站处理。废水量为3.75t/a （2）雾面废水 技改项目增加雾面废水等，废水溢流进入厂区污水处理站，其废水产生情况见表5-4。 表5-4 新增阳极氧化线（大线）废水产生情况 工序 有效容积 （m3） 排水情况 自来水 用量 （m3/a） 纯水 用量 （m3/a） 废水量 （m3/a） 废液量 （m3/a） 雾面 1.50 重复使用，定期补充氟化氢铵，每年更换1次槽液 9 0 0 1.5 雾面 水洗 3.00 溢流进入厂区污水处理站 （溢流速度为0.24t/h） 1920 0 1728 0 合计 自来水1929 纯水0 氧化废水1728 废液 1.5 综上所述，技改项目新增雾面废水量共计12096m3/a，主要污染物为COD、NH3-N、SS、TP、氟化物、总铝。 （3）碱喷淋废水 技改项目利用现有二级碱喷淋塔收集处理氟化物和氨。不新增碱喷淋废水。 （4）磷回收装置 本次技改项目增加磷回收系统，针对现有化抛废水，提取磷酸后再进入2#污水处理站，本工序不增加减少排水量，提取磷酸重复使用减少成本。具体工艺如下： 磷蒸发的可行性：系统主要用于提炼废水中高浓度废酸， 多功能的环保分离，实现废料回收，有助于企业节约成本， 降低污水处理系统的处理负担，为污水达标排放助力。 此系统获得国家环保局的重力推广和支持，系统主要采用高温水分分离控制， 分离技术可达到±99%，真正的实现零污水，零污染，低成本的控制！ 项目磷回收密闭系统中进行，无酸性废气产生。 技改项目实行“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理”制，技改项目新增雾面废水经2#污水处理站处理接至如皋市恒发污水处理厂。现有项目喷漆废水经1#污水处理站，阳极氧化废水经2#污水处理站，生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后再与厂区其他废水混合经总排口排放，经污水管网接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。后期雨水及清下水经雨水管网就近排入东风河。 根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关阐述，该标准适用于阳极氧化表面处理工艺设施，排水量指生产设施或企业向法定边界以外排放的废水量（包含厂区生活污水）。又根据该标准，企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞执行本标准排放限值，其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂商定，并报当地环境保护主管部门备案，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关标准要求。 经建设单位与如皋市恒发污水处理厂商定，本单位排放的总镍、总锆（类比总镍）及总铝执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准限值；COD、NH3-N、SS、TP、石油类、动植物油、氟化物、LAS及色度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准要求。如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A及表3标准。 根据省环保厅《关于对如皋经济开发区有关入园文件项目一类污染物实行集中处理请示的复函》及南通市环保局《关于原则同意如皋市金属表面处理园项目一类污染物实行集中处理的函》（通环管函﹝2013〕035号），项目含镍废水纳入如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理时，其总镍进水浓度不受限于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求。如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理后总镍的接管浓度执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，其它污染物接管浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 技改项目废水产生情况见表5-5。 表5-5 技改项目废水产生情况 污染源 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生情况 污染物排放浓度 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 雾面废水+空压机含油水 12099.75 pH 4~5 — 4~5 — COD 200 2.4 89 1.08 NH3-N 150 1.8 10 0.12 SS 100 1.2 54 0.65 氟化物 66 0.8 20 0.24 总铝 20 0.2 2 0.02 技改项目水平衡图见图5-2，全厂水平衡图见图5-3。 图5-2 技改项目水平衡图（t/a） 3、噪声 技改项目新增噪声源为喷砂机、打磨、空压机、风机等，源强在80~90dB（A），全厂噪声污染源强见表5-6。 表5-6 全厂噪声源源强 序号 污染源名称 数量 等效声级（dB(A)） 位置 距厂界最近距离（m） 治理措施 降噪效果（dB(A)） 1 自动喷砂机 32 80 厂房三 北厂界40 隔声、减震、消音、距离衰减 25 2 空压机 11 90 北厂界40 25 3 打磨机 6 85 北厂界40 25 4 风机 3 85 厂外 - 减震、消音、距离衰减 10 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）厂区合理布局，各类设备均设置在室内，车间按封闭厂房设计。生产车间墙壁厚度至少240mm，同时内墙壁采用吸声棉吸声处理，顶部安装吸声吊顶，窗户采用双层中空玻璃，车间门采用重性隔声门，以上措施最高可降低噪声25dB(A)。 （2）隔绝传播途径：对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在发声部分安装消声器、在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟。 （3）加强管理：加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 （4）搞好绿化：厂区围墙采用实心墙，沿厂区边界种植绿化防护林带，以美化环境和滤尘降噪。 4、固体废弃物 技改项目主要固体废弃物有S1废雾面槽液、布袋收集粉尘、废水处理污泥。 按《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办〔2013〕283号）文的要求，并对照《国家危险废物管理名录》（2016版）和《一般工业固体废物名称和类别代码》，技改项目固体废物源强详细计算过程如下。 （1）S1废雾面槽液 建设项目雾面槽液循环使用，每年更换1次槽液（含少量槽渣），产生废雾面槽液约10.5t/a。对照《国家危险废物管理名录》（2016版），该污泥属于危险废物，废物类别为HW17，委托有资质单位处置。 （2）布袋收集粉尘 项目打磨、喷砂工序收集粉尘量为4.1t/a，收集后环卫清运。 （3）废水处理污泥 本项目雾面废水处理污泥根据业主及废水处理设计单位核实，技改项目废水处理污泥200t。。对照《国家危险废物管理名录》（2016版），该污泥属于危险废物，废物类别为HW17，委托有资质单位处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》及《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求（试行）》的规定，建设项目副产物产生情况见表5-7，建设项目营运期固废排放情况见表5-8。 表5-7 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测 产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定 依据 1 S1雾面槽液 雾面 固态 槽液 10.5 √ 《固体废物鉴别标准 通则》 2 S2布袋收集粉尘 打磨、砂光 固态 铝 4.1 √ 3 废水处理污泥 废水处理 半固态 污泥 200 √ 表5-8 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号 固废 名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算 产生量（t/a） 1 S1雾面槽液 危险 废物 雾面 固态 槽液 名录鉴别 T HW17 336-063-17 10.5 2 S2布袋收集粉尘 危险 废物 打磨、砂光 固态 铝 — — — — 4.1 3 废水处理污泥 危险 废物 废水处理 半固态 污泥 名录鉴别 T/C HW17 336-064-17 200 危险废物环境影响分析 项目产生危险废物为雾面槽液、废水处理污泥，需对危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施。 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。项目雾面槽液、废水处理污泥均可以用防腐材质包装材料包装。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 项目雾面槽液、废水处理污泥在收集时候：(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。(4)危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 项目雾面槽液、废水处理污泥在内部转运时：(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 项目雾面槽液、废水处理污泥在贮存时：（1）危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。（2）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。（3）储存雾面槽液、废水处理污泥要分区储存。且储存期限不得超过1年。（4）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度。（5）危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性设置标志。 项目雾面槽液、废水处理污泥储存于危废仓库（危废存储库216m2）。 项目雾面槽液、废水处理污泥的运输、利用、处置：危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 项目危险废物处理汇总表见表5-9。 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 S1雾面槽液 HW17 336-063-17 10.5 更换 液态 槽液 槽液 每年一次 T 危废分区储存后委托有资质单位处置 2 废水处理污泥 HW17 336-064-17 200 废水处理 固态 污泥 污泥 根据生产使用 T/C 技改项目污染物产生及排放情况汇总见表5-10，全厂新老污染物“三本账”见表5-11。 表5-10 技改项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废（污）水量 12099.75 0 12099.75 COD 2.4 1.32 1.08（0.6） NH3-N 1.8 1.68 0.12（0.06） SS 1.2 0.55 0.65（0.12） 氟化物 0.8 0.56 0.24（0.12） 总铝 0.2 0.18 0.02（0.02） 废气 （有组织） 颗粒物 4.3 3.885 0.415 氨 3.92 3.528 0.392 氟化物 0.14 0.126 0.014 废气 （无组织） 颗粒物 0.43 0 0.43 氨 0.4 0 0.4 氟化物 0.014 0.014 固废 一般固废 4.1 4.1 0 危险废物 210.5 210.5 0 注：废水污染物中括号外的为接管量，括号内的为外排量；废水接管量指经过厂区污水处理站及如皋宏皓金属表面水处理有限公司预处理后接入管网的量。 表5-11 全厂新老污染源“三本帐” 单位：t/a 类别 污染物 名称 现有项目 排放量 技改项目 排放量 “以新带老” 削减量 全厂排放总量 排放增减量 废水 废水量 262984 12099.75 0 275083.75 12099.75 COD 83.108（13.149） 1.08（0.6） 0 84.188（13.749） 1.08（0.6） NH3-N 9.073（1.315） 0.12（0.06） 0 9.193（1.375） 0.12（0.06） SS 33.856（2.630） 0.65（0.12） 0 34.506（2.75） 0.65（0.12） TP 1.439（0.131） 0 0 1.439（0.131） 0 动植物油 0.081（0.081） 0 0 0.081（0.081） 0 石油类 1.790（0.263） 0 0 1.790（0.263） 0 LAS 2.041（0.131） 0 0 2.041（0.131） 0 氟化物 0.370（0.370） 0.24（0.12） 0 0.61（0.490） 0.24（0.12） 总铝 0.552（0.552） 0.02（0.02） 0 0.572（0.572） 0.02（0.02） 总镍 0.0007（0.0007） 0 0 0.0007（0.0007） 0 总锆 0.014（0.012） 0 0 0.014（0.012） 0 废气 （有组织） 颗粒物 0.1193 0.415 0 0.5343 0.415 硫酸雾 0.9497 0 0 0.9497 0 磷酸雾 0.2905 0 0 0.2905 0 NOx 2.1469 0 0 2.1469 0 VOCs 0.5824 0 0 0.5824 0 二甲苯 0.2884 0 0 0.2884 0 SO2 0.4266 0 0 0.4266 0 氟化物 0 0.014 0 0.014 0.014 NH3 0 0.392 0 0.392 0.392 废气 （无组织） 颗粒物 0.0240 0.43 0 0.454 0.43 硫酸雾 1.0553 0 0 1.0553 0 磷酸雾 0.3228 0 0 0.3228 0 NOx 0.0420 0 0 0.042 0 VOCs 0.1190 0 0 0.119 0 二甲苯 0.0590 0 0 0.059 0 氟化物 0 0.014 0 0.014 0.014 NH3 0 0.4 0 0.4 0.4 固废 一般固废 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 注：废水污染物中括号外的为接管量，括号内的为外排量；废水接管量指经过厂区污水处理站及如皋宏皓金属表面水处理有限公司预处理后接入管网的量。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#15m排气筒 | 颗粒物 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.003 | 0.015 | 大气 |
|  | 5#15m排气筒 | 氨 | 10 | 0.56 | 1 | 0.01 | 0.056 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.0004 | 0.002 |  |
|  | 8#15m排气筒 | 氨 | 10 | 0.56 | 1 | 0.01 | 0.056 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.0004 | 0.002 |  |
|  | 9#15m排气筒 | 氨 | 10 | 0.56 | 1 | 0.01 | 0.056 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.0004 | 0.002 |  |
|  | 11#15m排气筒 | 氨 | 10 | 0.56 | 1 | 0.01 | 0.056 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.0004 | 0.002 |  |
|  | 12#15m排气筒 | 氨 | 10 | 0.56 | 1 | 0.01 | 0.056 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.0004 | 0.002 |  |
|  | 13#15m排气筒 | 氨 | 10 | 0.56 | 1 | 0.01 | 0.056 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.0004 | 0.002 |  |
|  | 14#15m排气筒 | 氨 | 10 | 0.56 | 1 | 0.01 | 0.056 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.0004 | 0.002 |  |
|  | 15#15m排气筒 | 颗粒物 | 10 | 0.8 | 1 | 0.015 | 0.08 |  |
|  | 16#15m排气筒 | 颗粒物 | 10 | 1.1 | 1 | 0.02 | 0.11 |  |
|  | 17#15m排气筒 | 颗粒物 | 13 | 2.1 | 1.3 | 0.039 | 0.21 |  |
|  | 全厂 | 颗粒物 | — | 0.43 | — | 0.08 | 0.43 |  |
|  |  | 氨 | — | 0.4 | — | 0.08 | 0.4 |  |
|  |  | 氟化物 | — | 0.014 | — | 0.003 | 0.014 |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 接管浓度mg/l | 接管量 t/a | 外排量 t/a | 排放去向 |
|  | 废水 | 废水量 | — | 12099.75 | — | 12099.75 | 12099.75 | 接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 |
|  |  | COD | 200 | 2.4 | 89 | 1.08 | 0.6 |  |
|  |  | NH3-N | 150 | 1.8 | 10 | 0.12 | 0.006 |  |
|  |  | SS | 100 | 1.2 | 54 | 0.65 | 0.12 |  |
|  |  | 氟化物 | 66 | 0.8 | 20 | 0.24 | 0.12 |  |
|  |  | 总铝 | 20 | 0.2 | 2 | 0.02 | 0.02 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 一般固废 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 安全处置 |
|  | 危险废物 | 210.5 | 210.5 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 技改项目主要噪声污染源为空压机、打磨机、喷砂机、风机等，源强在80~90dB（A），全厂设备产生的噪声经过基础减震、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4（东、南）类排放标准要求。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目周围为人工生态，无重要的生态环境敏感区。项目正常营运产生的污染物量较少，没有对周围生态系统构成明显影响。总体来说技改项目是一个较清洁少污染的项目，产生的废气、废水、固废均能得到合理处置。同时，采取严格的生产管理和相应的污染控制措施，可以将产生的污染物排放控制在较低的水平，确保区域生态环境质量状况良好。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本次技改依托现有项目厂房，不新征用地，不新建厂房，施工期环境影响较小，本报告不做具体分析。

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）污染气象特征分析 项目所在地势较平坦、气候温和、雨量充沛，属北亚热带季风气候区。根据南通市气象观测资料，该地区主要气候特征和污染气象特征如下。 ①温度 该地多年平均气温为15.1℃，年平均最高气温19.3℃，最低气温11.8℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-10.8℃。 ②风向、风速 该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s，各月、各季平均风速差异不大，其中春季平均风速较大（3.1m/s），秋季较小（2.7m/s）。图7-1为2011～2015年风向玫瑰图。 ③降水 雨量比较充沛，多年平均降水量为1066.8毫米，最大月降水量为604.6毫米，最多年份可达1465.2毫米。 ④气压 年平均气压为1016.4hPa，最高气压1042.9hPa，最低气压989.9 hPa，月平均气压1016.4 hPa。 ⑤风向、风速、风频及污染系数统计 南通地区的风向、风速、风频及污染系数统计结果见表7-1。 表中污染系数αi按下式计算： αi=风频/平均风速+静风频率/16 图7-1 2011－2015年风向、风频玫瑰图 表7-1 全年和各季的风向频率统计结果（%） 季节 风向 春 夏 秋 冬 全年 N 3 2 9 10 6 NNE 5 2 9 9 7 NE 6 6 11 8 8 ENE 6 6 9 6 7 E 9 10 8 6 9 ESE 10 13 7 5 9 SE 12 13 7 3 6 SSE 10 9 4 2 4 S 6 8 2 3 4 SSW 6 6 2 2 3 SW 3 4 2 2 2 WSW 2 3 1 4 3 W 3 3 2 3 3 WNW 3 2 3 5 3 NW 3 3 5 8 4 NNW 3 2 6 12 5 C 7 7 6 5 7 （2）环境影响识别与评价因子筛选 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，选择PM10、氨、氟化物为大气环境影响评价因子。 （3）评价标准的确定 技改项目大气环境影响评价因子PM10、氨、氟化物的评价标准见表4-1。 （4）污染源源强的确定 根据工程分析，技改项目环境空气正常工况下有组织污染源强见表7-2，无组织污染源强见表7-3。 表7-2 正常工况下有组织污染源强 污染源 排气筒编号 X坐标 Y坐标 排气筒底部高度 排气筒高度 排气筒内径 烟 气 量 烟气出口温度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 单位 — — — m m m m3/h K h — kg/h 自动喷砂机 1# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 PM10 0.003 2号线 5# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 氨 0.01 氟化物 0.0004 4号线 8# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 氨 0.01 氟化物 0.0004 5号线 9# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 氨 0.01 氟化物 0.0004 7号线 11# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 氨 0.01 氟化物 0.0004 8号线 12# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 氨 0.01 氟化物 0.0004 9号线 13# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 氨 0.01 氟化物 0.0004 10号线 14# — — 1 15 0.5 10000 298 5400 正常 氨 0.01 氟化物 0.0004 2号 15# — — 1 15 0.3 15000 298 5400 正常 PM10 0.015 4号 16# — — 1 15 0.3 20000 298 5400 正常 PM10 0.02 5号 17# — — 1 15 0.3 30000 298 5400 正常 PM10 0.039 表7-3 无组织污染源强 面源 名称 X 坐标 Y 坐标 面源 长度 面源 宽度 与正北 夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 单位 m m m m Arc m h — kg/h 全厂 — — 400 300 0 15 5400 正常 颗粒物 0.08 氨 0.08 氟化物 0.003 （5）估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.6 最低环境温度/℃ -11.2 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿气候 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 是/否 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / （6）评价工作等级的确定方法 根据HJ 2.2—2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①PMAX及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CI/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； CI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分，详见表7-5。 表7-5 评价工作等级 评价工作等级 分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% （7）估算模式的计算结果 根据《大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）》导则推荐的估算模式ARESCREEN，选取PM10、氟化物、氨进行大气环境影响预测。本项目正常工况下估算结果如图7-2。 图7-2 预测结果 根据预测结果表面，大气预测评价等级二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （8）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度(mg/ m3) 核算排放速率(kg/h) 核算年排放量（t/a） 1 1# 颗粒物 0.3 0.003 0.015 2 5# 氨 1 0.01 0.056 3 氟化物 0.04 0.0004 0.002 4 8# 氨 1 0.01 0.056 5 氟化物 0.04 0.0004 0.002 6 9# 氨 1 0.01 0.056 7 氟化物 0.04 0.0004 0.002 8 11# 氨 1 0.01 0.056 9 氟化物 0.04 0.0004 0.002 10 12# 氨 1 0.01 0.056 11 氟化物 0.04 0.0004 0.002 12 13# 氨 1 0.01 0.056 13 氟化物 0.04 0.0004 0.002 14 14# 氨 1 0.01 0.056 15 氟化物 0.04 0.0004 0.002 16 15# 颗粒物 1 0.015 0.08 17 16# 颗粒物 1 0.02 0.11 18 17# 颗粒物 1.3 0.039 0.21 一般排放口合计 颗粒物 0.415 氨 0.392 氟化物 0.014 有组织排放总计 有组织排放统计 颗粒物 0.415 氨 0.392 氟化物 0.014 ②无组织排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度(mg/ m3) 1 全厂 颗粒物 通风 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1 0.43 2 氨 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 1.5 0.4 3 氟化物 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5及表6要求 - 0.014 无组织排放总计 无组织排放总计（t/a） 颗粒物 0.43 氨 0.4 氟化物 0.014 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-8大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.845 2 氨 0.792 3 氟化物 0.028 （9）大气环境影响预测结论 项目所在区域环境空气质量目前暂不达标，本项目正常排放下的PM10、氨、氟化物最大地面浓度占标率＜10%，对周围大气环境影响较小，综上所述，本项目大气环境影响可以接受。 （10）大气环境防护距离 本项目采用国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离模式，计算无组织排放源的大气环境防护距离。 本项目计算的大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为本项目的大气环境防护区域，具体计算结果如表7-9所示。 表7-9 大气环境防护距离一览表 污染源位置 污染物 名称 排放量 （kg/h） 面源高度 （m） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 评价标准（mg/m3） 计算结果 （m） 厂界 颗粒物 0.08 15 400 300 0.45 无超标点 氨 0.08 0.2 无超标点 氟化物 0.003 20 无超标点 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。 （11）卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-10。 表7-10 卫生防护距离一览表 污染源 位置 污染物 名称 平均风速（m/s） A B C D 卫生防护距离计算值 卫生防护距离（m） 厂界 颗粒物 3.0 470 0.021 1.85 0.84 0.584 50 氨 3.0 470 0.021 1.85 0.84 1.534 50 氟化物 3.0 470 0.021 1.85 0.84 0.000 50 根据表7-10的计算，建设项目应设置以全厂为执行边界的100m大气卫生防护距离。经现场勘察，上述卫生防护距离内无居民等敏感点，能够满足卫生防护距离的要求，今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。建设项目卫生防护距离包络线见附图2。 （11）厂界无组织达标分析 本项目无组织废气厂界浓度预测结果见表7-11。 表7-11 无组织废气厂界浓度预测结果表 单位：μg /m3 污染物 预测最大浓度叠加 浓度限值 PM10 9.56 450 氟化物 0.26 20 氨 6.419 200 由上表可知，本项目无组织废气厂界估算浓度均能达到厂界无组织排放监控浓度限值的要求。 （12）异味影响分析 本项目生产产生的氨会产生一定的异味。 1、异味危害主要有以下五个方面： ①危害呼吸系统 突然闻到异味，会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统 随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化，如乙酸乙酯、乙酸丁酯等刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统 经常接触异味，会使人厌食、恶心、甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统 经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统 长期收到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断收到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 2、异味影响分析 建设项目生产过程中使用的原辅料含有大量的有机物，会产生一定的异味。主要为氨。 建设项目建成后，敏感点异味物质浓度分析见表7-12。 表7-12 非正常排放预测敏感点异味物质浓度 序号 恶臭因子 影响单元 敏感点浓度（mg/m3） 嗅阙值（mg/m3） 1 氨 西蔡家庄 0.08 0.6 计算结果表明，评价区域内恶臭因子氨在敏感点影响浓度未达到相应嗅阙值，因此本项目恶臭在厂界外基本不会感到异味，影响范围局限于厂区内局部区域，影响范围小，可以接受。 为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。 同时，根据影响预测结果，生产过程产生的异味物质正常排放情况下对周围环境影响无明显影响，大气环境影响程度较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 2、水环境影响分析 技改项目实行“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理”制，现有项目喷漆废水经1#污水处理站，阳极氧化废水经2#污水处理站¦（2#处理站能力不够时候经1#处理站），生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后再与厂区其他废水混合经总排口排放，经污水管网接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。后期雨水及清下水经雨水管网就近排入东风河。技改项目新增雾面废水经2#污水处理站处理接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关阐述，该标准适用于阳极氧化表面处理工艺设施，排水量指生产设施或企业向法定边界以外排放的废水量（包含厂区生活污水）。又根据该标准，企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞执行本标准排放限值，其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂商定，并报当地环境保护主管部门备案，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关标准要求。 经建设单位与如皋市恒发污水处理厂商定，本单位排放的总镍、总锆（类比总镍）及总铝执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准限值；COD、NH3-N、SS、TP、石油类、动植物油、氟化物、LAS及色度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准要求。如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A及表3标准。 根据省环保厅《关于对如皋经济开发区有关入园文件项目一类污染物实行集中处理请示的复函》及南通市环保局《关于原则同意如皋市金属表面处理园项目一类污染物实行集中处理的函》（通环管函﹝2013〕035号），本项目含镍废水纳入如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理时，其总镍进水浓度不受限于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求。如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理后总镍的接管浓度执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，其它污染物接管浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 A．厂区污水处理站可行性分析 （1）水量 现有污水262984t/a，其中生活污水5400t/a，含重金属废水23760t/a，其他工业废水233824t/a 技改项废水产生量共为12099.75m3/a（40.32t/d），技改后全厂进入1#、2#污水处理站废水共245923.75t/a（820t/d）。项目1#污水处理站200m3/d，2#污水处理站650m3/d处理能力，能够满足水量需求。 （2）工艺设计 ①1#污水处理站处理工艺 1#污水处理站处理工艺1工艺流程图见图7-3。 图7-3 1#污水处理站处理工艺1 说明：喷涂线前处理废水及车间含油废水经隔油池隔油后进入调节池，用泵提升进入芬顿氧化反应池，加入芬顿氧化试剂进行芬顿反应2~3h，出水进入加药混凝反应沉淀池，沉淀池出水进入气浮池进一步处理，然后进入排水池，污泥进入污泥池压滤。 ②1#污水处理站处理工艺2或2#污水处理站处理工艺 1#污水处理站处理工艺2和2#污水处理站处理工艺流程图见图7-4，染色废水和化抛废水经预处理后进入综合水池，再进行处理。 图7-4 1#污水处理站处理工艺2或2#污水处理站处理工艺流程图 预处理部分：①染色废水：染色废水含有大量的有机物，特别是有一定的颜色，经过化学沉淀预处理脱出绝大部分颜色后与综合废水合并处理达标排放。 ②化抛废水：化抛废水指化学抛光后的水洗水，此股废水的含磷较高，经过化学混凝沉淀预处理后将TP 的含量降低到100mg/l与综合废水合并处理达标排放。若此股废水直接进入综合废水混合，导致废水不稳定性和匀化性，影响废水稳定达标运行。 深度处理部分：③综合废水：综合废水在收集池内匀化后经过一次化学反应沉淀和二次化学反应沉淀，因为废水中含有大量的AL离子，其形成的AL(OH)3和磷酸钙不在同一个PH值情况下沉淀。磷酸钙及Ca10(OH)2(PO4)6的沉淀PH值一般在11.5以上，由于AL离子是两性化合物，此时AL(OH)3会溶解于水中，在中和时加入硫酸调节PH至7-8.5，使废水再次形成大量的AL(OH)3沉淀物，所以设置二次化学沉淀系统。具体见附件 （3）处理效果 厂区1#污水处理站处理工艺1处理效果见表7-13，1#污水处理站处理工艺2或2#污水处理站处理工艺处理效果见表7-14。 表7-13 1#污水处理站处理工艺1处理效果 单位：mg/L（pH无量纲） 工艺段 pH COD NH3-N SS 石油类 LAS 氟化物 总锆 隔油池 进水 6~7 2000 55 500 20 30 40 1.0 出水 6~7 2000 55 500 10 30 40 1.0 去除率 — 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 调节池 进水 8~9 2000 55 500 10 30 40 1.0 芬顿氧化池 进水 8~9 2000 55 500 10 30 40 1.0 出水 8~9 1400 55 500 10 21 36 1.0 去除率 — 30% 0% 0% 0% 30% 10% 0% 混合反应池 进水 8~9 1400 55 500 10 21 36 1.0 出水 8~9 980 55 500 10 19 25 1.0 去除率 — 30% 0% 0% 0% 10% 30% 0% 竖流式沉淀池 进水 8~9 980 55 500 10 19 25 1.0 出水 6~9 588 50 350 10 13 18 0.6 去除率 — 40% 10% 30% 0% 30% 30% 40% 气浮池 进水 6~9 588 50 350 10 13 18 0.6 出水 6~9 470 45 315 9 12 16 0.5 去除率 — 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 排水池 出水 6~9 470 45 315 9 12 16 0.5 注：总锆在污水处理设施排口监控浓度限值为0.5mg/L。 表7-14 1#污水处理站处理工艺2或2#污水处理站处理工艺处理效果 单位：mg/L（pH无量纲） 序 号 处理单元 指标 COD （mg/l） SS （mg/l） TP（mg/l） 氨氮 （mg/l） TN（mg/l） AL3+（mg/l） 石油类（mg/l） 1 脱脂废水 预处理 进水 1000 600 —— —— —— 10 40 去除率% 50 50 —— —— —— 30 50 出水 500 300 —— —— —— 7 20 2 化抛废水 预处理 进水 800 300 1000 —— 350 15 —— 去除率% 50 50 30 —— —— 30 —— 出水 200 150 700 —— 350 10.5 —— 3 染色废水 预处理 进水 1000 200 —— —— —— —— —— 去除率% 50 50 —— —— —— —— —— 出水 250 100 —— —— —— —— —— 4 综合废水 化学反应 沉淀一单元 进水 600 300 30 50 70 30 20 去除率% 30 30 30 20 20 50 50 出水 420 210 21 40 56 15 10 5 综合废水 化学反应 沉淀二单元 进水 420 210 21 40 56 15 10 去除率% 30 30 30 —— —— 50 50 出水 294 147 18.9 40 56 7.5 5 6 生物处理 单元 进水 294 147 18.9 40 56 7.5 5 去除率% 30 30 70 40 40 50 50 出水 206 103 5.67 28 33 3.75 2.5 7 化学反应 沉淀过滤三单元 进水 206 103 5.67 28 33 3.75 2.5 去除率% 30 30 —— —— —— 50 50 出水 144 72 6 28 33 2 1.5 排放标准 500 400 8 45 70 3 15 ③磷回收工艺 本次技改项目在化抛废水预处理之前增加磷回收工艺。具体如下： 磷回收工艺针对化抛废水中磷的回收，该工艺不改变化抛水量。 B．如皋宏皓金属表面水处理有效公司接纳本项目含镍废水可行性分析 （1）规模上的可行性 如皋宏皓金属表面水处理有效公司负责收集如皋经济开发区表面处理园（规划面积17.8公顷）的含重金属工业废水。服务范围为金轮路、邓园路、惠民路、东风河合围地块。根据《如皋市金属表面处理中心金属表面处理污水处理厂废水处理及回用工程项目环境影响报告书》的环评批复，如皋宏皓金属表面水处理有限公司的尾水接管恒发污水处理厂处理后排入通扬运河。 根据江苏省环境保护厅文件苏环管〔2008〕194号《关于对江苏如皋经济开发区环境影响报告书的批复》，如皋经济开发区表面处理中心废水排放量必须控制在4900t/d以下，不得扩大。宏皓污水处理厂设计规模为3500t/d，具体见表7-15。 表7-15 设计规模 序号 水质类别 设计规模（t/d） 1 含铜废水 1500 2 含铬废水 165 3 含镍废水 195 4 含氰废水 140 5 综合废水 280 6 酸碱废水 50 7 有机废水 532.5 8 显影镀膜废水 165 9 络合废水 472.5 合计 3500 根据江苏省环境保护厅文件苏环管〔2008〕194号《关于对江苏如皋经济开发区环境影响报告书的批复》，各污水处理厂中水回用率不得低于25%，宏皓污水处理厂回用水量为875t/d，占25%。现有项目含镍废水产生量约23760m3/a（79.2m3/d），可以纳入如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理。 （2）污水分类收集系统 如皋经济开发区表面处理园根据产生来源和环保处理要求设10类废水收集管道，分别为：有机废液、酸碱废水、含镍废水、含氰废水、络合废水、低有机废水、含铬废水、含铜废水、显影退膜废水和综合废水，10类废水分类单独收集处理。 电镀企业实现车间内收集管道化，管道敷设明沟化，便于检查维修。表面处理园区内各生产企业必须对各类废水设立调节池，容量满足水利停留时间6小时，便于园区管理公司对生产企业分质分流工作检查、监督管理。 此外，如皋经济开发区表面处理园将在企业外分区集中设置阀门，对不能按要求接管的企业不予入园，促使企业按要求接管。 本项目毗邻宏皓污水处理厂，厂区内设含镍废水80m3调节池1座，可满足水利停留时间6小时的要求。 （3）处理工艺上的可行性 宏皓污水处理厂整套废水处理工艺主要由四组不同处理单元组成。各处理单元简介如下： ①含铜废水处理系统 将可回收的含铜废水（1500t/d）分出单独处理，主要通过使用物化工艺（化学反应，混凝沉淀），将相关废水中大部分金属，有机物及悬浮物去除，之后将此经过预处理的废水送至回用系统进行回用处理。 ②不回用废水预处理系统 此系统主要对高浓度的废水进行预处理，通过使用物化工艺（化学反应、批式处理、混凝沉淀），将高浓度废水（有机废液、酸碱废水、含镍废水、含氰废水、络合废水等）中大部分金属、有机物大幅去除，然后进入综合废水调节池。 ③高级氧化系统 预处理后的高浓度废水经综合废水调节池进入高级氧化处理系统，高级氧化系统包括化学氧化槽及混凝沉淀设备。废水中大分子有机物及有毒络合物会被氧化分解为小分子团，以便后续的生物降解，同时废水中的重金属络合物经氧化及混凝沉淀去除。 ④强化生物处理系统 综合废水经高级氧化后，与预处理后的含铬/含铜废水浓水一并进入中间池进行强氧化处理。强化生物处理系统A2/O分为三大部分，分别为厌氧、缺氧、好氧区同步脱氮除磷。 （4）管网建设 本项目毗邻如皋宏皓金属表面水处理有效公司，处于其污水管网覆盖范围内。 C．如皋市恒发污水处理厂接纳本项目废水可行性分析 （1）规模上的可行性 如皋市恒发污水处理厂已建成处理能力40000m3/d，采用水解+氧化沟处理工艺对废水进行处理，处理后出水排入通扬运河。污水厂一期工程于2007年2月通过环保验收，二期工程于2009年12月建成并试运行，2010年4月通过了环保验收，2014年完成提标改造工程。开发区内现有工业废水、生活污水部分已接管至污水处理厂集中处理，尾水排入通扬运河。排放的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。技改项目建成后全厂废水排放量为12096m3/a（40.32m3/d），能够纳入该污水处理厂处理。 （2）处理工艺上的可行性 如皋市恒发污水处理厂采用改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺，出水经消毒池液氯消毒，最后利用提升泵排入通扬运河，处理过程中产生的污泥排入污泥浓缩池浓缩后再脱水处理成泥饼，外运待安全处置。根据污水厂现有工程的处理效率对比，按照设计处理工艺在正常运行情况下，废水能够保证达到设计的处理效率，达标排放。具体流程见图7-5。 图7-5 如皋市恒发污水处理厂处理工艺流程 （3）管网建设 技改项目位于如皋市城北街道鹿门社区9、10组内，处于污水管网覆盖范围，废水可以接管至如皋市恒发污水处理厂处理。 3、声环境影响分析 技改项目新增噪声源为喷砂机、打磨机等，源强在80~90dB（A），全厂噪声污染源强见表5-6。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 （1）室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 （2）室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 由于现有项目暂未投产，本次评价以全厂噪声污染源对厂界及周围环境的贡献值作为评价量，参照新建项目声环境影响评价进行。评价结果见表7-16。 表7-16 全厂噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位 贡献值 本底值 叠加值 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1东厂界 48.1 48.1 65.3 53.8 65.4 54.8 70 55 N2南厂界 47.5 47.5 65.4 53.0 65.5 54.1 70 55 N3西厂界 48.9 48.9 62.8 52.7 63.0 54.2 65 55 N4北厂界 48.6 48.6 63.3 52.1 63.4 53.7 65 55 表7-16表明，技改项目建成后各厂界监测点昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4（东、南）类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 4、固体废弃物 技改项目主要固体废弃物有S1雾面槽液、S2布袋收集粉尘、S3废水处理污泥。 技改项目固体废物利用处置方式见表7-17。 表7-17 技改项目固体废物利用处置方式 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 1 S1雾面槽液 雾面 危险 废物 336-063-17 10.5 有资质单位处置 2 S2布袋收集粉尘 打磨、砂光 一般固废 — 4.1 环卫清运 3 废水处理污泥 废水处理 危险 废物 336-064-17 200 有资质单位处置 A．一般固废暂存场所要求 本项目产生的布袋收集粉尘贮存于一般固废库。该暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 B．危险废物暂存场所要求 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑦在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑧危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 项目雾面槽液、废水处理污泥收集时用防腐包装桶包装，分区贮存在危废仓库，危废仓库按照上述要求建设，对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响小。贮存场所详情见表7-18。 7-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物仓库 S1雾面槽液 HW17 336-063-17 危险废物仓库 36m2 分区堆放 20t 1年内 废水处理污泥 HW17 336-064-17 30m2 分区堆放 50t 1年内 5、环境风险分析 （1）风险评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （2）最大可信事故 本企业可能发生的环境风险事故主要是危险品库泄露、槽泄露、碱喷淋装置泄露。 （3）风险防范措施 ①管理方面：配备环保负责人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守安全操作规程。 ②监控方面：厂内设置摄像头监控。 ③全厂采用电话报警系统，并配备堵漏、防护服、口罩等应急措施。 ④专职人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。 ⑤污染预防措施：加强对废气排口的监测及人员巡检；定期设备检修；企业定期对设备进行检修，确保设备的正常运行，危险品库、危险废物仓、生产车间地面、碱喷淋循环池防渗处置。 ⑥应急预案编制：企业编制风险评估与应急预案，并按照要求配备相应的应急设施，建设符合要求的初期遇水池、事故应急池、消防水池。 事故池根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防和控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及消防污染水。污染事故水及污染消防水通过雨水管道收集。事故应急池容量按下式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中，（V1+V2-V3）max——应急事故废水最大计算量，m3； V1——收集系统范围内发生事故的物料量，按最大一个容器的设备、装置或贮罐的物料贮存量计，m3（本项目原料中最大贮存量约1m3，则V1取1m3）； V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，m3（消防用水量以0.02m3/s计，火灾持续时间3h，则本项目最大消防用水量为216m3）； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，包括事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3（本项目雨水管道直径300mm，雨水管道总长800m，则事故废水导排管道容量为232m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3（本项目生产废水不进入事故应急池）； V5——发生事故时可能进入该废水收集系统的降雨量，m3。发生事故时，可能进入废水收集系统的雨水量采用如下公式： Q=10q•F 式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—区域面积，公顷，项目生产区域面积约1.2公顷； 如皋市年平均降雨量1074.1mm，年平均降雨日数为119天，故平均日降雨量为9.03mm。 V雨=10q•F =108.4m3 因此，V总=（1+216-232）+0+108.4=92.4m3，建议设置100m3应急事故池1座。事故池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 （4）应急措施 发现泄漏立即通知公司应急指挥小组； 应急指挥小组首先通知综合协调员到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案； 公司应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各成员实施紧急应急预案，具体为立即通停止生产，采用堵漏措施堵漏，并将泄露物收集通过废水处理站处理达标后接至高明镇污水处理厂。 由公司应急指挥小组将事故情况向相关管理部门报告。 （5）防渗措施 针对企业化学品库、生产车间及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。本项目可能对土壤、地下水造成污染途径的主要有化学品库、生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若危化库、生产车间、危废库发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 ①源头控制：项目输水、排水管道、污水处理设施等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-19。 7-19 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治 分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 危化品库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。 2 危废库 3 污水输送、收集管道 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 4 污水处理设施 地基垫层可采用450mm的混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE(高密度聚乙烯)，采用该措施后，其渗透系数不大于1.0×10-13cm/s 5 生产车间 三布五涂耐酸碱地坪 6 一般污染防治区 一般固废库 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 7 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化 6清洁生产分析 建设项目拟根据行业发展现状对单位产品的物耗、能耗及污染物的产生量进行控制，固废能得到合理的处置或综合利用，符合清洁生产、循环经济的要求。 本项目不适用《清洁生产标准 电镀行业》（HJ/T314-2006）管理范畴。 7、环境管理 建设单位重视环境保护工作，已设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员1名，经培训合格后持证上岗，负责环保设施运营和厂界环境监督管理工作。同时加强对管理人员的环保培训，不断提高环保意识和环境管理水平。 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定部分环境管理制度，如污染处理设施的管理制度、奖惩制度。 （1）建立污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （2）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 公司建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 8、环境监测 8.1环境质量监测 （1）环境空气监测 按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)等规定的监测分析方法对各监测因子进行常规监测，有关监测点位、监测项目及监测频次见表7-20。 表7-20 环境空气质量监测项目及监测频次 测点 编号 测点名称 距建设地点位置 监测项目 监测频次 方位 距离(m) G1 项目所在地 - - 颗粒物、硫酸雾、磷酸雾、NOx、SO2、VOCs、二甲苯、氟化物、氨 1次/年（连续7天） G2 鹿门西小区 NW 1066 （2）地表水环境质量监测 按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)等规定的监测分析方法对各监测因子进行常规监测，有关监测点位、监测项目及监测频次见表7-21。 表7-21 地表水环境质量监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 W1如皋市恒发污水处理厂上游500米 pH、COD、NH3-N、SS、氟化物、总铝、总镍、总锆、石油类、LAS、TP、总氮 1次/年（连续3天，每天2次） W2如皋市恒发处理厂下游500米 W3如皋市恒发处理厂下游1500m W4雨水排口 （3）声环境质量监测 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测分析方法对厂界及附近敏感点的声环境质量进行定期监测，有关监测点位、监测项目及监测频次见表7-22。 表7-22 声环境质量监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 东、南厂界（4a类） 连续等效A声级Lep（dB） 1次/季度（连续2天，每天昼夜各一次） 其余区域（2类） （4）地下水环境质量监测 定期监测项目所在区域地下水质量状况，地下水监测频次及监测因子见表7-23。 表7-23 地下水监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 项目所在地 地下水水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、氟化物、硫化物、氯化物、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铁、锰、镍、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、菌落总数 1次/年 （5）土壤环境质量监测 定期项目所在地土壤质量状况，土壤检测频次及监测因子见表7-24。 表7-24 土壤监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 项目所在地 pH、汞、镉、铅、铜、镍、铬（六价）、砷 1 次/年 （6）监测资料 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。 8.2污染源监测计划 （1）大气污染源监测 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 电镀行业》等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-25。 表7-25 废气污染源监测 监测点位置 监测项目 监测频率 1#排气筒 PM10 1 次/半年 5#、8#-14#排气筒 氨、氟化物 1 次/半年 15#-17#排气筒 PM10 1 次/半年 各厂界 PM10、氨、氟化物 1 次/年 （2）地表水污染源监测 废水污染源监测：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 电镀行业》，废水排放量大于100t/d的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测。企业已安装流量、COD、氨氮、总磷、总氮在线监控并与环境主管部门联网。有关废水污染源监测因子及频次见表7-26。 表7-26 废水监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 厂区总排口 pH 1次/日 流量、COD、氨氮、总磷、总氮 在线监控 总铝、氟化物、悬浮物、石油类 1 次/月 LAS、总锆 1次/季 如皋宏皓金属表面水处理有限公司排口 总镍 1 次/日 （3）噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季一次，并在监测点附近设置环境保护图形标志牌。 8.3三同时验收监测计划 建设项目验收监测方案建议见表7-27. 表7-27 建设项目验收监测方案 监测点位置 监测项目 监测频次 备注 废气 1#排气筒 PM10 2天×3次/天 — 5#、8#-14#排气筒 氨、氟化物 2天×3次/天 — 15#-17#排气筒 PM10 2天×3次/天 — 厂界 PM10、氨、氟化物 2天×3次/天 — 废水 雨水排口 pH、COD、SS 2天×4次/天 — 污水排口 COD、NH3-N、SS、氟化物、总铝 2天×4次/天 — 噪声 厂界 等效声级Leq（A） 2天×4次/天 昼夜各2次

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | 喷砂、打磨粉尘 | 布袋除尘器3套 | 达标排放 |
|  |  | 氨 | 依托现有“吸风装置+碱液吸收塔”7套 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | 生产废水 | 经厂区1#污水处理站、2#污水处理站 | 达标排放 |
| 噪声 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、消音、距离衰减 | 厂界达标 |
| 固体废物 | 施工期 | — | — | — |
|  | 营运期 | 一般固废 | 委托环卫清运 | 安全处置 |
|  |  | 危险废物 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | - |  |
| 其它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，可采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。 |

# 九、结论和建议

结论 1、项目概况 南通华灿电讯科技有限公司根据市场需求，在总产能不变的基础上，对现有工艺进行调整，7条铝合金阳极氧化生产线技改增加雾面工艺，并增加打磨工序。并调整优化平面布局。 2、产业政策和规划兼容性 建设项目为〔C3921〕通信系统设备制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委2013年第21号令）、《关于修改<江苏省工业与信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）及《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，为允许类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类项目。 对照《电镀行业规范条件》（工信部〔2015〕64号），本项目符合其管理要求；对照《关于进一步规范涉及重点重金属污染物排放建设项目环境影响评价工作的通知》（苏环规〔2015〕1号），本项目不涉及铅、汞、铬、镉、砷这5类重点重金属，符合该政策要求。 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制用地类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制用地类项目。 建设项目位于如皋市城北街道鹿门社区9、10组，属于规划中的工业用地（如皋市城北街道总体规划图见附图3），符合土地利用总体规划和城市总体规划。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》，技改项目距离最近的生态红线保护区—水绘园风景区（内外城河及两侧绿化带、水绘园（公园）及其以南至中山路、龙游河两侧各100米、烈士陵园及红十四军公园区域）二级管控区距离为3100m，不属于生态红线区域保护规划范围，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》要求。 3、环境质量现状分析结论 根据2017年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。 4、环境影响分析结论 （1）营运期大气环境影响分析结论 根据导则要求三级评价可不进行大气环境影响预测，直接以估算模式（ARESCREEN）计算结果作为预测与分析依据。均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及相关标准要求，对周围大气环境不会构成明显影响。 建设项目应设置以全厂为执行边界的100m大气卫生防护距离。经现场勘察，上述卫生防护距离内无居民等敏感点，能够满足卫生防护距离的要求，今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。 （2）营运期水环境影响分析 技改项目实行“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理”制，现有项目喷漆废水经1#污水处理站，阳极氧化废水经2#污水处理站¦（2#处理站能力不够时候经1#处理站），生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后再与厂区其他废水混合经总排口排放，经污水管网接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。后期雨水及清下水经雨水管网就近排入东风河。技改项目新增雾面废水经2#污水处理站处理接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关阐述，该标准适用于阳极氧化表面处理工艺设施，排水量指生产设施或企业向法定边界以外排放的废水量（包含厂区生活污水）。又根据该标准，企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞执行本标准排放限值，其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂商定，并报当地环境保护主管部门备案，城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关标准要求。 经建设单位与如皋市恒发污水处理厂商定，本单位排放的总镍、总锆（类比总镍）及总铝执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准限值；COD、NH3-N、SS、TP、石油类、动植物油、氟化物、LAS及色度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准要求。如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A及表3标准。 根据省环保厅《关于对如皋经济开发区有关入园文件项目一类污染物实行集中处理请示的复函》及南通市环保局《关于原则同意如皋市金属表面处理园项目一类污染物实行集中处理的函》（通环管函﹝2013〕035号），现有项目含镍废水纳入如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理时，其总镍进水浓度不受限于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求。如皋宏皓金属表面水处理有限公司处理后总镍的接管浓度执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，其它污染物接管浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （3）营运期声环境影响分析 经预测，全厂建成后各厂界监测点昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4（东、南）类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 （4）营运期固废环境影响分析 本项目营运期间的固废能得到合理的处置或综合利用，对周围环境基本无影响。 5、污染防治措施达标分析 （1）营运期废气达标排放和污染控制 项目拟对各喷砂打磨工序产生的废气吸气管+布袋除尘器处理后15米高空排放。综合考虑各污染点的位置。1号线通过1#排气筒；2、4号线收集处理后15#排气筒；5、6、8号线收集处理后16#排气筒；9、10号线收集处理后17#排气筒。 技改项目1号线喷砂工件200t，2、4号线喷砂、打磨工件600t，5、6、8喷砂、打磨工件800t，9、10喷砂、打磨工件1500t。收集效率90%计，处理效率95%计。则1#排气筒有组织产生量0.3t/a，15#排气筒有组织产生量0.8t/a，16#排气筒有组织产生量1.1t/a，17#排气筒有组织产生量2.1t/a。 雾面工序，一条线氟化氢铵年使用量为2t，则氨气年产生量为0.62t/a，氟化物产生量为0.02t/a，氨气极易溶于水，且与其他酸雾中和。 雾面工艺产生的废气通过槽边吸风后通过现有二级碱喷淋塔吸收处理后高空排放。槽边吸风装置对废气的捕集率以90%计，二级碱喷淋塔对氟化物的吸收效率以90%计，对氨吸收率为90%。 （2）营运期废水达标排放和污染控制 技改项目实行“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理”制，现有项目喷漆废水经1#污水处理站，阳极氧化废水经2#污水处理站¦（2#处理站能力不够时候经1#处理站），生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理后再与厂区其他废水混合经总排口排放，经污水管网接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。含镍废水经如皋宏皓金属表面水处理有效公司处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。后期雨水及清下水经雨水管网就近排入东风河。技改项目新增雾面废水经2#污水处理站处理接至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 （3）营运期噪声达标排放和污染控制 技改项目主要噪声污染源为喷砂机、打磨机、风机等，源强在75~90dB（A）。经预测，全厂建成后各厂界监测点昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4（东、南）类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 （4）营运期固废达标排放和污染控制 技改项目主要固体废弃物有雾面槽液、废气收集粉尘、废水处理污泥。 6、清洁生产水平分析 建设项目拟根据行业发展现状对单位产品的物耗、能耗及污染物的产生量进行控制，固废能得到合理的处置或综合利用，符合清洁生产、循环经济的要求。 7、总量控制 根据《国民经济行业分类》，本次技改项目属于〔C3921〕通信系统设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》内二十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39，本项目不属于其他电子玻璃、电子专用材料、电子元件、印制电路板、半导体器件、显示器件及光电子器件、电子终端产品制造且不涉及电镀和喷漆工艺；对照三十三、通用工序中81电镀设施，本次技改项目不增加现有阳极氧化产能，仅增加打磨、雾面工艺，技改项目不涉及电镀、电铸、电解加工、刷镀、化学镀、热浸镀（溶剂法）以及金属酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、氧化、磷化、钝化等任一工序。 因此，本次技改项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录》内。对照南通市生态环境局《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，自2019年3月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门。因此，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 本次技改项目废水量接管量（外排量）12099.75t/a，COD1.08（0.6）t/a，NH3-N0.12（0.06）t/a，SS0.65（0.12）t/a，氟化物0.24（0.12）t/a，总铝0.02（0.02）t/a，技改后全厂废水量（外排量）275083.75t/a，COD84.188（13.749）t/a，NH3-N9.193（1.375）t/a，SS34.506（2.75）t/a，TP1.439（0.131）t/a，总铝0.572（0.572）t/a，动植物油0.081（0.081）t/a，石油类1.79（0.263）t/a，LAS2.041(0.131)t/a，氟化物0.61(0.49) t/a，总镍0.0007（0.0007）t/a，总锆0.014（0.012）。 技改项目废气：颗粒物0.415 t/a，氨0.392 t/a，氟化物0.014 t/a。技改后全厂：颗粒物0.5343 t/a，硫酸雾0.9497 t/a，磷酸雾0.2905 t/a，NOx2.1469t/a，VOCs0.5824 t/a，二甲苯0.2884 t/a，SO20.4266 t/a，氟化物0.014 t/a，NH30.392t/a。 大气污染物总量控制指标由如皋市环境保护主管部门在如皋市城北街道总量控制余量中协调解决；项目废水污染物中总镍控制指标拟在如皋宏皓金属表面水处理有限公司总量控制余量中协调解决，其他污染物控制指标拟在如皋市恒发污水处理厂总量控制余量中协调解决；固废零排放，无需申报总量。 8、环境影响报告表结论 综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益，采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。

建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种环保处理设施的维修、保养及管理，确保环保设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 （6）项目竣工后，需通过环保部门的合格验收，项目方可投入正常生产。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下的附表、附图、附件： 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2项目周边300米土地使用状况图 附图3 如皋市经济技术开发区（城北街道）总体规划图 附图4江苏省生态红线保护区（如皋）分布图 附图5南通市生态红线保护区（如皋）分布图 附图6建设项目南厂区平面布置图 附件1 委托书 附件2 环评技术合同 附件3 企业登记信息表 附件4 土地证 附件5 现有项目环评批复 附件6 营业执照 附件7法人身份证 附件8噪声监测报告 附件9宏皓污水处理纳管协议 附件10恒发污水处理接管意向协议 附件11项目组成确认书 附件12声明 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

下料

铁材、铝材

冲压

机加工

喷砂

液压油

切削液

金刚砂

喷粉/喷漆

阳极氧化

装配

检验

成品

零部件

包装

氧气

预脱脂

上件

主脱脂

水洗1

皮膜

水洗3

纯水洗

烘干

下件

水洗2

脱脂剂、自来水、酸雾抑制剂

自来水

纯水

110~130℃

喷底漆

喷粉

底漆、稀释剂

环氧粉末

底漆烘干

喷面漆

粉末固化

面漆烘干

面漆、稀释剂

180~220℃

170~180℃

170~180℃

硅烷剂、自来水

固化烘道余热

天然气

天然气

天然气

滴水

冷却

脱脂剂、自来水、酸雾抑制剂

自来水

自来水

蒸汽

40~60℃

蒸汽

40~60℃

蒸汽

40℃

脱脂

铝合金

脱脂水洗

脱脂剂、自来水、酸雾抑制剂

自来水

蒸汽

40~60℃

G2硫酸雾、S5废脱脂槽液

W1阳极氧化废水

下料

冲压

机加工

喷砂

液压油

切削液

金刚砂

S1边角料、N噪声

S1边角料、S2废液压油、N噪声

S1边角料、S3废切削液、N噪声

G1喷砂粉尘、S4废金刚砂、

N噪声

碱洗

碱洗水洗

硝酸钠、氢氧化钠、自来水

自来水

蒸汽

40~60℃

S6废碱洗槽液

W1阳极氧化废水

中和

中和水洗

化抛

化抛水洗

纯水洗

氧化

氧化水洗

着色

自来水

硫酸、磷酸、硝酸、

酸雾抑制剂、水

自来水

纯水

硫酸、纯水、酸雾抑制剂

纯水

环保型着色剂、纯水

硝酸、自来水、酸雾抑制剂

蒸汽

90~100℃

蒸汽

40~60℃

18~22℃

蒸汽/冷却水

G3NOx、S7废中和槽液

W1阳极氧化废水

G2硫酸雾、G3NOx、

G4磷酸雾、S8废化抛槽渣

W1阳极氧化废水

W1阳极氧化废水

W1阳极氧化废水

S11废着色槽液

G2硫酸雾、S9废氧化槽液、

S10废氧化槽渣

着色水洗

纯水

W1阳极氧化废水

封孔

低镍封孔剂、纯水

蒸汽

85~90℃

S12废封孔槽液

封孔水洗

纯水

W2含镍废水

烘干

蒸汽

110~130℃

成品

装配

检验

包装

零部件

N噪声

S14废包装料

热水洗

纯水

60~80℃

蒸汽

W1阳极氧化废水

除灰

硝酸、纯水、酸雾抑制剂

G3NOx、S13废除灰槽液

雾面

雾面水洗

氟化氢铵

自来水

G1氨气、G2氟化物

S1雾面槽液

W1雾面废水

进入废槽液

F8.36

氟9.3

厂区污水处理站

进入废水

F0.24

进入废气

氟化物（以F计）0.14

进入废水处理污泥

F0.56

自来水

雾面工序

13503

1407

12096

2#污水处理站

如皋市恒发污水处理厂

12099.75

3.75

空压机含油废水

隔油池

调节池

芬顿氧化池

混合反应池

竖流式沉淀池

气浮池

污泥浓缩池

喷涂线前处理废水及车间含油废水

酸、FeSO4、H2O2

压滤机

干泥外运

滤液

排水池

碱、PAC、PAM、氯化钙

PAC、PAM

污泥

粗格栅

孔室絮凝池

终沉池

进水

砂滤

出水

细格栅

旋流沉砂池

调节池

初沉池

厌氧水解池

氧化沟

二沉池

消毒