建设项目环境影响报告表

项目名称：         年产15000吨高档织物面料织造项目

建设单位（盖章）：    江苏意瑞达纺织科技有限公司

编制日期：2019年2月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15000吨高档织物面料织造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏意瑞达纺织科技有限公司 |
| 法人代表 | 马丽芳 | 联系人 | 朱总 |
| 通讯地址 | 如皋市城北街道镇南社区19、21组 |
| 联系电话 | 13962727156 | 传真 | — | 邮政编码 | 226500 |
| 建设地点 | 如皋市城北街道镇南社区19、21组 |
| 项目代码 | 2018-320654-17-03-577424 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及代码 | 〔C1751〕化纤织造加工 |
| 占地面积 | 86538m2 | 绿化面积 | 依托现有 |
| 总投资 （万元） | 13000 | 其中环保投资（万元） | 60 | 环保投资占 总投资比例（%） | 0.5% |
| 评价经费（万人民币） | — | 预期投产日期 | 2020年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）和主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要生产设备详见表1-4~表1-5。 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 900 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时） | 144万 | 天然气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水排水量及排放去向 |
| 类型 | 年产生量（t/a） | 排放去向 |
| 工业废水 | 0 | 现有项目实行“雨污分流”制，染色废水、设备和地面冲洗废水、生活污水及初期雨水经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河；后期雨水作为清下水排入北侧白茅港。 拟建项目沿用现有雨污水管网，无生产废水，生活污水经厂区污水处理设施处理后与现有项目废水一并接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。 |
| 生活污水 | 810 |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1任务由来 江苏意瑞达纺织科技有限公司成立于2007年09月29日，位于如皋市城北街道镇南社区19、21组，占地面积86538平方米，专业从事高档面料研发、织造及销售等。企业于2008年2月24日取得南通市环保局关于《江苏意瑞达纺织科技有限公司年产15000吨高档织物面料加工项目环境影响报告书》的批复（文件号：通环管[2008]80号），并于2016年11月16日通过由南通市行政审批局组织的竣工环保验收（文件号：通行审批[2016]750号）。 公司目前坯布从其他公司采购进厂后进行后续加工，随着市场需求及自身发展，江苏意瑞达纺织科技有限公司拟打造一条包括纺织、印染、后整理的完整产业链。由于现有项目《年产15000吨高档织物面料加工项目》中织造工序未建设，织造设备未安装，且企业拟实现织造车间的智能化生产，因此，企业拟重新选购一批织造设备。 为此，公司拟投资13000万元，新建厂房24000平方米，新增高速经编机、分段拷贝整编机共计45台（套）及相关配套设施，实施织物面料织造项目，项目建成后，年产高档织物面料（坯布）15000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、技改、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于六、纺织业20、纺织品制造，不含洗毛、染整、脱胶工段，无缫丝、精炼废水，属于“其他（编织物及其制品制造除外）”，应编制环境影响报告表。江苏意瑞达纺织科技有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2项目周边环境概况 拟建项目位于如皋市城北街道镇南社区19、21组，厂区北侧为南通腾达包装纸业有限公司，东侧为花城大道，路东侧为南通冠达粉末冶金有限公司；南侧为上海合力叉车有限公司；西侧为农田。 项目地理位置图见附图1，项目周边300米土地使用状况图见附图2。 1.1.3产业政策及规划相容性分析 （1）产业政策相容性分析 拟建项目为〔C1751〕化纤织造加工，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）与“《江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2017〕30 号）”的相符性 拟建项目不产生有机废气，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2017〕30 号）要求。 （3）与“《江苏省人民政府关于印发〈江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案〉的通知》（苏发〔2018〕122 号）” 对照《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏发〔2018〕122 号），本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏发〔2018〕122 号）相关要求。 （4）规划相容性分析 拟建项目位于如皋市城北街道镇南社区19、21组，用地性质为工业用地（土地预审意见单见附件4），符合城北街道土地利用总体规划和城市总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制类项目。 （5）“三线一单”相符性 ①生态红线 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线保护区域为水绘园风景区，本项目距离水绘园风景区5.9km，不在其二级管控区内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》；对照《南通市生态红线区域保护规划》，与本项目最近的生态红线保护区域为柴湾特殊物种保护区，本项目距离柴湾特殊物种保护区1.0km，不在其二级管控区内，符合《南通市生态红线区域保护规划》；江苏省生态红线保护区（如皋）分布图见附图3，南通市生态红线保护区（如皋）分布图见附图4。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，如皋市境内生态保护红线为长江长青沙饮用水水源保护区、长青沙应急水源保护区、长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区、如海运河如城饮用水水源保护区。本项目位于城北街道，不涉及上述生态保护红线，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 ②质量底线 根据2017年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 ③资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。因此本项目不会超出资源利用上线。 ④环境准入负面清单 拟建项目位于如皋市城北街道镇南社区19、21组，本项目属于〔C1751〕化纤织造加工，不在环境准入负面清单范围内，项目生产过程中三废均得到有限处置，不会对周围环境造成负面影响。 （6）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。根据《如皋市人民政府法制办公室“关于请求明确通榆河一级保护区范围的函”复函》，如皋市境内焦港河全线、如海河全线、如泰河介于如海运河与焦港河之间的河段，及其河道两侧各1000m属于通榆河一级保护区。 本项目所在地距离焦港河16km、距离如海运河6.3km，距离如泰运河（如海运河与焦港河之间的河段）8km，均在1km范围外，不在通榆河以及保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 1.1.4项目概况 （1）产品方案 拟建项目仅对织造工序进行技改，选用自动化设备，实现智能化生产，不进行染色、水洗等后处理工序，原料为涤纶丝，产品为坯布。生产的坯布作为中间产物由企业进一步加工成各类高档织物面料，不对外销售。建设项目产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计规模 年运行时数 现有 技改 全厂 高档织物面料生产线 双面印花仿皮绒 2340t/a 0 2340t/a 7200h 雕印长毛绒 1550t/a 0 1550t/a 超柔起毛绒 3980t/a 0 3980t/a 双面珊瑚绒 3450t/a 0 3450t/a 普通短毛绒 3680t/a 0 3680t/a 坯布 0 15000t/a 15000t/a 注：本项目实行三班制，每班8h，每年300天，全年工作7200h。 （2）平面布置 建设项目全厂占地面积86538平方米，厂内现有构筑物主要包括印染车间、后整理车间、污水处理站、回用水处理站等。本次技改项目位于现有项目东侧，新增建筑面积24000平方米，新建织造车间、办公楼。建设项目厂区平面布置图见附图5。全厂平面布置情况见表1-2。 拟建项目经济技术指标见表1-2，全厂建筑物一览表见表1.3。 表1-2 拟建项目经济技术指标表 序号 名称 数值 单位 备注 1 总用地面积 86538 m2 全厂 2 总建筑面积 24000 m2 / 3 建筑密度 63.7 % / 4 容积率 1.23 / / 5 绿地率 14.8 % / 表1-3 全厂建筑物一览表 编号 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 印染车间 16261 21970 已建 后整理车间 14938 20347 已建 锅炉房、空压机房 617 617 已建 污水处理站 4371 415 已建 回用水处理站 140 100 已建 配电房 26.5 26.5 已建 织造车间 9939 19878 新建，2层 办公楼 1496 4488 新建，4层 （3）主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性： 拟建项目主要原辅材料消耗情况见表1-4。 表1-4 拟建项目主要原辅材料消耗情况 序号 名称 成分 现有项目消耗量 技改项目消耗量 技改后全厂消耗量 储存方式 备注 1 DTY50D/144F海岛丝75D/36F 涤纶丝 0 2340t/a 2340t/a 库存 -- 2 FDY75D/144FFDY75D/36F 涤纶丝 0 1550t/a 1550t/a 库存 -- 3 DTY75D144f 涤纶丝 0 3980t/a 3980t/a 库存 -- 4 DTY159D/288F 涤纶丝 0 3450t/a 3450t/a 库存 -- 5 FDY75D/36F 涤纶丝 0 3680t/a 3680t/a 库存 -- 合计 15000t/a 15000t/a -- 主要原辅材料的理化性质、毒理性质： 涤纶丝：涤纶是合成纤维中的一个重要品种。它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物--聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，经纺丝和后处理制成的纤维。 （4）主要生产设备 建设项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 建设项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 备注 现有（台） 新增（台） 淘汰（台） 合计（台） 现有项目 1 溢流染色机 50kg 3 0 0 3 -- 2 100kg 2 0 0 2 -- 3 200kg 11 0 0 11 -- 4 500kg 1 0 0 1 -- 5 1t 2 0 0 2 -- 6 脱水机 1.5 4 0 0 4 -- 7 2 2 0 0 2 -- 8 烘干机 BXH2800 2 0 0 2 -- 9 印花机 幅宽2.2 1 0 0 1 -- 10 幅宽2.4 2 0 0 2 -- 11 预定型机 幅宽2.4 1 0 0 1 -- 12 进口测配色系统 -- 1 0 0 1 -- 13 定型机 幅宽2.6 6 0 0 6 -- 14 磨毛机 幅宽2.2 1 0 0 1 -- 15 刷毛机 幅宽2.2 2 0 0 2 -- 16 剪毛机 -- 4 0 0 4 -- 17 烫光机 -- 4 0 0 4 -- 18 起毛机 -- 12 0 0 12 -- 19 验码机 -- 8 0 0 8 -- 20 生物质燃料有机载体炉 500万大卡 2 0 0 2 -- 21 空压机 6m3/h 2 0 0 2 -- 22 整经机 209 0 0 0 0 未安装 23 210 0 0 0 0 24 高速经编机 KS3-32 0 0 0 0 25 KS3-28 0 0 0 0 26 双针床经编机 288 0 0 0 0 27 验布卷布机 PE-2500 0 0 0 0 28 落布车 / 0 0 0 0 拟建项目 1 高速经编机 HKS3ME32 0 20 0 新增 2 高速经编机 HKS3ME28 0 26 0 新增 3 分段拷贝整经机 DS21/30NC-1 0 8 0 新增 4 空压机 16m3/min 0 1 0 新增 （5）劳动定员及工作制 拟建项目新增员工30人，实行三班制，每班工作8h，每年工作300天，年工作时间以7200h计。 （6）公用及辅助工程 ①供水 拟建项目由如皋市政给水管网供水，主要用水为职工生活用水，用水量为900t/a。 ②排水 拟建项目实行“雨污分流”制，沿用现有项目雨污水管网，雨水经收集后排入北侧白茅港，新增生活污水经厂内污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河。 ③供电 拟建项目年用量144万kw·h，由如皋市政电网提供，厂内设有一座10kv变电所，配电房至各车间采用电缆直埋方式低压配电，电压为220V。 ④贮运 依托现有原料仓库和成品仓库，厂外运输依靠社会专业物流公司。 ⑤动力系统 拟建项目新增1台SCR100EPM-8型空气压缩机，供气量为16m3/min，工作压力为0.8Mpa。 建设项目公用及辅助工程见表1-6。 表1-6 建设项目公用及辅助工程 工程类别 工程名称 设计能力 备注 现有项目 技改项目 全厂 贮运工程 原料仓库 2500m2 依托现有 2500m2 原料存放 成品仓库 2500m2 依托现有 2500m2 成品存放 生物质颗粒堆场 1000m2 0 1000m2 -- 公用工程 给水系统 河水 545400m3/a 0 545400 m3/a -- 自来水 443549m3/a 900m3/a 444449m3/a 市政供水 清水制备 100t/h 0 100t/h -- 中水回用系统 100t/h 0 100t/h -- 污水处理系统 5000t/a 0 5000t/a -- 排水系统 918826m3/a 810m.3/a 919636m3/a 接管至如皋市恒发污水处理厂 供电系统 500万kw·h 144万kw·h 644万kw·h 市政供电 热力系统 2套*500万大卡 0 2套*500万大卡 生物质炉，一备一用 动力系统 6m3/min 16m3/min 22 m3/min 空压机提供 环保工程 废气 静电式油烟净化系统 4套 0 4套 处理预定型废气 多筒式滤尘器组 2套 0 2套 处理起毛、磨毛、刷毛废气 布袋除尘器 2套 0 2套 处理生物质燃烧废气 废水 污水处理站 5000m3/d 依托现有 5000m3/d -- 噪声治理 隔声、减震 隔声、减震 隔声、减震 厂界达标 固废处理 一般固废库 50m2 0 50m2 安全处置 危险废物库 20m2 0 20m2 安全处置 （7）项目建设规模 拟建项目总投资13000万元，项目建成后年产织物面料（坯布）15000t/a。 （8）环保投资 建设项目用于环境保护方面的投资约为60万元，占项目总投资的0.5%。建设项目建成时应同时完成本项目的治理措施。具体环保投资一览表见表1-7。 表1-7 项目环保投资一览表 污染源 环境保护设施名称 投资估算（万元） 预期效果 进度 废气 — — — 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用 废水 依托现有 — 达标排放 固废 — — — 噪声 基础减震、厂房隔声 60 厂界达标 合计 213 占总投资的0.5% — 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 1.2与本项目有关的污染情况及主要环境问题 （1）现有项目环评手续概况 江苏意瑞达纺织科技有限公司于2008年2月24日取得南通市环保局关于《江苏意瑞达纺织科技有限公司年产15000吨高档织物面料加工项目环境影响报告书》的批复（文件号：通环管[2008]80号）。由于企业在实际建设过程中建设内容发生了变动，特委托南通国信环境科技有限公司编制了《年产15000吨高档织物面料加工变动环境影响分析》，结论为项目的变动不属于重大变动。同时，由于建设项目高温预定型工艺采用集中供热无法满足工艺要求，因此，企业采用两台500万大卡生物质燃料有机热载体炉（一备一用）进行供热，并于2014年5月15日就生物质燃料有机热载体炉取得如皋市环保局关于《生物质燃料有机热载体炉项目登记表》批复（文件号：皋环表复[2014]-003号），于2016年1月25日通过如皋市行政审批局组织的竣工验收（文件号：皋行审环验（登）[2016]005号）；经上述手续完成后，企业于2016年11月11日通过南通市行政审批局组织的关于《江苏意瑞达纺织科技有限公司年产15000吨高档织物面料加工项目环境影响报告书》环保竣工验收（文件号：通行审[2016]750号）。现有环保手续一览表见表1-8，具体见附件9。 表1-8 环保手续一览表 项目名称 环保事项 审批部门 文件号 时间 年产15000吨高档织物面料加工项目环境影响报告书 环评审批 南通市环保局 通环管[2008]80号 2008.02.24 生物质燃烧有机热载体炉项目登记表 环评审批 如皋市环保局 皋环表复（登）2014-003 2014.05.15 环保验收 如皋市行政审批局 皋行审环验（登）[2016]005 2016.01.25 年产15000吨高档织物面料加工变动环境影响分析 变动分析 -- -- 2016.4 年产15000吨高档织物面料加工项目环境影响报告书 环保验收 南通市行政审批局 通行审[2016]750号 2016.11.16 （2）现有项目工艺简介 针织布染色工艺： 针织染色布后整理工艺： 流程说明： 针织染色布印花工艺： 针织染色布印花后整理工艺： 软水制备工艺： 目前公司采用的制水方法是净化河水直接石英砂过滤工艺。 （3）现有项目污染情况 （1）废水 现有项目废水主要为染色废水、设备和地面冲洗废水、生活污水和初期雨水，上述废水一并经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河；后期雨水作为清下水排入北侧白茅港。废水接管量：93.45万m3/a、COD：126.562t/a、SS：61.037t/a、氨氮：0.336t/a、总磷：0.187t/a。 根据《江苏意瑞达纺织科技有限公司年产15000吨高档织物面料加工项目验收监测报告》，废水污染物均能实现达标排放。 （2）废气 现有项目产生的废气主要为预定型废气（以非甲烷总烃计）、纤维尘（以颗粒物计）、生物质燃烧废气、食堂油烟。 ①预定型废气 现有项目预定型工序产生的废气经油烟净化系统处理后分别通过2#、3#、5#、8#15m高排气筒排放，年排放量分别为0.023t/a、0.014t/a、0.023t/a、0.021t/a，预定型废气排放总量共计0.081t/a。 ②纤维尘 现有项目起、磨、刷毛工序产生的纤维尘经多筒式滤尘器组处理后分别通过4#、6#15m高排气筒排放，年排放量分别为0.86t/a、0.58t/a，纤维尘排放总量共计1.44t/a。 ③生物质燃烧废气 现有项目2台500万大卡生物质燃料有机热载体炉产生的生物质燃烧废气经布袋除尘器处理后通过40m排气筒排放，各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关排放标准。 ④食堂油烟 现有项目食堂油烟经油烟净化器处理后通过屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 根据《江苏意瑞达纺织科技有限公司年产15000吨高档织物面料加工项目验收监测报告》，废气污染物均能达标排放。 （3）噪声 现有项目噪声污染源主要来自生产设备的机械噪声、传动噪声，噪声源主要为预定型机、印花机等设施产生的噪声。 根据《江苏意瑞达纺织科技有限公司年产15000吨高档织物面料加工项目验收监测报告》，项目各厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4（东）类标准。 （4）固废 现有项目产生水处理污泥委托如皋市戴庄建材有限公司制砖，预定型产生的废油外售南通信炜油品有限公司，水处理废活性炭委托南通九洲环保科技有限公司处理，工业垃圾回收利用，生活垃圾由环卫部门定期清运。项目固废合理处置，实现零排放。 （5）现有项目污染物排放汇总见表1-9。 表1-9 现有项目污染物排放汇总 污染物类别 污染物名称 排放量（t/a） 废水 废水量 918860 COD 126.562 氨氮 0.336 SS 61.037 总磷 0.187 废气 非甲烷总烃 0.081 颗粒物 1.44 固废 一般固废 0 危险废物 0 生活垃圾 0 （6）现状存在的问题及整改措施 现有项目各项污染防治措施落实到位，无需整改。 （7）“以新带老”措施 现有项目无需“以新带老”措施 （8）卫生防护距离 现有项目设置卫生防护距离100m，卫生防护距离内的居民已搬迁完毕，无环境敏感目标。 1.2.2建设项目所在地污染及主要环境问题 据调查，评价区域内主要的大气污染源排放情况见表1-10，水污染源排放情况见表1-11。 表1-10 评价区域主要大气污染源排放情况 序号 企业名称 锅炉规模t/h 污染治理措施 排放量 (t/a) 特征污染物排放情况 (t/a) 烟尘 SO2 非甲烷总烃 乙醇 HCl H2SO4 1 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 3*20 JD磁化脱硫除尘 15.23 17.43 95.93 / / / 2 江苏联众肠衣有限公司 4 湿式脱硫除尘一体化 2.89 3.5 / 1.96 / / 3 南通雷成染整有限公司 5 湿式脱硫除尘一体化 10.6 16.48 / / / / 4 南通泰慕士服装有限公司 2 湿式脱硫除尘一体化 1.5 3.45 / / / / 5 如皋高压电器有限公司 / / / / 0.31 / 0.33 0.16 6 江苏长寿食品有限公司 10 湿式脱硫除尘一体化 10.3 15.42 / / / / 7 南通爱康新能源投资有限公司 / / / / / 1.52 表1-11 评价区域主要水污染源排放情况 序号 污染源 废水量 （万t/a） 主要污染物（t/a） 排放去向 COD 1 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 35.7 31.26 恒发污水 处理厂 2 南通雷成染整有限公司 60 50.84 3 南通泰慕士服装有限公司 41 45.65 4 南通多邦印染有限公司 33 33 5 江苏金元亚麻有限公司 32 128 6 如皋高压电器有限公司 2.8 1.36 7 江苏长寿食品有限公司 17.8 7.56 8 中国肠衣城 24 45.6 9 南通爱康新能源投资有限公司 27.97 36.33 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 如皋市位于南通市的中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′—32°30′。东经120°20′—120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 本项目位于如皋市经济技术开发区泰宁路66号。 2.1.2地形地貌 项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0～72米，层底埋深31～72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。 地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密-中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。 根据《中国地震动参数区划图GB18306-2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 2.1.3气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.9℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2015年降雨量1424.7mm；年主导风向为东南风，春夏以东南风为主，冬季以西北风居多，年平均风速2.62米/秒。 具体风向频率见下表2-1： 表2-1 2011年—2015年如皋市风向频率表 风向 风频（%） 风向 风频（%） N 6.38 S 4.48 NNE 6.12 SSW 4.03 NE 8.40 SW 2.68 ENE 6.84 WSW .38 E 15.76 W 3.22 ESE 8.90 WNW 3.02 SE 11.0 NW 4.82 SSE 6.43 NNW 5.54 冬春贴地逆温频率较高，平均达57%；大气稳定度以中性D为主（Twner法），其次是稳定状态E，各类稳定度下混合层平均高度分别为A：1200m，B：1002m，C：391m， D：451m，E：309m，F：130m。 2.1.4水文 如皋位于河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。 全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪、干旱，盐渍的水利系统。 本项目周围的主要河流为通扬运河。 通扬运河起于扬州市湾头镇，经宜陵、泰州、姜堰、曲塘镇、海安、如皋而达于南通，全长159公里。当时开挖这条运河的目的，主要是为了便利运盐，所以后来称之为盐运河，亦名邗沟、运盐河、南运河。 2.1.5土壤、植被、生物多样性 评价区内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 评价区内天然木本植物缺乏，主要为人工种植的杨树、桑树、柳树、龙柏、棕榈、构树、广玉兰、女贞；常见的草本植物有芦苇、芦竹、茅草、葎草、牛筋草、狗尾草、蒲公英、藜、蓼等。野生动物有蛙、鸟、蛇、野兔及黄鼠狼等。农业现状栽培植被有三麦、棉花、油菜、玉米、花生、蚕豆、黄豆及瓜类蔬菜等。 由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1如皋市社会环境简况 如皋市隶属江苏省南通市，地处长江三角洲北翼，北纬32°00′~32°30′、东经120°20′~120°50′。如皋市南临长江，东频南黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海150 公里，西距南京200 公里。全市总面积约为1477 平方公里（不含长江水面），人口约142万，其中市区面积约为35 平方公里，人口约40 万。 江苏历史文化名城 如皋已有1600多年建县史，有文字记载历史约2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300 亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都 如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80 年代以来，如皋先后有600 多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20 多万亩。 世界长寿养生福地 被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋百岁老人高达270 多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90 岁以上的老人有4000 多人，80 岁以上的老人有40000 多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土 在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济技术开发区作为国家级经济技术开发区以及如皋高新技术产业开发区作为省级经济开发区，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机，11个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2、如皋市城北街道社会环境简况 如皋市城北街道又称如皋经济技术开发区，是1993年12月经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2013年1月17日成功晋级国家经济技术开发区。是城市依托型、生态环保型、产业集聚型、服务高效型的现代都市型经济强区。现辖22个社区，面积91.8平方公里，人口15万人。区内基础设施完善。2005年通过ISO14001国际环境质量体系认证，将全面建成江苏最大、苏中唯一的金属表面处理中心，污水管网、供热管网、天然气管道初步实现全覆盖，道路框架实现“六横六纵”，基础设施达到“九通一平”。 城北街道区位优势凸显。地处上海经济圈1.5小时，周边200公里范围内，拥有七个机场、六条高速、五个开放港口、四座跨 江大桥、三条铁路。从如皋港东侧穿江而过的沪通城际轨道交通、锡通高速于2012年建成通车后，到上海的距离将从90分钟的车程缩短到40分钟内，海陆空铁水立体交通网络为企业的货物运输提供了强有力的保障。 城北街道内物流通关便捷。具有良好的物资集散和仓储条件，大大方便企业的物流配送，尤其是价格低廉、条件优越的水运资源、铁路运输，大大降低企业的物流成本；国家一类开放口岸如皋港使物流通关更快速、便捷、低廉。 2015年全区完成GDP194.8亿元，工业增加值132.53亿元，一般预算收入9.79亿元，实际到账外资9777万美元。 城北街道内35米宽水泥路面主干道和24米、15米宽水泥路面、沥青路面次干道已全面建成，与全国公路运输网络直接沟通。 城北街道东、西片区两个110千伏变电所和已并网发电的热电厂呈“三足鼎立”之势，形成了变回路不间断供电系统。 城北街道地表水、地下水十分丰富，水质优良，市区自来水厂自来水管道已全面接进区内，形成了5万吨的日供水能力。 城北街道邮电支局功能齐全，装机容量14000门，可提供无线寻呼、移动电话、特快专递、图文传真、数字微波等服务。 项目评价范围内不涉及国家和省级自然保护区、生态功能保护区和其他需特殊保护的环境敏感区域，无医院、学校及风景名胜、文物保护单位。

# 三、环境质量状况

3.1周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气质量现状 （1）城市空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价工作等级为三级，只调查项目所在区域环境质量达标情况。 本项目所在区域空气质量现状评价引用《如皋市环境质量状况公报（2017年）》中的数据。区域空气质量现状达标分析表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/ m3） 标准值/（μg/ m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 18 60 30 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70 达标 PM10 年平均质量浓度 78 70 111.4 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.6 不达标 根据监测结果，2017年如皋PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目区域属于不达标区。 （2）酸雨 2017年我市降水总体呈弱酸性，降水pH均值为6.08，酸雨频率为7.5%。 （3）废气和主要废气污染物排放量 2017年全市工业废气排放量为129亿立方米，二氧化硫排放量为1911吨，氮氧化物排放量为1339吨，烟（粉）尘排放量为1497吨。 3.1.2水环境质量现状 （1）饮用水源水 2017年集中式水源地和备用水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表1Ⅲ类、表2和表3标准，水质状况良好。 （2）地表水 2017年，全市共设碾砣港闸、焦港桥、夏堡北大桥、曙光电灌站、勇敢大桥、新省道334公路桥、新国道204公路桥、长庄大桥、林梓大桥、东陈大桥、环西大桥等11个“水十条”考核断面，除夏堡北大桥、曙光电灌站和林梓大桥等3个断面未达到相应的功能区标准，其余各断面均达到相应的功能区标准。全年总体水质为轻度污染，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占54.5%，Ⅳ类水质断面占36.4%，Ⅴ类水质断面占9.1%。 （3）地下水 2017年两地下水测井所测指标均值除化肥厂NH3-N超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1Ⅳ类标准外，其余所测指标均值均符合标准。 （4）废水和主要污染物排放量 2017年，全市工业废水排放总量为1026万吨。工业废水中主要污染物化学耗氧量（COD）排放量为1243吨。城市生活污水排放量（含全市各乡镇进入污水处理厂的量）3398万吨。 3.1.3声环境质量现状 （1）区域环境噪声 2017年市区区域声环境质量昼间平均等效声级值为51.7分贝，总体质量等级为二级（较好）。 （2）道路交通噪声 2017年全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为64.0分贝，质量等级为一级（好）。 （3）功能区噪声 2017年，如皋市功能区噪声1类区声环境质量达到相应功能区要求，2类区昼夜间、3类区昼夜间和4a类区夜间声环境质量未达到相应功能区要求。 （4）本项目周边声环境质量 根据本项目声源特点及评价区环境特征，于2019年01月09日和2019年01月10日在项目各厂界布设4个监测点N1、N2、N3、N4，在附近居民处设1个监测点N5，进行昼、夜间噪声实测，测点位置见附图2。噪声测量结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测数据 单位：dB（A） 监测时间 监测点 标准 级别 昼间 达标 状况 夜间 达标状况 监测值 标准 限值 监测值 标准 限值 2019.01.09 N1东厂界 4a类 62.0 70 达标 47.8 55 达标 N2南厂界 3类 55.5 65 达标 47.0 55 达标 N3西厂界 3类 57.8 65 达标 46.6 55 达标 N4北厂界 3类 56.9 65 达标 47.6 55 达标 N5居民处 1类 52.7 55 达标 40.5 45 达标 2019.01.10 N1东厂界 4a类 62.8 70 达标 51.4 55 达标 N2南厂界 3类 55.5 65 达标 45.9 55 达标 N3西厂界 3类 56.8 65 达标 47.1 55 达标 N4北厂界 3类 57.1 65 达标 48.2 55 达标 N5居民处 1类 51.4 55 达标 40.7 45 达标 监测结果表明：建设项目东厂界昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余厂界昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，附近居民处昼夜间声环境质量符合1类标准，表明项目所在地声环境质量良好。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境敏感目标详见表3-3，主要环境保护目标见表3-4。 表3-3 建设项目主要环境保护目标 名称 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离 X Y 镇南居十七组 120°32'02" 32°26'32" 居民 50户 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准 E 170 杨宗居十六组 120°31'38" 32°26'50" 30户 WN 650 镇南居二十组 120°31'01" 32°26'39" 50户 N 170 镇南居十组 120°30'56" 32°26'25" 30户 W 700 杨宗居五组 120°31'21" 32°26'46" 50户 WN 710 镇南居十六组 120°32'14" 32°26'35" 40户 E 790 镇南居十五组 120°32'17" 32°26'27" 30户 SE 880 如意湾家苑 120°31'57" 32°27'01" 200户 EN 900 表3-4建设项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距厂界最近距离（m） 规模 环境功能 水环境 如海运河 S 6300 一级河道 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 镇南居二十组 N 170 50户 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准 镇南居十七组 E 170 50户 生态 水绘园风景区二级管控区 S 5900 内外城河及两侧绿化带、水绘园(公园)及其以南至中山路、龙游河两侧各100米、烈士陵园及红十四军公园区域 自然与人文景观保护 柴湾特殊物种保护区 N 1000 / 有机农业基地保护

# 四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、NOx、TSP、PM10、O3、CO及PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子 取值时间 单位 标准限值 执行标准 SO2 年平均 μg/ m3 60 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 日平均 μg/ m3 150 1h平均 μg/ m3 500 NO2 年平均 μg/ m3 40 日平均 μg/ m3 80 1h平均 μg/ m3 200 NOx 年平均 μg/ m3 50 日平均 μg/ m3 100 1h平均 μg/ m3 250 TSP 年平均 mg/m3 0.2 日平均 mg/m3 0.3 PM10 年平均 μg/ m3 70 日平均 μg/ m3 150 O3 8小时平均 μg/ m3 160 1小时平均 μg/ m3 200 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 10 PM2.5 年平均 μg/ m3 35 日平均 μg/ m3 75 4.1.2地表水环境质量标准 根据江苏省人民政府苏政复（2003）29号批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目所在区域的通扬运河为Ⅲ类水质控制区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，SS标准限值参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 评价因子 标准限值（mg/L，pH无量纲） 执行标准 Ⅲ类 pH（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） COD ≤20 NH3－N ≤1.0 SS* ≤30 TP ≤0.2 注：*参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 4.1.3声环境质量标准 根据项目所在地声环境功能区划，本项目所在区域为环境噪声3类功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）交通干线边界线外向外20m±5m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。项目东厂界靠花市大道（20m），因此，东厂界环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的4a类标准，其余区域执行2类标准，附近敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 适用区域 功能区类别 标准限值（dB(A)） 执行标准 昼间 夜间 东厂界 4a类 70 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 其余厂界 3类 65 55 附近敏感点 1类 55 45 4.1.4土壤环境质量标准 评价区域土壤环境质量标准执行《土壤环境质量标准》（GB36600-1995），具体见表4-4。 表4-4 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管控值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬（六价） 18540-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 4.1.5地下水环境质量标准 拟建区域地下水按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017），具体见表4-5。 表4-5 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 V类 pH 6.5～8.5 5.5～6.5或8.5～9 <5.5或>9 色(度) ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25 总硬度(以CaCO3计) ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 铁(Fe) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2.0 >2.0 锰(Mn) ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 >1.5 铜(Cu) ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 >1.5 锌(Zn) ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0 铝(Al) ≤0.01 ≤0.05 ≤0.20 ≤0.5 >0.5 挥发性酚类(以苯酚计) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.0l >0.01 阴离子表面活性剂 不得检出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 >0.3 耗氧量（CODMn法，以O2计） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10 硝酸盐(以N计) ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 >30 亚硝酸盐(以N计) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 >4.8 氨氮(以N计) ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 >1.5 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 硫化物 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 >0.1 汞(Hg) ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 >0.002 砷(As) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 >0.05 硒(Se) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 >0.1 镉(Cd) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 >0.01 铬(六价)(Cr6+) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 铅(Pb) ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 >0.1 镍(Ni) ≤0.002 ≤0.002 ≤0.02 ≤0.1 >0.1 银(Ag) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 总大肠菌群(MPN/100mL) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100 菌落总数（CFU/mL） ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 >1000 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 拟建项目无废气产生。 4.2.2水污染物排放标准 拟建项目实行“雨污分流”制，沿用现有雨污水管网，项目无生产废水，产生的生活污水经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂，尾水排入通扬运河。由于拟建项目新增生活污水与现有项目废水一并经厂区污水处理设施处理后接管至恒发污水处理厂，因此本次新增废水从严执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中“间接排放”标准，具体标准见表4-6，如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准见表4-7。 表4-6 拟建项目污水接管标准 污染物名称 单位 接管要求 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中“间接排放”标准 pH — 6~9 COD mg/L 200 SS mg/L 100 NH3-N mg/L 20 TP mg/L 1.5 表4-7如皋市恒发污水处理厂尾水排放标准 污染物名称 单位 尾水排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 pH — 6~9 COD mg/L 50 SS mg/L 10 NH3-N mg/L 5（8）② TP mg/L 0.5 注：①接管要求中NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准。 ②尾水排放标准中括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.3施工期噪声排放标准 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值标准，具体见表4-7。 表4-8 施工期场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 ≤70 ≤55 4.2.4运营期噪声排放标准 拟建项目东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声执行3类标准，具体标准限值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 适用区域 功能区类别 标准限值（dB A）） 执行标准 昼间 夜间 东厂界 4类 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 其余厂界 3类 65 55 4.2.5固体废物排放标准 一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 4.3总量控制指标 根据工程分析，技改后全厂新老污染源“三本帐”见表4-10。 表4-10 全厂新老污染源“三本帐” 单位：t/a 类别 污染物 名称 现有项目 排放量 拟建项目 排放量 “以新带老” 削减量 全厂排放总量 排放增减量 废水 废水量 918860 810 0 919670 +810 COD 126.562 0.1296 0 126.6916 +0.1296 NH3-N 0.336 0.0003 0 0.3363 +0.0003 SS 61.037 0.0567 0 61.0937 +0.0567 TP 0.187 0.0002 0 0.1872 +0.0002 废气 非甲烷总烃 0.081 0 0 0.081 0 颗粒物 1.44 0 0 1.44 0 固废 一般固废 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 4.3.2平衡方案 建设项目废水污染物总量控制指标在如皋市恒发污水处理厂余量中协调解决，项目废气、固废零排放，无需申报总量。

# 五、建设项目工程分析

5.1建设项目工艺流程简述（图示）： 技改项目在现有厂房的基础上，新建厂房建筑面积为24000平方米的厂房，污染影响时段主要分为施工期和营运期。 施工期： 噪声、扬尘、装修废气 噪声、固体废弃物 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收 施工废水、建筑垃圾 图5-1 施工期工艺流程图 施工期流程： （1）基础工程：主要为地基处理、桩基施工。 产污环节：打桩过程的噪声N、运输车辆废气、施工扬尘、施工废水。 （2）主体工程：主体厂房的建设。 产污环节：施工噪声、扬尘、运输废气、建筑垃圾、施工废水。 （3）装修工程：对主体工程装修。 产污环节：施工噪声、装修废气、装修垃圾。 （4）设备安装：设备安装调试。 产污环节：机器噪声、机器废包装材料。 （5）工程验收：对工程检测、验收。 产物环节：此工序无污染产生。 营运期： 拟建项目坯布生产工艺流程及产污节点图见图5-2。 图5-2坯布生产工艺流程及产污节点图 拟建项目坯布生产工艺流程说明： 本项目坯布生产工艺较为简单，原料为涤纶丝，产品为坯布。生产的坯布作为中间产物由企业进一步加工成各类高档织物面料，不对外销售。涤纶丝与传统棉、麻纺织不同，生产车间无需加湿、除静电以及通风除尘，织造工艺产生的粉尘量较小，达不到爆炸下限，因此，本项目生产过程中产生的粉尘量可以忽略不计。 具体工艺说明如下： 整经：整经的目的在于把一定根数的涤纶丝，按设计要求的长度、排列、幅宽，平行地卷绕到整经轴上去，以满足后道工序的需要。 产污环节：此工序产生、N噪声。 并轴：将多个整经轴并列安装至经编机上，以满足设计要求的幅宽。 产污环节：此工序产生、N噪声。 织造：织造是纺织的重要工序。织造的任务是将经过准备工序加工处理的涤纶丝通过经编机，根据织物规格要求，按照一定工艺设计编织成织物。 产污环节：此工序产生N噪声。 检验：织造完成后的坯布半成品检验后存入库房备用。 5.2主要污染工序： 1、施工期 本项目施工期污染有扬尘和废气、废水、噪声以及固体废弃物。 （1）粉尘和废气：主要包括建筑施工引起的扬尘，燃油机械排放的尾气，以及房屋装修产生的油漆废气等。 （2）废水：主要包括施工人员的生活污水和作业产生的施工废水，主要污染因子是COD、SS、氨氮和动植物油。 （3）噪声：主要包括各种建筑施工机械在运转中的噪声。 （4）固体废弃物：主要包括施工人员的生活垃圾，项目建设过程中产生的建筑垃圾和装修过程中产生的装修垃圾。 2、营运期 营运期产生的环境影响主要为：职工生活污水、生活垃圾、机械噪声等。生产过程中产生的废涤纶丝、废坯布均可收集后回用于生产，无一般工业固废产生。 表5-1 建设项目主要污染因子 污染类别 来源 主要污染物 排放特征 废气 -- -- -- 废水 职工生活 COD、氨氮等 间歇 噪声 设备加工等噪声 不规则 固废 职工生活 生活垃圾 不排放 5.3污染源源强分析 5.3.1施工期 （1）废气 建设阶段的大气污染源主要来自施工期间土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、燃油机械排放的尾气。 粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 施工车辆和挖掘机等燃油机械产生的含CO、NOx、烃类、SO2等废气对大气环境也将产生一定的影响。 （2）废水 ①生活污水 本项目施工期为360天，施工人员平均按20人计，高峰期按30人计。施工期间生活用水主要为饮用水和盥洗用水，该污水的主要污染因子为COD、SS和NH3-N等。 根据《建筑施工手册（第四版）》施工现场生活用水量＝施工现场高峰昼夜人数×施工现场生活用水定额（一般为20～60L每人每天，本项目取60L 每人每天）×施工现场用水不均衡系数（施工现场生活用水为1.3～1.5，本项目取1.5））×施工天数。本项目施工期间用水量为976t，产污系数按90%计，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为880t。 根据类比资料，经过化粪池预处理后COD浓度380mg/L，NH3-N浓度为36mg/L，SS浓度为200mg/L，TP浓度为5mg/L，动植物油浓度为15mg/L，则项目施工期排放的COD为0.29t，NH3-N为0.028t，SS为0.152t，TP为0.004t，动植物油0.012t。 施工营地采用化粪池收集生活污水，经预处理后接管至如皋市九华镇污水处理厂处理，严禁施工生活污水未经处理排入附近河流。 ②施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。本项目施工时将在场地四周敷设排水沟（渠），并修建临时沉淀池，对泥浆废水进行沉淀澄清处理后回用，用于墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制和施工场地抑尘洒水，不排放。 （3）噪声 建设项目施工期间的噪声源主要来自于打桩机、水泥浇捣机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表5-2。 表5-2 施工期间主要噪声源的声级值 单位：dB（A） 序号 声源名称 噪声级范围（距源10m处） 1 推土机 78-96 2 打桩机 95-105 3 运输卡车 85-94 4 挖土机 80-93 5 浇捣机 90-98 （4）固废 建设项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 根据类比，建筑垃圾产生系数为50~60kg/m2，本项目取50kg/m2，按厂房建筑面积为24000m2，施工期产生的建筑垃圾为1300t。 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按1.0kg/人·d计，施工期施工人员按平均20人计，施工期施工人员生活垃圾产生量为3.6t。 5.3.2营运期 （1）废气 ①食堂油烟 拟建项目依托原有食堂，基准灶头数共计2个，规模属于小型食堂，项目新增员工30人，现有员工470人，根据对如皋市居民用油情况的类比调查，人均食用油用量约25g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%，则油烟产生量约0.075t/a。单个基准灶头的抽油烟机的实际有效风量为10000m3/h，日运转约3小时，经计算油烟产生浓度为4.17mg/m3，食堂内安装经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（油烟净化效率≥60%），经净化后的食堂油烟废气经内置专用烟道高于屋顶3m排放，经计算油烟排放浓度为1.67mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求：最高允许排放浓度2mg/m3。 （2）废水 拟建项目实行“雨污分流”制，沿用现有雨污水管网，雨水经收集后排入北侧白茅港，项目无生产废水，产生的生活污水经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河。 ①生活用水 拟建项目新增员工30人，项目生活污水主要来源于厂内厕所等设施，用水量按照100L/人·天计，排水量以用水量的90%计，新增职工生活用水量约为900t/a，生活污水产生量约为810t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。 拟建项目水污染物产生及排放状况见表5-3，拟建项目用排水平衡图见图5-3，全厂用排水平衡图见图5-4。 表5-3 拟建项目水污染物产生及排放状况 污染源 废水量m3/a 污染物名称 污染物产生情况 治理 措施 污染物排放情况 标准浓度限值mg/L 排放去向 浓度mg/L 产生量（t/a） 浓度(mg/L) 接管量（t/a） 生活污水 810 COD 450 0.3645 化粪池 160 0.1296 200 如皋市恒发污水处理厂 SS 250 0.2025 70 0.0567 100 NH3-N 40 0.0324 0.4 0.0003 20 TP 4 0.0032 0.2 0.0002 1.5 图5-3 拟建项目水平衡图（m3/a） 图5-4 全厂水平衡图（m3/a） （3）噪声 拟建项目新增噪声源主要为经编机、整经机、空压机等，源强在70~90dB（A），建设项目营运期各噪声污染源强见表5-4。 表5-4 建设项目营运期主要噪声源源强 序号 污染源名称 数量 等效声级（dB(A)） 位置 距厂界最近距离（m） 治理措施 降噪效果（dB(A)） 1 经编机 25 80 织造车间 10 减振基座、厂房隔声距离衰减 20 2 整经机 15 70 10 20 3 空压机 1 90 10 20 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）合理总平布局 车间面积较大，通过合理车间布局，将车间内噪声较大的设备尽量远离厂界、远离附近敏感点设置；车间侧墙体上的窗户安装中空双层窗，在车间四周安装吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料，以上措施最高可降低噪声20dB(A)。 （2）降低噪声源 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟等减震、隔震等措施。 （3）加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）固废 按《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）文的要求估算建设项目营运期产生的固废，拟建项目营运期固废为生活垃圾。 ①生活垃圾 拟建项目拟聘用职工30人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为9t/a，委托环卫部门清运处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》及《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求（试行）》的规定，建设项目副产物产生情况见表5-5，建设项目营运期固废排放情况见表5-6。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测 产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定 依据 1 职工生活垃圾 职工生活 固态 瓜皮果屑等 9 √ / 表5-6 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算 产生量（t/a） 1 职工生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 瓜皮果屑等 — — — — 9 5.3.4污染物三本帐汇总表 拟建项目建成后全厂新老污染物“三本账”见表5-7。 表5-7 全厂污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类别 污染物 名称 现有项目 排放量 拟建项目 排放量 “以新带老” 削减量 全厂排放总量 排放增减量 废水 废水量 918860 810 0 919670 +810 COD 126.562 0.1296 0 126.6916 +0.1296 NH3-N 0.336 0.0003 0 0.3363 +0.0003 SS 61.037 0.0567 0 61.0937 +0.0567 TP 0.187 0.0002 0 0.1872 +0.0002 废气 非甲烷总烃 0.081 0 0 0.081 0 颗粒物 1.44 0 0 1.44 0 固废 一般固废 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0

# 六、技改项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 接管浓度mg/l | 接管量 t/a | 外排量 t/a | 排放去向 |
|  | 生产废水 | 废水量 | — | — | — | — | — | 如皋市恒发污水处理厂 |
|  | 生活污水 | 废水量 | — | 810 | — | 810 | 810 |  |
|  |  | COD | 450 | 0.3645 | 160 | 0.1296 | 0.0405 |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.0324 | 0.4 | 0.0003 | 0.0003 |  |
|  |  | SS | 250 | 0.2025 | 70 | 0.0567 | 0.0081 |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0032 | 0.2 | 0.0002 | 0.0002 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安全处置（见表7-10） |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 拟建项目新增噪声污染源为经编机、整编机等，源强在70~90dB（A），各设备产生的噪声经过基础减震、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4（东）类排放标准要求。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目周围为人工生态，无重要的生态环境敏感区。项目正常营运产生的污染物量较少，没有对周围生态系统构成明显影响。总体来说本项目是一个较清洁少污染的项目，产生的废气、废水、固废均能得到合理处置。同时，采取严格的生产管理和相应的污染控制措施，可以将产生的污染物排放控制在较低的水平，确保区域生态环境质量状况良好。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目施工期环境污染源主要是扬尘，包括平整地面和人来车往等造成的扬尘；运土方车辆及施工垃圾堆放及清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；施工扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质天气条件的不同而差异较大。主要影响建筑工地周围。 本项目在施工期阶段不可避免会造成一些扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利影响，所以在施工期间，应采取积极措施来减少扬尘产生，如喷水、保持湿润、即使外运等。在建设场地四周建设维护装备，房屋建筑实行封闭式施工防止扬尘扩散，同时执行以下措施 （1）施工作业区配备专人负责,做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，尽可能采取措施加快工程进度，将土石方及时运到指定地点，算短堆放危害周期。 （2）对作业面和临时土堆适量的洒水，使其保持一定湿度减小起尘量。 （3）场地内土堆、堆料要加遮盖或喷洒覆盖剂，防止扬尘的扩散。 （4）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，车速不宜过快，同时采取相应的遮盖封闭措施。及时对洒落的砂土和建筑材料进行处理。 以上措施采取可有效减少建筑扬尘产生量，另外建筑扬尘大多为颗粒尘粒，易于沉降，所以管理到位，措施落实的前提下，建筑施工期扬尘对环境的影响可以限制在较小的范围内，施工期对大气环境影响属可接受范围。 2、水环境影响分析 本项目施工期会产生少量施工废水和生活污水，施工废水一般不含有毒有害污染物质，其主要含有较多的泥土、砂石以及油污，在施工场地内设置隔油池和沉淀池对收集的施工废水进行隔油、沉淀处理，处理水回用于运输车辆与机械设备的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制和施工场地抑尘洒水，不排放，生活污水经化粪池处理农肥利用。 3、固废影响分析 建筑施工过程中会产生少量的固体废物，绝大多数为块状砖石等，对环境无害，最终用于垫筑地基及铺路，不会对环境造成大的影响。建筑施工期产生的固体废物均为大颗粒物质，在堆放过程中不会扬尘，不会进一步影响大气。 4、声环境影响分析 本项目施工期主要噪声源有打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、卡车等，预计各噪声源声级值在75—105dB（A）。以施工场地边界噪声限值作为施工噪声源强，预计各施工阶段噪声对邻近敏感目标的影响。 按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减方式计算： Leq=LA－20lg(r1/r0) 式中：Leq—等效连续A声级，dB（A） LA—施工场界噪声级，dB（A） 在不计建筑物阻隔及其它防护措施的条件下，本项目施工现场对距施工工场界不同距离的影响见表7-1。 表7-1 施工期噪声影响预测分析 施工 阶段 场界 噪声级 与厂界距离（m） 10 20 30 40 50 60 70 土石方 75/55 55/35 49/29 45/25 43/23 41/21 39/19 38/18 打 桩 85/无 65/无 59/无 55/无 53/无 51/无 49/无 48/无 结 构 70/55 50/55 44/29 40/25 38/23 36/21 34/19 33/18 装 修 65/55 45/35 39/29 35/25 33/23 31/21 29/19 28/18 注：表中分子代表昼间噪声，分母代表夜间噪声。 由表7-1可以看出，施工期噪声影响最为严重的是打桩阶段，距场界30米以内，噪声影响值大于55 dB（A）。其次为土石方阶段，距场界10米以内噪声影响值大于55 dB（A）。因此施工阶段噪声对周围环境有一定影响，在项目施工过程中，建设单位要敦促施工单位注意环境保护，必须严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），认真落实相应的隔声消音措施，对减少周围环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1、大气环境影响分析 拟建项目无废气产生。 7.2.2、水环境影响分析 拟建项目实行“雨污分流”制，沿用现有雨污水管网，雨水经收集后排入北侧白茅港，项目无生产废水，产生的生活污水经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河。 （1）厂区污水处理设施可行性分析 拟建项目依托现有污水处理设施，现有污水处理设施工艺为“厌氧+接触氧化”法，设计处理规模为5000t/d，目前厂区日处理污水量约3000t/d，尚有余量2000t/d。拟建项目无生产废水，新增废水为职工生活污水，水质简单，主要污染物为COD、氨氮，且年产生量为810t/a（2.7t/d），不会对厂区污水处理设施造成冲击。因此，项目新增废水经厂区污水处理设施处理可行。 （2）污水接管可行性分析： 如皋市恒发污水处理厂已建成处理能力40000m3/d，采用水解+氧化沟处理工艺对废水进行处理，处理后出水排入通扬运河。污水厂一期工程于2007年2月通过环保验收，二期工程于2009年12月建成并试运行，2010年4月通过了环保验收，2014年完成提标改造工程，尚有余量15000m3/d，排放的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 现有项目废水已接管至如皋市恒发污水处理厂，拟建项目沿用现有雨污水管网，经厂区污水处理设施处理后各项指标达到恒发污水处理厂接管标准，新增废水量810t/a（2.7t/d），因此，项目新增废水接入如皋市恒发污水处理厂可行。 7.2.3声环境影响分析 拟建项目主要噪声源为整经机、经编机、空压机等，源强在70~90dB（A），具体噪声污染源强见表5-3。为了便于比较本项目建成前后厂界噪声水平变化情况，本环评预测的各受声点选择与现状监测点同一位置。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据建设项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 根据《环境影响评价技术导则》建设项目厂界噪声评价量以工程噪声贡献值作为评价量，敏感目标噪声评价量以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值的叠加值作为评价量，结果如表7-2。 表7-2 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位 现状监测值 贡献值 叠加值 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1东厂界 62.8 51.4 47.3 47.3 62.9 52.8 70 55 N2南厂界 55.5 47.0 45 45 55.8 49.1 65 55 N3西厂界 57.8 47.1 50 50 58.4 51.8 65 55 N4北厂界 57.1 48.2 52.1 52.1 58.2 53.5 65 55 N5居民处 52.7 40.7 40.2 40.2 52.9 43.4 55 45 图7-2噪声等值线图 表7-2表明：项目东厂界监测点环境噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，其余厂界达到3类标准；附近敏感点处环境噪声叠加值仍符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施：①厂区合理布局，各类设备均设置在室内，车间封闭。生产车间墙壁厚度至少240mm，同时内墙壁采用吸声棉吸声处理，顶部安装吸声吊顶，窗户采用双层中空玻璃，车间门采用重性隔声门；②对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟；③加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象；④厂区围墙采用实心墙，沿厂区边界种植绿化防护林带，以美化环境和降噪。 通过上述降噪措施，本项目生产车间最低可降低噪声20dB(A)，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），织布厂车间具有20 dB(A)以上隔声量时，可缩小50m，因此应设以织造车间为执行边界的50m范围的噪声卫生防护距离。经现场勘察，本项目织造车间200m范围内无环境敏感目标，能够满足噪声卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。建设项目卫生防护距离包络线见附图2。 7.2.4固体废物环境影响分析 拟建项目产生的主要固体废弃物为生活垃圾。项目固体废物利用处置方式见表7-3。 表7-3 本项目固体废弃物产生及排放状况表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 职工生活 一般固废 — 9 环卫清运 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 7.2.5清洁生产评述 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 7.2.6“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表7-4。 表7-4 “三同时”验收一览表 污染源 环境保护设施名称 投资估算（万元） 预期效果 进度 废气 — — — 与主体工程同时施工、同时投产、同时使用 废水 依托现有 — 达标排放 固废 — — — 噪声 基础减震、厂房隔声 60 厂界达标 合计 213 占总投资的0.5% — 7.2.7环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目需配备专职环保人员1名，经培训合格持证上岗，负责环保设施运营和厂界环境监督管理工作。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （2）环境监测 根据《排污单位自行监测技术 总则》（HJ819-2017），企业需对污染源进行下列监测。 ①噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季一次，并在监测点附近设置环境保护图形标志牌。 ②地表水污染源监测 废水污染源监测：在厂区雨污水排口进行定期监测。有关废水污染源监测因子及频次见表7-5。 表7-5 废水监测项目及监测频次 监测点位置 监测项目 监测频率 雨水排口 pH、COD、SS 1次/年 污水排口 pH、化学需氧量、氨氮、SS、总磷 1次/年 （3）“三同时”验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目需针对大气污染源、噪声污染源制定验收监测计划。有关污染源监测点、监测项目及监测频次见表7-6。 表7-6 建设项目验收监测方案 监测点位置 监测项目 监测频次 备注 废水 雨水排口 pH、COD、SS 2天×4次/天 — 污水排口 pH、COD、NH3-N、SS、TP 2天×4次/天 — 噪声 厂界 等效声级Leq（A） 2天×4次/天 昼夜各2次

# 八、技改项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 洒水抑尘、临时绿化 | 对环境影响小 |
|  |  | 机动车辆尾气 | 清洁燃料等 |  |
|  | 营运期 | — | — | — |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 修建临时卫生设施加以处理后排入城市排水管网 | — |
|  | 营运期 | 生产废水 | — | — |
|  |  | 生活污水 | 经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂 | 对环境影响小 |
| 噪声 | 施工期 | 场界噪声 | 限制施工时段等措施、 采用低噪机械设备 | 满足建筑施工场界噪声限值要求 |
|  | 营运期 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 厂界达标 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾、装修垃圾、生活垃圾 | 回填部分，其余清运至指定地点 | 无影响 |
|  | 营运期 | 一般固废 | — | 安全处置 |
|  |  | 危险废物 | — |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 其它 | 无 |
| 生态影响： 根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，可采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。 |

# 九、结论和建议

9.1结论 1、项目概况 江苏意瑞达纺织科技有限公司成立于2007年09月29日，位于如皋市城北街道镇南社区19、21组，占地面积86538平方米，专业从事高档面料研发、织造及销售等。企业于2008年2月24日取得南通市环保局关于《江苏意瑞达纺织科技有限公司年产15000吨高档织物面料加工项目环境影响报告书》的批复（文件号：通环管[2008]80号），并于2016年11月16日通过由南通市行政审批局组织的竣工环保验收（文件号：通行审批[2016]750号）。 由于公司现有项目《年产15000吨高档织物面料加工项目》中织造工序未建设，坯布从其他公司采购进厂后进行后续加工。随着市场需求及自身发展，江苏意瑞达纺织科技有限公司拟打造一条包括纺织、印染、后整理的完整产业链。为此，公司拟投资13000万元，新建厂房24000平方米，新增高速经编机、分段拷贝整编机共计45台（套）及相关配套设施，实施织物面料织造项目，项目建成后，年产高档织物面料（坯布）15000吨。 2、分析判定情况 （1）产业政策相符性分析 拟建项目为〔C1751〕化纤织造加工，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）选址及用地规划相符性分析 拟建项目位于如皋市城北街道镇南社区19、21组，用地性质为工业用地，符合城北街道土地利用总体规划和城市总体规划。 项目用地不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止、限制类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制类项目。 （3）与“《江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2017〕30 号）”的相符性 拟建项目不产生有机废气，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2017〕30 号）要求。 （4）与“《江苏省人民政府关于印发〈江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案〉的通知》（苏发〔2018〕122 号）” 对照《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏发〔2018〕122 号），本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏发〔2018〕122 号）相关要求。 （5）“三线一单”相符性分析 本项目不属于生态红线保护区划范围，符合《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）及相关文件的要求；项目所在地环境质量较好，经预测项目建成后不会改变区域大气、地表水、地下水、声及土壤环境功能区划等级；本项目的建设符合区域资源利用上线的要求；且本项目不属于区域环境负面清单范围。因此本项目的建设符合“三线一单” 相关要求。 （6）与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 通榆河一级保护区为通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域。根据《如皋市人民政府法制办公室“关于请求明确通榆河一级保护区范围的函”复函》，如皋市境内焦港河全线、如海河全线、如泰河介于如海运河与焦港河之间的河段，及其河道两侧各1000m属于通榆河一级保护区。 本项目所在地距离焦港河16km、距离如海运河6.3km，距离如泰运河（如海运河与焦港河之间的河段）8km，均在1km范围外，不在通榆河以及保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》相关要求。 3、环境质量现状分析结论 根据2017年如皋市环境质量公报和声环境质量监测结果，项目所在地大气环境、地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 4、环境影响分析结论 （1）营运期大气环境影响分析结论 拟建项目无废气产生。 （2）营运期水环境影响分析 拟建项目实行“雨污分流”制，沿用现有雨污水管网，雨水经收集后排入北侧白茅港，项目无生产废水，产生的生活污水经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河，对周围地表水环境无明显影响。 （3）营运期声环境影响分析 经预测，项目厂界监测点环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3、4（东）类标准，厂界附近敏感点昼间噪声叠加值仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 拟建项目设以织造车间为执行边界的50m范围的噪声卫生防护距离。经现场勘察，噪声卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点，能够满足噪声卫生防护距离的要求。 （4）营运期固废环境影响分析 本项目营运期的固废能得到合理的处置或综合利用，对周围环境基本无影响。 5、污染防治措施达标分析 （1）营运期废水达标排放和污染控制 拟建项目实行“雨污分流”制，沿用现有雨污水管网，雨水经收集后排入北侧白茅港，项目无生产废水，产生的生活污水经厂区污水处理设施处理达标后接管至如皋市恒发污水处理厂处理，尾水排入通扬运河，对周围地表水环境无明显影响。 （3）营运期噪声达标排放和污染控制 拟建项目设备选用低噪声设备，经隔声、减振，厂界噪声达标排放，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 （4）营运期固废达标排放和污染控制 拟建项目产生的固体均妥善处置，实现零排放。 6、清洁生产水平分析 建设项目生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行我国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小。符合清洁生产、循环经济的要求。 7、 总量控制 根据分析，拟建项目废水污染物总量控制指标为：废水量：810t/a、COD：0.1296t/a、氨氮：0.0003t/a、SS：0.0567t/a、总磷：0.0002t/a。废气、固废总量控制指标为零。 建议项目废水污染物总量控制指标在如皋市恒发污水处理厂余量中协调解决，废气、固废零排放，无需申报总量。 本项目建成后全厂大气污染物总量控制指标为：VOCS：0.081t/a、颗粒物：1.44t/a；废水污染物总量控制指标为：废水量：919670t/a、COD：126.6916t/a、氨氮：0.3363t/a、总磷：0.1872t/a、SS：61.0937t/a。 8、环境影响报告表结论 综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。建成后有较高的社会、经济效益；本项目采用了较先进的工艺技术，能耗和物耗都较低，主要污染防治措施可行，对周边各环境要素和生态系统的影响均在合理的范围之内，不会影响各环境要素的功能性质。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。 9.2建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 （6）项目竣工后，需通过环保部门的合格验收，项目方可投入正常生产。 （7）上述评价结果是根据江苏意瑞达纺织科技有限公司提供的项目规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应向环保部门另行申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下的附表、附图、附件： 附件1 委托书 附件2 环评技术合同 附件3 登记信息单 附件4 土地证 附件5 现有登记表及批复 附件6 声明 附件7 噪声监测报告 附件8 营业执照 附件9 法人代表身份证 附图1 项目地理位置图 附图2项目周边300米土地使用状况图 附图3江苏省生态红线保护区（如皋）分布图 附图4南通市生态红线保护区（如皋）分布图 附图5建设项目厂区平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

N噪声

检验

织造

图例：

N—噪声

坯布

涤纶丝

N噪声

并轴

整经

现有项目

拟建项目

810

自来水

如皋市恒发污水处理厂

厂区污水处理设施

900

810

自来水

如皋市恒发污水处理厂

厂区污水处理设施

810

生活用水

810

90

900

90

生活用水

444449

N噪声